DEVOIR DE SCIENCES

Nom :__________________________			Date :________________

1-	Echauffement….

  - Donner l’unité d’énergie du système international ainsi que son symbole.

  - Donner l’unité de puissance du système international ainsi que son symbole.

  - Écrire la relation (formule) qui lie la puissance, l’énergie et le temps

  - Une résistance chauffante dissipe 150W par effet joule. Sachant que la valeur de sa résistance est R = 300(, quelle est l’intensité qui la traverse ?

2-	On considère un mur d’habitation séparant l’intérieur de l’extérieur. Compléter le schéma faisant apparaître trois modes de transfert de chaleur différents.

3-	Sur la plaque signalétique d’un four à micro-ondes, on lit 1 100W ; 220V.

3-1	Quelle est la signification de ces deux informations?

3-2	Calculer, en ampères, l’intensité absorbée lors du fonctionnement du four.

3-3	Quel pourrait être l’intérêt technique de connaître cette intensité ?

3-4	Ce four fonctionne pendant 30 secondes. Calculer, en joules, l’énergie électrique consommée par le four.

3-5	En 30 secondes, ce four porte 15 centilitres d’eau de 20°C à 60°C. Calculer, en joules, l’énergie théorique nécessaire à ce réchauffement, c'est-à-dire la quantité de chaleur que l'on doit apportée?

3-6	Calculer alors le rendement énergétique de cette opération.

3-7	J'utilise mon four à micro-ondes 7h30 par mois. Sachant qu'EDF me facture l'électricité au prix de 0,13€ / kWh, que me coûtera cette utilisation mensuellement ?

On donne :	Capacité thermique massique de l’eau	c = 4 180 J / kg.K

Masse volumique de l’eau			 = 1000 kg / m3

P = 		U = RI		P = UI		P = RI2		Q = mc