## TELT2												02/03

# TP : Méthode des mélanges

Objectif :

- Réaliser la méthode des mélanges pour déterminer le coefficient thermique massique d'un métal inconnu.

- Savoir calculer la température du liquide après l'équilibre thermique

- Vérifier expérimentalement

Liste du matériel :

- un morceau de métal inconnu

- une balance électronique

- un calorimètre et accessoires

- 2 béchers de 400 mL

- une éprouvette graduée de 250 mL

- Un bec électrique

- un thermomètre numérique

### Expérience n°1

1. Mesurez la masse du morceau de métal  inconnu . Arrondissez au gramme.

m =

Placez le morceau de métal dans un bécher contenant 300 mL d'eau environ

Portez à ébullition  cette eau à l'aide du bec électrique pendant 2 minutes.

Quelle est la température de l'eau ? _______________

Quelle est la température du morceau de métal   ?'= __________

2. Versez 400 mL d'au froide dans un calorimètre.

Mesurez la température en plaçant un thermomètre.   =  _______

3. Retirez le morceau de métal  avec des pinces et plongez le immédiatement dans le calorimètre contenant l'eau froide. Avec un agitateur, remuez l'eau pendant environ 1 minute de façon que la température du liquide soit homogène, relevez alors la température du liquide.

Quelle est la température de l'eau ?  f= ________

Quelle est la température du morceau de ce métal   ? f = ________

On considérera que la quantité de chaleur Q1 cédée par le corps chaud ( ____________ ) est égale à la quantité de chaleur Q2 gagnée par le corps froid ( ____________ )

On néglige les pertes dues au calorimètre.

| Corps chaud m’ = ’ = c’ = ? | Equilibre thermique Q1 = Q2 f = | Corps froid m = = c = 4180 J/(kg.°C) |
| --- | --- | --- |

| Le corps chaud passe de la température_____ à la température ____ Calculez la quantité de chaleur Q1 Q1 = | Le corps froid passe de la température_____ à la température ____ Calculez la quantité de chaleur Q2 Q2 = |
| --- | --- |

Déterminez par le calcul le coefficient thermique massique du métal inconnu.

c’ =

Comparez ensuite sa valeur à celles du tableau et indiquez quelle est sa nature.

| c' théorique = Le métal est du _________________. On commet une erreur de %. |  | Matériaux | c en J/(kg.°C) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Solides | Aluminium | 903 |
|  |  | fer | 460 |
|  |  | cuivre | 387 |
|  |  | plomb | 130 |
|  | Liquides | eau | 4180 |
|  |  | éthanol | 2400 |
|  |  | pétrole | 2100 |

Expérience n°2

On verse 300 mL d'eau à 60 °C dans 400 mL d'eau froide à 20 °C, on veut déterminer la température du mélange ainsi réalisé.

Réalisez l'expérience et vérifiez par le calcul.

- Mesurez soigneusement 300 mL d'eau et versez la un bécher propre.

- Placez ce bécher sur le bec électrique et faites chauffer jusqu'à 60° environ notez cette température.

- Pendant ce temps, préparez 400 mL d'eau froide et versez la dans un calorimètre. (environ 20°C) notez cette température.

- Versez alors le contenu du bécher dans le calorimètre, agitez pendant  une dizaine de secondes et relevez la valeur de la température après équilibre thermique.

- Vérifiez par le calcul.