# CHIMIE: T.P. n° 1

NOM:

Prénom

Conduction électrique

des solutions aqueuses

1. REFLEXION.

1.1. L'eau a-t-elle une structure ionique ou moléculaire? Justifier la réponse.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

L'eau pure conduit-elle le courant électrique? _________________.

1.2. Si on dissout du sucre, corps possédant une structure moléculaire, dans l'eau, la

solution obtenue conduit-elle le courant électrique? _______________.

1.3. Si on dissout de l'hydroxyde de sodium, corps possédant une structure ionique, dans

l'eau, la solution obtenue conduit-elle le courant électrique? _______________.

2. EXPERIMENTATION.

Réaliser le montage suivant:

(l'électrolyseur sera constitué d'un tube en U dans lequel plongeront 2  électrodes en carbone)

2.1. Préparer 50 mL d'une solution aqueuse de chlorure de cuivre de concentration

[CuCl2]= 0,223 mol/L. Calculer la masse de chlorure de cuivre à dissoudre.

Quelle est la masse de CuCl2 à dissoudre ? (Faire le calcul au dos de cette feuille)

On rappelle les masses atomiques molaires en g/mol: Cu : 63,5 – Cl : 35,5

2.2. Verser cette solution dans l'électrolyseur, et mettre sous tension le circuit.

La solution aqueuse de chlorure de cuivre conduit-elle le courant électrique?

________________________________________________________________________________

Quelle est la structure du chlorure de cuivre? ________________________________

2.3. Après quelques instants, observer les électrodes et rendre compte:

* Anode: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Cathode: ____________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. INTERPRETATION.

Le chlorure de cuivre est constitué d'ions Cu II, et d'ions chlorure.

Sa formule chimique est Cu2+ + 2Cl- (ou CuCl2).

Indiquer sur le schéma suivant:

* Les polarités des électrodes.

* Le sens conventionnel du courant.

* Le sens de déplacement des ions Cu2+.

* Le sens de déplacement des ions Cl-

Par rapport au sens conventionnel du courant, comment se déplacent:

* Les ions positifs Cu2+?

_______________________________________________________________________________

* Les ions négatifs Cl-?

_______________________________________________________________________________