Devoir d’électricité en tensions alternatives

Exercice 1 :

- Calculer la fréquence f d’un signal alternatif sinusoïdal de période T = 20 ms

- Calculer la période T, en ms, d’un signal alternatif sinusoïdal de fréquence f = 50 Hz

- Calculer la tension efficace Ueff  d’un signal alternatif sinusoïdal dont la tension maximale vaut UMAX = 325 V (arrondir au dixième).

Exercice 2 : Pour chaque oscillogramme choisir le l’adjectif qui convient

triangulaire – sinusoïdal – créneau – continu

……………………………….       ……………………………….         ……………………………….      ……………………………….

Exercice 2 :

- Sur les oscillogrammes ci-dessous mesurer la période T et la tension maximale UMAX.

T  …………………..		UMAX  ……………….		T  …………………..		UMAX  ……………….

- Calculer, pour chaque oscillogramme, la fréquence et la tension efficace.

f  …………………..		UMAX  ……………….		f  …………………..		UMAX  ……………….

Données :    f =  		Ueff =

# Text boxes

Balayage vertical : 3 V/div  Base de temps :  10 ms/div

Balayage vertical : 0,5 V/div  Base de temps :  20 ms/div