TENSION ALTERNATIVE SINUSOIDALE

Objectifs : 	( Déterminer la valeur maximale d’une tension alternative sinusoïdale

( Déterminer la période d’une tension alternative sinusoïdale

( Calculer la valeur efficace d’une tension alternative sinusoïdale

( Calculer la fréquence d’une tension alternative sinusoïdale

( Connaître la tension monophasée  du secteur

I OBSERVATION D’UNE TENSION SINUSOIDALE

1) Utilisation de l’oscilloscope :

### Voir TP

2) Visualisation d’une tension sinusoïdale à l’oscilloscope :

On visualise à l’oscilloscope la tension délivrée par un G.B.F..

|  | Tension maximale : Umax = Tension efficace : U = = Période : T = Fréquence : ( T doit être en seconde ) f = = |
| --- | --- |

3) Quelques définitions :

La tension alternative délivrée par le G.B.F. varie ___________________________ .

La tension alternative délivrée par le G.B.F.  est négative, puis positive, on dit qu’elle est ____________________.

Son amplitude varie entre deux grandeurs, à savoir :

valeur  minimale : _________________

valeur maximale : _________________

La tension efficace U exprimée en ___________________ est la tension lue à l’aide d’un voltmètre.

La période exprimée en ______________________________est la durée la plus courte au bout duquel un phénomène se répète identiquement à lui-même. Pratiquement, pour la mesurer, on utilise deux sommets.

La fréquence exprimée en hertz ( Hz ) est le _____________________________.

II TENSION MONOPHASEE DU SECTEUR

1) Prise de courant :

Une prise de courant monophasée est composée de 3 bornes :

La tension efficace mesurée entre la phase et le neutre est ________________.
La terre sert à _________________________________________.

2) Tension monophasée du secteur :

On utilise une sonde réductrice de tension ( facteur 100 ) pour visualiser le signal à l’oscilloscope :

|  | Tension maximale : dans ce cas, multiplier par 100, la tension lue à l’oscilloscope Umax = Tension efficace : U = = Période : T = Fréquence : ( T doit être en seconde ) f = = |
| --- | --- |

# Text boxes

2

µsV

0,5

0,2

0,1

50

20

10

2

1

ms

Synchro

A

A

Dual

-B

B

XY

A

mV

V

5

5

µsV

0,5

0,2

Balayage

Niveau

500

200

100

50

20

10

5

2

1

Voie A

AC

GND

DC

0,1

50

20

10

5

5

2

1

ms

Synchro

A

A

Dual

Niveau

Balayage

2

-B

B

XY

A

mV

V

500

200

100

50

20

10

5

2

1

Voie A

AC

GND

DC