Courant alternatif

TP 1 Utilisation de l’OSCILLOSCOPE

Objectifs :

- Utiliser un oscilloscope

- déterminer la période et la tension maximale d’un signale électrique

- Calculer la fréquence d’un signale électrique

Matériel :

- Un oscilloscope

- Un multimètre

- Une alimentation 12V à tension variable et continue

- Des fils de connexions

Niveau : 3DP (s’ils sont coopératifs), BEP

Courant alternatif

TP 1 Utilisation de l’OSCILLOSCOPE

- Réglage de l’oscilloscope

- Vérifier que tous les boutons de l’oscilloscope ne sont pas enfoncés

- Régler le balayage horizontal sur 2 ms/div (bouton n° 4)

- Pour l’entrée Y1 : Appuyer sur le bouton gnd (bouton n° 3) et placer la trace lumineuse au centre de l’écran à l’aide des boutons             (n° 5 et 7)  et appuyer de nouveau sur gnd.

- Pour l’entrée Y1 : Régler la sensibilité verticale : 5 V/div (bouton n°2)

Appel n°1

Faire vérifier les réglages par le professeur

- Visualisation d’une tension continue

- Réaliser le montage suivant :

Attention :

- Le générateur G délivre une tension continue de 12V

- Le voltmètre V est sur le calibre 20V continu et les bornes utilisées sont : com et V-

- Y1 est la borne rouge et               est la borne noire de l’oscilloscope (bornes n° 9 )

Appel n°2

Faire vérifier le montage par le professeur

- Reproduire ci-dessous l’écran de l’oscilloscope

- Lire la tension U indiquée par le voltmètre : U = ……………..V

- Déterminer la tension Umax indiquée par l’oscilloscope :

Nombre de divisions verticales = …………………..div

Sensibilité verticale indiquée par le bouton n°2 = ………………………….V/div

Umax = …………………………………V

- Comparer les valeurs U et Umax : 		U ……………… Umax

- Visualisation d’une tension variable

- Eteindre le générateur

- Déplacer les fils du générateur pour qu’il délivre une tension variable.

- Régler le balayage horizontal (bouton n°4) de l’oscilloscope afin d’observer une ou deux périodes du signale.

Appel n°3

Faire vérifier le montage et le signale par le professeur

- Reproduire ci-dessous l’écran de l’oscilloscope

- Lire la tension indiquée par le voltmètre : U = ………………..V

- Déterminer la tension Umax indiquée par l’oscilloscope :

Umax = ………………………………….V

- Calculer :  U = ………………………..V

- Comparer les valeurs U et Umax : 		Umax = ……………… U

- Déterminer la période T de la tension :

Nombre de divisions horizontales = …………………..div     ( pour un motif de la tension)

Balayage horizontal indiquée par le bouton n°4 = ………………………….ms/div

T = …………………………………….ms = …………………………………………………s

- Calculer la fréquence f en Hertz avec la formule suivante : f   ( avec T en secondes)

f = …………………..Hz

Ranger le matériel sur votre table et appeler le professeur

Description de l’oscilloscope

- Bouton de mise sous tension de l’appareil

- Bouton de réglage de la sensibilité verticale

- Bouton de mise à la masse pour régler la trace au centre de l’écran

- Bouton de réglage du balayage horizontal

- Bouton de réglage horizontal du signale

- Bouton pour sélectionner la voie 1 ou 2 ou les deux en même temps

- Bouton de réglage vertical du signale

- Bouton de réglage de la netteté du signale

- Bornes de raccordement

# Text boxes

YA

G

V





com

V-

1

3

2

6

7

8

4

5

9