Courant alternatif

Exercice n°1 :   On a visualisé ci-dessous diverses tensions. La sensibilité verticale est de 2 V/div. et la sensibilité horizontale de 2 ms/div.

1) Indiquer l’oscillogramme qui correspond à une tension continue et celui qui correspond à une tension alternative sinusoïdale.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Pour l’oscillogramme représentant une tension continue, calculer la valeur de la tension qui a été mesurée.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Pour l’oscillogramme représentant une tension alternative sinusoïdale,

a) Déterminer UMax.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Calculer la valeur efficace de la tension.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) La tension efficace est appliquée à un résistor de résistance 100Ω.

- Calculer l’intensité qui traverse ce résistor.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Ce résistor fonctionne pendant 20 min. Quelle est l’énergie consommée ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) Pour l’oscillogramme représentant une tension alternative sinusoïdale, déterminer la période du courant et sa fréquence.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Exercice n°2 :

1) Recopier sur le cadran ci-dessous l’oscillogramme qui a été visualisé à l’écran.

2) Indiquer la sensibilité horizontale et verticale qui a été réglé sur l’oscilloscope.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Quelle est la nature de la tension que vous avez représenté ? Justifier votre réponse.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) Déterminer UMax et calculer la valeur efficace de cette tension.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) Déterminer la période du courant et sa fréquence.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Exercice n°3 :   Au-dessus des deux bornes d’une source de tension on lit :

24 V ~  50 Hz .

1) Que signifient ces indications ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Calculer la période et la valeur maximale de la tension sinusoïdale délivrée par la source.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Dessiner l’allure de l’oscillogramme U = f(t) de cette tension, sur deux périodes, avec les échelles : 1 cm pour 5 ms et 1 cm pour 10V.

# Text boxes

Oscillogramme N°1

Oscillogramme N°3

Oscillogramme N°2