EXERCICES

TENSION ALTERNATIVE

1-	Représenter sur l’oscillogramme suivant, avec deux couleurs différentes :

- une tension continue de 3V.

- une tension alternative sinusoïdale de valeur maximale 6V et de période 40ms (à t=0, u=0).

- Soit le montage suivant :

2-1	Quel appareil permettrait de visualiser la tension aux bornes de la lampe ?

2-2	Symboliser cet appareil sur le schéma ci-dessus.

2-3	On visualise alors la courbe suivante :

2-3-1	Comment s’appelle la tension visualisée à l’oscilloscope ?

2-3-2	Donner graphiquement la valeur maximale de cette tension.

2-3-3	Quelle est sa période ? et sa fréquence ?

2-3-4	Si on branche un voltmètre aux bornes de la lampe, quelle grandeur mesurera-t-on ? Calculer la valeur lue sur l’appareil.

3-	Dans la marine et surtout dans l’aviation, les réseaux de bord sont sous une tension alternative sinusoïdale de période 2,5ms. Calculer la fréquence de cette tension.

4-	Aux Etats-Unis, la fréquence des tensions du réseau est de 60Hz. Calculer la période correspondante.

# Text boxes

#### 5ms/cm

#### 2V/cm

#### 2,5ms/cm

#### 5V/cm

K