# Principe fondamental de l’hydrostatique.

La pression dans un liquide dépend de la profondeur. Vous aller utiliser la figure géoplan ci-dessous afin de connaître la différence de pression entre 2 points d’un liquide.

Le sous-marin de la figure ci-contre mesure :

- La profondeur h en mètres :

- La pression en Pascal au point S :

Le point S est un point libre que vous pouvez déplacer à la souris ou piloter au clavier.

- Mesurer la pression au point R : P0 = 101 325

- Placer le sous marin à h = 10 m de profondeur : P10 = 199 381 Pa

- Placer le sous-marin pour que la pression soit égale à 3 x 105 Pa.

- Relever la profondeur : 20,26 m

- Calculer la différence de pression : (P = PS – P0.    (P = 199 381 -101 325 (  (P = 98 056 Pa

- En procédant comme à la question (, compléter le tableau.

| PS (Pa) | 100 000 | 145 000 | 198 000 | 400 000 | 346 524 | 493 556 | 781 325 | 885 879 | 1 082 021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS – P0 (Pa) | 0 | 4,5 x 104 | 9,8 x104 | 3 x 105 | 245 199 | 392 231 | 6,8 x 105 | 784 554 | 9,8 x 105 |
| h (m) | 0 | 4,59 | 10 | 30,61 | 25 | 40 | 69,34 | 80 | 100 |
|  | impossible | 9 804 | 9 800 | 9 801 | 9 808 | 9806 | 9807 | 9807 | 9 800 |

- Que remarquez-vous ?

D’après les résultats de la dernière ligne du tableau. Il y a proportionnalité entre PS – P0 et h

- La masse volumique « ( »(lire rho) de l’eau est de 1 000 kg par m3. Calculer :

=  ( 9,8            Que représente cette valeur ? C’est la valeur de la gravité terrestre g

# Principe fondamental de l’hydrostatique :

- La pression P dans un liquide augmente avec la profondeur. Elle ne dépend pas de la forme du récipient mais seulement de la hauteur de liquide.

- Si la pression est mesurée avec un manomètre contenant le même liquide, la dénivellation dans le tube en U et la profondeur sont identiques.

- Entre 2 points A et B d’un liquide, la différence de pression est donnée par :

(PB - PA) est en Pascals, (() est en kg.m-3, (g) est en N.kg-1, (hB – hA) est en mètres

| 1. Calculer la pression que subit un plongeur à une profondeur de 132 m ; la pression atmosphérique étant égale à 101400 Pa. Exprimer le résultat en Pascal, en bars. (eau = 1000 kg.m-3. | PB - PA = ( x g x ( hB – hA) ( PB = ( x g x ( hB – hA) + PA ( PB = 1 000 x 9,8 x( 132 –0) + 101 400 ( PB = 1 395 000 Pa soit ( 1,4 bar. La surface de l’eau est considérée comme le niveau 0. A cet endroit la pression est égale à la pression atmosphérique. |
| --- | --- |
| 2. L’usine hydroélectrique de Villarodin comporte une retenue d’eau située à l’altitude 1974 m, alimentant, par l’intermédiaire d’une conduite forcée, deux turbines située à l’altitude 1087 m. Lors d’une révision des turbines, on ferme la vanne aval située au niveau des turbines: l’eau située dans la conduite est donc au repos. Quelle est la pression de l’eau au point A? Calculer la pression de l’eau au point B. En déduire la force pressante exercée par l’eau sur le clapet de la vanne aval sachant que la section de celle-ci est de 40 dm². Calculer la masse d’un corps dont l’intensité du poids aurait la même valeur que cette force? | La pression au point A est égale à la pression atmosphérique. Soit Au point B il est nécessaire de rajouter la « hauteur d’eau » à la pression atmosphérique. Soit PB = 101 000 + 103 x 9,8 x ( 1974 – 1087) ( soit FB = PB x S ( FB = 8 793 600 x (40 : 100) ( m = ( m = ( |

# Text boxes

Pression atmosphérique: 1,01 bar

Intensité de la pesanteur 9,8 N/kg

Masse volumique de l’eau : 103 kg/m3.