Atelier scientifique, pour aller plus loin

1. Paramétrer le logiciel Atelier scientifique	1

2. Enregistrer la configuration d'un TP	2

3. Utiliser un capteur non Jeulin	2

4. Utiliser la voie virtuelle (fantôme)	4

5. Utiliser le mode piloté	5

# 1. Paramétrer le logiciel Atelier scientifique

L'Atelier scientifique  permet une personnalisation de l'interface du logiciel comme le choix de la présence ou pas de certaines fonctions du logiciel au lancement de celui-ci.

Avec l'explorateur, se rendre dans le dossier où est installé L'Atelier scientifique  (c:\progrram Files\Atelier Scientifique Jeulin_4 par défaut) et lancer l'exécutable paramconfiguration.exe

Sélectionner Atelier scientifique généraliste pour les LP et il suffit de rendre visible ou pas les différents paramètres qui s'affichent les uns après les autres dans la boite de dialogue.

Un paramètre indispensable selon moi et d'avoir le choix de la couleur, de l'épaisseur et du type de points : affichage de l'onglet couleur dans les paramètres de l'acquisition.

Cliquer sur Sauver puis Fermer si la personnalisation est terminée.

Il est nécessaire de relancer le logiciel pour que cette nouvelle configuration soit prise en compte.

# 2. Enregistrer la configuration d'un TP

Pour rendre les TP plus abordables pour les élèves, l'Atelier scientifique  offre la possibilité d'enregistrer la configuration d'un TP.

Exemple : TP sur le relevé de I = f(f) dans le cas d'un circuit RLC Série.

- en ordonnée : capteur Ampèremètre RMS

Grandeur Ieff, de 0 à 100 mA 
                                  Affichage de la courbe en bleu épaisseur moyenne et points carrés

- en abscisse : la voie manuelle représentée par le clavier

Grandeur f en Hz de 100 à 1000 Hz 
                                Echantillonné : pas de 50 Hz

Dans le menu Fichier, choisir Enregistrer sous,  on obtient alors la boite de dialogue suivante:

Dérouler le champ type de fichier et sélectionner Configuration de l'acquisition

Il est conseillé de prendre le même nom que le TP : ici RLC série.

Ensuite dans Généris, il suffit dans le menu Fichier/Ouvrir de sélectionner ce fichier pour retrouver tous les paramètres de l'acquisition. Bien pratique avec nos élèves !

# 3. Utiliser un capteur non Jeulin

| Une voie directe permet d'utiliser un capteur "non Jeulin" dont les caractéristiques de transfert sont connues. L'exemple suivant est l'utilisation d'un capteur de température Phytex délivrant une tension de 10mV/°C. On utilisera donc une voie directe pour faire l'acquisition de la température. |  |
| --- | --- |

Montage :

Paramétrage de l'acquisition : onglet personnalisé

| Voie directe 5 : |  |
| --- | --- |

En abscisse, on met le temps (Réveil) si on veut faire une acquisition en fonction du temps.

# 4. Utiliser la voie virtuelle (fantôme)

La voie virtuelle permet d'acquérir une grandeur non mesurable, par application de calculs comme l'impédance d'un  circuit RLC.

| Sur la voie 1 on insère un adaptateur Ampèremètre RMS ou TRMS Sur la voie 2 on insère un adaptateur Voltmètre RMS ou TRMS | Voie virtuelle : |
| --- | --- |

|  | Définition de la fonction : Z = U/I |
| --- | --- |

En abscisse, on met le clavier,  si on veut faire une acquisition en fonction de la fréquence.

# 5. Utiliser le mode piloté

On utilise la possibilité qu'offre le générateur avec son entrée VCF (Voltage Control Frequency) d'automatiser une acquisition d'une série de mesure. Une entrée VCF permet un réglage en continu de la fréquence par une tension extérieure (sur une gamme complète de fréquence), générée ici par la sortie analogique de l'interface Primo.

Exemple : RLC série variation de I = f(f). 
                Réalisation automatique des mesures de I et f pour f variant de 50 à 1 000 Hz.

- un ordinateur récent (avec prise USB) avec Généris 5+ LP  (Jeulin) installé,

- une imprimante,

- une interface Primo (Jeulin),

- un adaptateur Ampèremètre RMS ou TRMS Primo,

- un voltmètre numérique ou analogique,

- un générateur basse fréquence à sortie amplifié et  pilotable GF5 Jeulin

- un résistor 120 , 1 W

- Une bobine d'inductance 70 mH, r = 26,5 

- un condensateur non polarisé 1µF, 25 V,

- un interrupteur,

- des fils conducteurs.

- 1 prise BNC ou cordon BNC-fiches bananes 4 mm.

Montage :

Paramétrage de l'acquisition :

| A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur A sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser le casque sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

| On va maintenant choisir les calibres, le type de signal mesuré (Continu ou alternatif), les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation. |
| --- |
| Adaptateur Ampèremètre | Acquisition pilotée |
| Choix du calibre : il se fait par le choix de l'adaptateur. Choix de la fonction : valeur efficace : symbole ~ | Renseigner la boite de dialogue : grandeur et unité, Valeurs minimale et maximale. |
| Adaptateur Ampèremètre | Acquisition pilotée |
| Limites de la grandeur affichée : | Définition de la fonction de transfert : 21 points séparés par 500 ms. Cliquer ici pour définir la fonction de transfert. |

Pour établir la fonction de transfert il faut déterminer la fréquence du GB5 correspondant à

chaque tension imposée par la sortie analogique de l'interface.

- Positionner le bouton de la plage des fréquences sur 200 Hz.

- Tourner le bouton de réglage de la fréquence du GF5 sur la valeur minimale.

| Valeur affichée par le GF5 lorsque la sortie analogique applique une tension nulle : Valeur affichée par le GF5 lorsque la sortie analogique applique une tension de 5 V : |  |
| --- | --- |

| Valider la fonction de transfert en cliquant sur OK. ( Il est impératif de retourner dans l'onglet Grandeur pour refixer les limites de la grandeur affichée : f entre 0 et 1000 Hz. |  |
| --- | --- |

Cliquer sur               , l'acquisition automatique démarre, on voit les points s'afficher au fur et à mesure à l'écran.

# Text boxes

La lettre   est obtenue en appuyant sur la touche F12.

Permet d'enregistrer les paramètres de la personnalisation

0 V mesuré pour 0°C

1 V mesuré pour 100°C

0°C

100°C

La lettre   est obtenue en appuyant sur la touche F12.

Attention dans le calcul de Z si I est exprimée en mA !!!

Attention : bien respecter les grandeurs définies sur les voies 1 et 2 !!!