Relevé de la caractéristique I = f(U) d'une diode

1. Matériel

- un générateur 6 V à courant continu,

- un ordinateur et une imprimante,

- une interface Primo,

- Généris 5+ LP installé,

- un capteur voltmètre ou voie directe (Interface Primo)

- un capteur ampèremètre,

- un rhéostat Rh = 100 ( ; les bornes P, N et C seront clairement identifiées ;

- une résistance étiquetée « R » de 33 ;

- une diode type 1N4001 ou équivalent montée sur support avec les bornes de branchement indiquées ; l’anode A et la cathode K sont clairement identifiées ;

- un interrupteur ;

- des fils conducteurs ;

- une fiche technique simplifiée du logiciel (lecture, pointage, lissage…..).

2. Montage

Réaliser le montage schématisé ci-dessous :

Réglages à effectuer :

- l'interrupteur est ouvert ;

- le générateur délivre une tension de 6 V continue ;

- le curseur C du potentiomètre est positionné en N.

|  | Appel n° 1 : faire vérifier le montage par le professeur. |
| --- | --- |

2. Paramétrage de l'acquisition

On veut tracer I = f(U) de la diode, voir mémento technique de Généris 5+LP.

Lancer le logiciel en cliquant sur l'icône               située sur le bureau.

Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

On veut tracer la caractéristique I= f(U) de la diode.

| A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur A sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser la voie directe 5 sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

On va maintenant choisir les calibres,  les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation.

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| voie directe | ± 5 V |  |  |
| Adaptateur Ampèremètre | 0,5 A |  | Validation manuelle |

|  | Appel n°2 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie les paramètres de l'acquisition. Devant le professeur, lancer l’acquisition. |
| --- | --- |

3. Caractéristique I = f(U) de la diode - Acquisition manuelle

Le système d’acquisition est paramétré, et l’écran affiche la fenêtre d’acquisition.

##### 3.1. Relevé de la caractéristique de la diode

##### Fermer l’interrupteur.

##### Démarrer l’acquisition.

- Faire varier la tension U aux bornes de la diode en déplaçant lentement le curseur du potentiomètre ; observer simultanément la courbe sur l'écran.

- Valider une quinzaine de points entre 0 et 100 mA. Ne pas dépasser 100 mA. 
Veiller à prendre des point dans le courbure de la caractéristique.

- Inverser les polarités de l'alimentation, prendre quelques points pour U < 0 V.

- Mettre fin à l’acquisition.

##### Ouvrir l’interrupteur.

- Sauvegarder le fichier sur le réseau dans le répertoire personnel : diode.

| 3.2. Information pour 0 < U < US : la diode n’est pas conductrice pour U > US : la diode est conductrice la valeur US se nomme la tension de seuil de la diode La valeur US se nomme la tension de seuil de la diode. On détermine la valeur US en modélisant la partie rectiligne de la courbe pour laquelle U ( US. |  |
| --- | --- |

3.3. Modélisation de la partie linéaire de la caractéristique de la diode

Voir Mémento de Généris 5+ LP

|  | Appel n°3 : .Appeler le professeur pour qu’il vérifie la modélisation. |
| --- | --- |

3.4. Exploitation des résultats

| Détermination de la résistance dynamique de la diode : A partir de deux points pris dans la partie rectiligne de la caractéristique, on calcule la résistance dynamique Rd de la diode : U en V ; I en A ; Rd en  Remarque : Rd correspond à l'inverse du coefficient directeur de la droite qui modélise la partie linéaire de la diode. |  |
| --- | --- |

Application : déterminer la tension de seuil US et la résistance dynamique Rd de la diode étudiée.

US =………….……

Rd = ………………

Comportement de la diode dans le sens direct :

- Comment se comporte la diode pour U > US ?.................................................................

- Comment se comporte la diode pour U < US ? ................................................................

Comportement de la diode dans le sens inverse :

- Comment se comporte la diode pour U < O ? ..................................................................

Annoter la courbe en y insérant le titre et la tension de seuil.

En activant l'onglet Compte-rendu :

- insérer le graphe représentant le graphique I= f(U) de la diode,

- insérer le calcul de Rd,

- donner un titre,

- répondre aux questions en faisant des phrases,

- insérer le nom, prénom, classe et date,

- sauvegarder le fichier sur le réseau dans le répertoire personnel,

- demander l'impression de la page.

4. Remise en état du poste de travail

|  | Appel n°4 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document au professeur. |
| --- | --- |

# Text boxes

# A

# K