T4.2 - Filtrage d'une tension redressée

|  | Comment diminuer l'ondulation d'une tension redressée ? |  |
| --- | --- | --- |

Matériel

| une interface Primo (Jeulin) ; un ordinateur avec L'atelier scientifique une imprimante ; une alimentation en courant alternatif 6 V 4 diodes de redressement ; | un dipôle résistif 100 ( ; 1/2 W deux condensateurs polarisés C1 = 220 (F et C2 = 2 200 (F un interrupteur ; de la connectique. |
| --- | --- |

1. Expérimentation

1.1. Montage

Attention, tenir compte de la polarité 
du condensateur !!!

|  | Appel n° 1 : faire vérifier le montage par le professeur. |
| --- | --- |

1.2. Paramétrage de l’acquisition

Dans L'atelier scientifique, il faut utiliser 2 voies directes : voie 5 : UG et voie 6 : UR.

On placera le réveil (temps) comme variable mesurée sur l'axe des abscisses.

| Voies directes 5 et 6 | Temps |
| --- | --- |

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Voie directe 5: UG | ± 10 V |  |  |
| Voie directe 6 : UR | ± 10 V |  |  |

|  | Onglet fonction du temps | Onglet Synchronisation |
| --- | --- | --- |
| Temps |  |  |

1.3. Acquisition

- Fermer l’interrupteur ;

- Cliquer sur                 pour mettre le logiciel

en mode d’attente de synchronisation ;

- Renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- Cliquer sur lancer l’acquisition

|  | Appel n° 2 : faire vérifier les résultats par le professeur. |
| --- | --- |

2. Exploitation

- Quelle est l’influence d’un condensateur sur une tension redressée ?

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- A l'aide du pointeur, calculer l’ondulation (U = Umax – Umin

(U = ............... V

Remplacer le condensateur de capacité C1 = 220 (F par le condensateur polarisé de capacité C2 = 2 200 (F.

- Fermer l’interrupteur ;

- Cliquer sur                 pour mettre le logiciel

en mode d’attente de synchronisation ;

- Renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- Cliquer sur lancer l’acquisition

- A l'aide du pointeur, calculer l’ondulation (U = Umax – Umin

(U = ............... V

3. Conclusion

- Comment varie l’ondulation de la tension redressée en fonction de la capacité du condensateur ? Répondre en cochant la bonne proposition.

( L’ondulation diminue lorsqu’on augmente la capacité du condensateur ; ( L’ondulation augmente lorsqu’on augmente la capacité du condensateur ; (L’ondulation ne varie pas lorsqu’on augmente la capacité du condensateur.

Rayer la ou les mauvaises propositions :

- Un pont de diodes  ; , ,  la tension.

- Un condensateur  ; , ,  la tension.

- L'ensemble (pont de diodes  + condensateur approprié)  ,  l'ondulation de la tension en amont du pont de diodes

# Text boxes

Borne –