Puissance électrique CME7.3

|  | Peut-on déterminer sans wattmètre la puissance active dissipée dans un dipôle ? |  |
| --- | --- | --- |

# 1. Matériel

- un ordinateur  avec l'Atelier scientifique installé,

- une interface Primo,

- un capteur ampèremètre en position CC,

- un générateur 6 V- 50 Hz

- ;un dipôle résistif  de résistance pure 100 ( et appelé D1,

- un dipôle inductif appelé D2 (circuit RL association d’une bobine de 0,3 H et d’un résistor de 33 ()

- un interrupteur ;

- des fils conducteurs.

# 2. Schéma de montage

Réaliser le montage schématisé ci-dessous :

# 3. Paramétrage du logiciel

- Lancer le logiciel en cliquant sur l'icône               située sur le bureau. Sélectionner l'atelier scientifique généraliste.

- Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

| A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur A sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser la voie directe 5 sur l'axe des ordonnées et le réveil sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet Affichage |
| --- | --- | --- | --- |
| Adaptateur Ampèremètre | 0,5 A Fonction : Instantanée |  |  |
| voie directe | ± 10 V |  |  |

|  | Onglet fonction du temps | Onglet Synchronisation |
| --- | --- | --- |
| Temps |  |  |

# 4. Le dipôle D est le dipôle D1

|  | Appel n°1 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie le montage et les paramètres de l'acquisition. |
| --- | --- |

4.1. Fermer l’interrupteur K et démarrer l’acquisition.

Visualiser alors la tension u(t) et l’intensité i(t) pour le dipôle D1.

Compléter les tableaux suivants :

|  | u(t) Arrondie à 0,1V | i(t) Arrondie à 0,001 A |
| --- | --- | --- |
| Amplitude | Umax = ..………… V | Imax = ………… A |
| Valeur efficace | U = = ……V | I = = …… A |

|  | u(t) | i(t) |
| --- | --- | --- |
| Période T (en s) Arrondie à 0,001 s |  |  |
| Fréquence f (en Hz) Arrondie à 1 Hz f = |  |  |

4.2. Création d'une nouvelle grandeur

A l’aide des fonctionnalités du logiciel, cliquer sur           pour créer une nouvelle grandeur  p (en W) 
définie par p(t) = u(t) ( i(t) et afficher  à l’écran la courbe de la puissance électrique p = f(t).

|  | Appel n°2 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie les résultats obtenus. |
| --- | --- |

4.3. En utilisant le graphique et le curseur,  compléter le tableau.

|  | p(t) |
| --- | --- |
| Période T (en s) Arrondie à 0,001 s |  |
| Fréquence f (en Hz) Arrondie à 1 Hz f = |  |

4.4. Cocher les phrases correctes :

( u a la même fréquence que i.

( u a la même fréquence que p.

( p a une fréquence double de u.

( u a une fréquence double de p.

( i a une fréquence double de u.

4.5. Déterminer les valeurs minimale et maximale de la puissance p(t).

Pmini  =  ………………… W	   ;     Pmaxi  =  ………………… W

|  | Appel n°3 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie les résultats obtenus. |
| --- | --- |

4.6. Déterminer la puissance active Pa sachant que Pa =  . Arrondir à 0,01 W.

Pa = ………………… W

# 5. Le dipôle D est le dipôle D2

Ouvrir un nouveau fichier (Menu Fichier > Nouveau)

5.1. Ouvrir l’interrupteur et remplacer le dipôle D1 par le dipôle D2 donné.

Fermer l’interrupteur K et démarrer l’acquisition.

Visualiser la tension u(t) et l’intensité i(t) pour le dipôle D2.

Afficher la courbe correspondant à la puissance (idem à la question 4.2 ).

|  | Appel n°4 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie les résultats obtenus : courbe de p(t). |
| --- | --- |

5.2. Compléter les tableaux suivants :

|  | u(t) Arrondie à 0,1V | i(t) Arrondie à 0,001 A |
| --- | --- | --- |
| Amplitude | Umax = ..………… V | Imax = ………… A |
| Valeur efficace | U = = ……V | I = = …… A |

|  | u(t) | i(t) |
| --- | --- | --- |
| Période T (en s) Arrondie à 0,001 s |  |  |
| Fréquence f (en Hz) Arrondie à 1 Hz f = |  |  |

5.3. Création d'une nouvelle grandeur

A l’aide des fonctionnalités du logiciel, cliquer sur           pour créer une nouvelle grandeur  p (en W) 
définie par p(t) = u(t) ( i(t) et afficher  à l’écran la courbe de la puissance électrique p = f(t).

|  | Puissance p(t) |
| --- | --- |
| Période T (en s) Arrondie à 0,001 s |  |
| Fréquence f (en Hz) Arrondie à 1 Hz f = |  |

5.4. Comparer la fréquence de la puissance instantanée p(t) avec les fréquences de u(t) et i(t).

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

5.5. Déterminer Pmini , Pmaxi  puis Pa. Arrondir à 0,01W.

Pmini  =  ………………… W

Pmaxi  =  ………………… W

Pa    =    = …………….…… W

|  | Appel n°5 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie les résultats obtenus. |
| --- | --- |

# 6. Conclusions

Remplir le tableau ci-dessous avec les fréquences déterminées  aux paragraphes 4 et 5.

|  | Fréquences de p(t) Arrondies à 1 Hz |
| --- | --- |
| D1 |  |
| D2 |  |

Ces valeurs permettent-elles de distinguer la nature des dipôles D1 et D2 ? Argumenter la réponse.

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

En utilisant les valeurs relevées aux paragraphes 4 et 5, effectuer les calculs demandés et remplir le tableau ci-dessous.

|  | U ( I | Pa | Arrondi à 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 |  |  |  |
| D2 |  |  |  |

Ces valeurs permettent-elles de distinguer la nature des dipôles D1 et D2 ? Argumenter la réponse.

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

…………………………..………………..……………………..……………………..……………………..

##### Un dipôle purement résistif est caractérisé par = 1.

D1 est-il purement résistif  ? …………………………………………………………………………………………...

##### D2 est-il purement résistif  ? …………………………………………………………………………………………...

# 7. Remise en état du poste de travail.

|  | Appel n°6 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail |
| --- | --- |