T4.2 - Redressement d'une tension sinusoïdale avec l'Exao

|  | Comment transformer une tension sinusoïdale en tension redressée ? |  |
| --- | --- | --- |

MATERIEL

| une interface Primo (Jeulin) ; une alimentation en courant alternatif 6 V ; 4 diodes de redressement type 1N 4002 ; deux condensateurs polarisés C1 = 220 (F et C2 = 2 200 (F | un dipôle résistif 100 ( ; 1/4 W un interrupteur ; de la connectique. |
| --- | --- |

1. Redressement mono- alternance

| 1.1. Montage Réaliser le montage ci-dessous, l’interrupteur K étant ouvert |  |
| --- | --- |

|  | Appel n° 1 : faire vérifier le montage par le professeur. |
| --- | --- |

1.2. Paramétrage de l’acquisition

Dans l'Atelier scientifique, il faut utiliser 2 voies directes : voie 5 : UG et voie 6 : UR.

On placera le réveil (temps) comme variable mesurée sur l'axe des abscisses.

| Voies directes 5 et 6 | Temps |
| --- | --- |

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Voie directe 5: UG | ± 10 V |  |  |
| Voie directe 6 : UR | ± 10 V |  |  |

|  | Onglet fonction du temps | Onglet Synchronisation |
| --- | --- | --- |
| Temps |  |  |

1.3. Acquisition

- Fermer l’interrupteur ;

- Cliquer sur                 pour mettre le logiciel

en mode d’attente de synchronisation ;

- Renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- Cliquer sur lancer l’acquisition

1.4. Exploitation

- La tension aux bornes de la résistance est-elle alternative ? ………………………..

- Comparer la période de la tension aux bornes du générateur et celle aux bornes de la résistance

…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..……

- Préciser alors le rôle de la diode dans le circuit.

…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..……

- Expliquer pourquoi on  donne le nome de redressement mono-alternance à ce montage.

…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..……

2. Redressement double alternance

2.1. Montage

Réaliser le montage ci-dessous, l’interrupteur K étant ouvert.

|  | Appel n° 2 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

2.2. Paramétrage de l’acquisition

Reprendre le protocole du paramétrage de l’acquisition décrit au 1.2

2.3. Acquisition

- Fermer l’interrupteur ;

- Cliquer sur                 pour mettre le logiciel

en mode d’attente de synchronisation ;

- Renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- Cliquer sur lancer l’acquisition

2.4. Exploitation

- La tension aux bornes de la résistance est-elle alternative ? ………………………..

- Comparer la période de la tension aux bornes du générateur et celle aux bornes de la résistance

…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..……

- Préciser alors le rôle du pont de diodes dans le circuit.

…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..……

- Préciser alors l'avantage de ce montage par rapport au  précédent.

…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..……

- Expliquer pourquoi on  donne le nom de redressement double-alternance à ce montage.

…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..……