Avec la centrale d’acquisition SysamV6 et le logiciel
Latis PLP d’Eurosmart

TP : Puissance et énergie dans un résistor

1 - OBJECTIFS

Le but du TP est de d’observer les courbes de puissance et d’énergie aux bornes d’un résistor

2 - MATERIEL

- Une centrale d’acquisition SYSAM – V6

- Un ordinateur relié à la centrale

- Un rhéostat de 100 ohms

- Une source de tension 6V continu

3 - DEROULEMENT

3-1 mise en route :

( Allumer l’ordinateur portable, appuyer simultanément  sur les touches CTR + ALT + SUPPR

( Entrer le nom LABO sans mot de passe puis valider

( Relier la centrale à l’ordinateur à l’aide du cordon spécifique.

( Cliquer sur l’icône LATIS-PLP pour lancer le logiciel,  normalement un voyant rouge s’allume sur la centrale.

3-2 Réalisation du montage

3-3 configuration du logiciel

3-4 configuration de la fenêtre graphique

(En configurant le logiciel correctement, les ordonnées de la fenêtre graphique sont automatiquement attribuées à la Puissance et à l’Energie

(Pour pouvoir suivre l’évolution des grandeurs électrique telles que U (EA3), I, P et E nous allons créer quatre afficheurs. Pour cela cliquer sur l’icône  .

( Puis cliquer sur la petite flèche en haut à gauche.

( Cliquer sur l’icône 4 afficheurs verticaux puis valider

( Cliquer dans Fenêtres  et choisir Mosaïque                         ( Cliquer sur disposition verticale

( Dans la fenêtre graphique faire un clic droit sur énergie en haut de l’axe des ordonnées et choisir
passer sur l’autre ordonnée

Désormais il existe deux axes des ordonnées, celui de gauche pour la puissance et celui de droite pour l’énergie

( Double-cliquer le long de l’axe des ordonnées de gauche (Puissance) : choisir –0,05 et 1 comme valeurs Minimum et  Maximum

( Double-cliquer le long de l’axe des ordonnées de droite (Energie), cocher Concordance des zéros et choisir 30 comme valeur Maximum

Finalement vous obtenez  l’écran suivant :

3-4 Acquisitions

Le plus difficile est fait :

( Mettre sous tension votre alimentation

( Appuyer sur la touche F10 de l'ordinateur.

( Observer attentivement l’évolution des compteurs et le tracé des courbes pendant 1 min jusqu’à la fin de l'acquisition des données.

3-5 Interprétations et calculs

( Une seule grandeur varie régulièrement en fonction du temps. Laquelle ?

( Les courbes de puissance et d’énergie en fonction du temps ont l’allure de fonctions mathématiques connues. Lesquelles ?

( A l’aide de la fonction Réticule (obtenue par un clic droit dans la fenêtre graphique) puis par un nouveau clic droit Lié à la courbe choisir Puissance d’abord (et ensuite Energie ), compléter le tableau ci-dessous.

| t (s) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (mW) |  |  |  |  |  |  |  |
| E (J) |  |  |  |  |  |  |  |

( A l’aide du tableau, reproduire dans le repère ci-dessous (3-5)les fonctions puissance et énergie en fonction du temps.

( Quelle relation connue entre l’énergie E, la puissance P et le temps t retrouvez-vous à l’aide du tableau ?

( Déterminer, en justifiant et à l’aide des indications des afficheurs, la tension Ug du générateur ?

3-6 Modélisation de la courbe d’énergie

( Appuyer sur la touche F4, puis :

Valeur de a :

Equation littérale :

Equation numérique :

( Quelle grandeur a représente-t-il ? Justifier votre réponse.

3-5 Repère

3.6 Sauvegarde

IL EST TRES IMPORTANT DE SAUVEGARDER INFORMATIQUEMENT VOTRE TRAVAIL DANS UN REPERTOIRE. CONSULTER LE PROF AVANT D'ETEINDRE VOTRE ORDINATEUR.

# Text boxes

puis

Glisser à la souris chaque courbe

dans un afficheur !

Dès la configuration de la fenêtre d’Acquisition ci-dessous terminée :

( Le logiciel reconnaîtra automatiquement l’entrée EA3 comme la tension du résistor.

( L’entrée I sera active. Les deux autres entrées EA1 et EA2 ne doivent pas être actives et le fond ne doit pas

( Dans la fenêtre acquisition, choisir l'onglet Temporelle

( puis choisir TRMS, cocher Wattmètre et Joulemètre.

( Choisir 1 min ( c'est-à-dire 1 minute !) en cliquant dans la fenêtre Total

Voilà, le logiciel est configuré pour réaliser les acquisitions.

Voilà le logiciel est prêt pour réaliser des acquisitions.

min

Choisir

CC    et    6V

Remarque :
Il n’est pas utile de renseigner cette fenêtre.

Rhéostat de 100 (

( Glisser la courbe Energie dans courbe à modéliser

( Cliquer sur 
Choisir un modèle

( Cliquer sur Linéaire

( Cliquer sur Calculer le modèle puis sur la double flèche

( Relever la valeurs de a,  l’équation littérale de l’énergie en fonction du temps , puis l’équation numérique de l’énergie en fonction du temps