Avec la centrale d’acquisition SysamV6 et le logiciel
Latis PLP d’Eurosmart

TP : poids et masse

1 - OBJECTIFS

Le but du TP est de montrer la relation entre poids et masse et de mesurer la valeur du coefficient d'attraction terrestre g.

2 - MATERIEL

- Une centrale d’acquisition SYSAM – V6

- Un ordinateur relié à la centrale

- Un capteur de force et son adaptateur

- Des masses  marquées à crochets  1(50, 1(100, 1(200 g

- Une masse marquée à crochets de 200 g pour l’étalonnage

- Une balance de précision  0,1 g

3 - DEROULEMENT

3-1 Réalisation du montage

3-2 mise en route :

( Allumer l’ordinateur portable, appuyer simultanément  sur les touches CTR + ALT + SUPPR

( Entrer le nom LABO sans mot de passe puis valider

( Relier la centrale à l’ordinateur à l’aide d’une la prise USB.

( Relier le capteur de force à la centrale par l’intermédiaire du transmetteur de force

( Cliquer sur l’icône LATIS-PLP pour lancer le logiciel,  normalement un voyant rouge s’allume sur la centrale.

3-3 configuration du logiciel

( Mesurer à 0,1 g près et à l’aide d’une balance électronique la masse de 200g : M200 = ………….. g

( Configuration du capteur de force.

Lorsque la fenêtre " Etalonnage terminé" apparait, cliquer sur "OK "

( Configurer la fenêtre d'acquisition comme ci-dessous.

3-4 Acquisitions

( Pour commencer les mesures, appuyer sur la touche  F10 de l’ordinateur.

( La fenêtre suivante apparaît :

( Une nouvelle fenêtre apparaît :

( Recommencer pour des masses de 100, 150, 200, 250, 300, 350 g

( A la fin de la dernière mesure appuyer sur la touche  Echap de l’ordinateur, les acquisitions sont alors terminées.

3-5 Modélisation

( Cliquer sur l'icône  , le nom de la courbe "Force en fonction (fct) de la masse"apparaît.

( Appuyer sur la touche F4 pour faire apparaître la fenêtre de modélisation.

( Faire glisser à la souris la courbe "Force" dans la case "courbe à modéliser"

( Dans la case "courbe modèle"  apparaît le nom "courbe modèle de Force"

( Cliquer dans la case dans la case "choisir un modèle" et choisir en cliquant sur "linéaire"

( Cliquer sur "calculer le modèle" puis surtout sur la petite double flèche à droite

( La fenêtre suivante apparaît et elle contient beaucoup d'informations précieuses.

( Relever au la valeur de a, l'équation théorique et l'équation "numérique".

( Valeur de a :

( Equation théorique :

( Equation numérique :

3-6 Conclusion

( Quelle est l'allure de la courbe obtenue ?

( Sachant que la force mesurée est le poids de la masse suspendue, peut-on dire que poids et  masse sont proportionnels. Justifier votre réponse.

( Le coefficient qui relie le poids est la masse s'appelle le coefficient d'attraction terrestre  ou accélération de la pesanteur. Son unité est le newton par kilogramme (N/Kg) ou  mètre par seconde au carré (m/s2 ou  m.s-2). On le note g.

Sachant que la masse de la manipulation est en gramme et non en kilogramme, par quelle puissance de dix faut-il multiplier a pour obtenir g.

g = a ( …….. = ………..( ………….. = ……………. N/kg

( Donner deux sources d'erreurs dans la détermination de g.

(

(

# Text boxes

Entrer 0 g pour la première mesure

Choisir "gramme" pour  unité d'abscisse

Donner "masse" pour nom d'abscisse

Donner "masse" pour nom d'abscisse

Choisir le mode "pas à pas"

Suspendre la masse précédente et écrire la valeur mesurée de M200  puis Cliquer sur "étalonner "

Cocher la case "trier par abscisse croissante" pour que l'ordinateur ordonne les points de mesures

Choisir "abscisse clavier" qui permet de donner manuellement les valeurs des masses

Cliquer deux fois rapidement sur EA3(1)

( Glisser à la souris

( Cliquer !

( Choisir linéaire !

( Cliquer sur "calculer le modèle puis sur

Valeur du coefficient directeur a de la droite "Modèle de Force"

Equation théorique de cette droite

Equation "numérique" de cette droite

Cliquer sur "Acquérir"

Entrer 50 g pour la deuxième mesure et suspendre une masse de 50 g au crochet du capteur de force

Le logiciel indique le nombre de points déjà acquis

Cliquer sur "Acquérir"