Montage RLC Série

# 1. OBJECTIFS DU TP et MONTAGE

- Détermination de la fréquence de résonance d'un circuit RLC.

- Conséquence de la résonance.

# 2. RELEVE DE LA COURBE I = f ( f )

Coller ici le graphique obtenu

# 3. DETERMINATION DE LA FREQUENCE DE RESONANCE fo

Détermination de la fréquence de résonance fo du circuit

- Graphiquement :

A l'aide du pointeur, déterminer graphiquement la valeur de la fréquence de résonance correspondant au pic d'intensité :  fo =  ………….   Hz.

- Par calcul :

A l'aide de la relation fo =   ; calculer la valeur théorique de  fo. Arrondir la valeur à l'unité.

Rappel : L = 70 mH et C = 1 µF = 10–6 F     fo =  …………. Hz.

Comparer les deux valeurs de  fo puis conclure.

…………………………………..……………………………….…………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………….……………….……………………………

# 4. DETERMINATION DE LA BANDE PASSANTE DU CIRCUIT

Exploitation de la courbe

- A l'aide de l'option pointeur du curseur (clic droit sur le fond du graphique), déterminer graphiquement les valeurs  f1 et f2 (avec f1 <  f2) de la fréquence pour lesquelles on a  I = .

f1 = ………… f2 = ……………

- Placer sur le graphique f0 en laissant les traits utiles à la lecture.

- Placer sur le graphique I = f (f) , la valeur I trouvée ainsi que les deux fréquences.

- Vérifier par le calcul que f2 – f1 =  = ………………………………………………………..

avec  RT = somme des résistances du circuit : RT  = R + rB.

# 5. CARACTERISTIQUE DE LA RESONANCE

- Comparer la phase de la tension et celle de l'intensité :

…………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………….……………….……………………………

Coller ici le graphique obtenu

# 6. CONCLUSION

Compléter les phrases suivantes :

A la résonance :

- la tension et l'intensité sont ……………………. ; le circuit se comporte comme un …………………….

- L'impédance Z du circuit est …………………….

- L'intensité du courant est ………………………..