Travaux Pratiques de Sciences Physiques :

Etude du redressement avec pont de diodes et filtrage

I. Objectifs :

Découvrir expérimentalement le redressement d’une tension alternative grâce à un pont de diodes (pont de Graëtz) et le lissage grâce à l'utilisation de condensateurs.

L’utilisation du logiciel Généris 5+ LP de Jeulin ® permet de visualiser différentes courbes de lissage en fonction de la valeur du condensateur et de rendre compte des observations faites.

II. Matériel :

- Un ordinateur récent (avec prise USB) avec Généris 5+ Jeulin® installé,

- Une imprimante,

- Une interface Primo Jeulin ®,

- Un pont de diodes monté sur un support,

- Un dipôle résistif de 100 Ω,

- Deux condensateurs de capacité : 100µF, 470 µF

- Un générateur de tension alternative 6V à masse flottante,

- Cordons et connectiques.

III. Travail à réaliser :

1/ Montage expérimental :	Réaliser le montage suivant

Appel n°1: 	Faire vérifier le montage.

- L’interface est reliée à l’ordinateur par le câble USB, les voies 5 et 6 correspondent à la console EXAO

- Les interrupteurs K, K1, K2 sont ouverts,

- Mettre la tension du générateur en position alternative 6V,

- Fermer l’interrupteur K.

2/ Paramétrage de l’acquisition :

- Lancer l’Atelier scientifique LP en cliquant

sur l’icône

- Choisir Atelier scientifique généraliste

et valider sur OK.

- Cliquer sur l’icône  		pour afficher  la fenêtre de paramétrage de l’acquisition.

A l’aide de la souris, glisser Voie 5 et Voie 6 sur l’axe des ordonnées et le chrono sur l’axe des abscisses:

On va maintenant choisir les calibres sur les 2 voies 5 et 6 ainsi que le temps en abscisses:

Voie 5							Voie 6

Temps :

Appel n°2 : 	Faire vérifier les réglages et fermer l’interrupteur K.

3/ Acquisition :

- Cliquer sur                  pour démarrer l’acquisition puis cliquer sur « lancer ».

Le point de couleur sur le repère à droite de l’écran représente le couple (U ; t)

Remarque :

En cliquant sur le menu déroulant, 		  		vous avez la possibilité de changer le type de points (points), l’épaisseur et la couleur de chacune des courbes tracées.

- Déduire en comparant les deux courbes le rôle du pont de diode :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Lissage par un condensateur :

- Fermer l’interrupteur K1 puis cliquer sur

Sélectionner « ajouter une nouvelle  acquisition », remplacer Ur1 par UC(100) puis lancer.

Cliquer sur le menu déroulant Ug1,

Sélectionner « suppression » puis valider.

- Fermer l’interrupteur K2 puis cliquer sur

Sélectionner « ajouter une nouvelle  acquisition », remplacer UC(100)1 par UC(470).

Cliquer sur le menu déroulant Ug1, sélectionner « suppression » puis valider.

Appel n°3 : 	Faire vérifier les courbes obtenues.

- Analyse et interprétation des résultats :

Le but de l’expérimentation est d’obtenir un signal qui se rapproche le plus possible de celui d’une tension continue dont la valeur reste constante.

A partir des résultats obtenus, indiquer la courbe qui tend à se rapprocher le plus de celle d’une tension continue :…………………………………………………………………………

Quel intérêt présente le branchement des condensateurs ?

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Appel n°4 : 	Rangement du poste de travail.

# Text boxes

U

K1

K

K222222

R

C1

C2

Voie 6

Voie 5