Bac Pro 												07/08

Relevé de la caractéristique I = f(U) d'une diode

1. Matériel

- un générateur 6 V à courant continu,

- un ordinateur et une imprimante,

- une interface Primo,

- Généris 5+ LP installé,

- un capteur voltmètre ou voie directe (Interface Primo)

- un capteur ampèremètre 0,5 A,

- un rhéostat Rh = 100 ( ; les bornes P, N et C seront clairement identifiées ;

- une résistance étiquetée « R » de 33 ;

- une diode type 1N4001 ou équivalent montée sur support avec les bornes de branchement indiquées ; l’anode A et la cathode K sont clairement identifiées ;

- un interrupteur ;

- des fils conducteurs ;

- une fiche technique simplifiée du logiciel (lecture, pointage, lissage…..).

2. Montage

Réaliser le montage schématisé ci-dessous :

Réglages à effectuer :

- l'interrupteur est ouvert ;

- le générateur délivre une tension de 6 V continue ;

- le curseur C du potentiomètre est positionné en N.

## Appel n° 1 :

Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie le montage.

2. Paramétrage de l'acquisition

On veut tracer I = f(U) de la diode, voir mémento technique de Généris 5+LP.

Lancer le logiciel en cliquant sur l'icône               située sur le bureau.

Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

On veut tracer la caractéristique I= f(U) de la diode.

| A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur A sur l'axe des ordonnée. | A l'aide la souris, faire glisser la voie directe 5 sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

On va maintenant choisir les calibres,  les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation.

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| voie directe | ± 5 V |  |  |
| Adaptateur Ampèremètre | 0,5 A |  | Validation manuelle |

## Appel n° 2 :

Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie les paramètres de l'acquisition.

Devant l’examinateur, lancer l’acquisition.

3. Caractéristique I = f(U) de la diode - Acquisition manuelle

Le système d’acquisition est paramétré, et l’écran affiche la fenêtre d’acquisition.

##### 3.1. Relevé de la caractéristique de la diode

##### Fermer l’interrupteur.

##### Démarrer l’acquisition.

- Faire varier la tension U aux bornes de la diode en déplaçant lentement le curseur du potentiomètre ; observer simultanément la le série de points sur l'écran.

- Valider une quinzaine de points entre 0 et 100 mA. Ne pas dépasser 100 mA. 
Veiller à prendre des point dans le courbure de la caractéristique.

- Inverser les polarités de l'alimentation, prendre quelques points pour U < 0 V.

- Mettre fin à l’acquisition.

##### Ouvrir l’interrupteur.

| 3.2. Information pour 0 < U < US : la diode n’est pas conductrice pour U > US : la diode est conductrice la valeur US se nomme la tension de seuil de la diode La valeur US se nomme la tension de seuil de la diode. On détermine la valeur US en modélisant la partie rectiligne de la courbe pour laquelle U ( US. |  |
| --- | --- |

3.3. Exploitation des données

- Pour optimiser l'affichage et avoir une échelle automatique, cliquer sur l'icône

- Modéliser la partie rectiligne avec l'outil Droite du pointeur.

- Avec l'outil Coordonnées, déterminer les coordonnées de deux points M1 et M2 de la droite

- Annoter le graphique avec un titre et relever la valeur de Us.

- Dans l'onglet Compte-rendu, insérer le graphique et le copier.

- Lancer le traitement de texte (Word), ouvrir le fichier Compte-rendu_tp_diode.doc situé dans l'espace libre, l'enregistrer dans vos documents.

- Compléter le document.

# Text boxes

# K

# A