TP EXAO Bac Pro 											08/09

STABILISATION D'UNE TENSION A L'AIDE D'UNE DIODE ZENER

1. Matériel

- un générateur 24 V à courant continu,

- un ordinateur et une imprimante,

- une interface Primo,

- Généris 5+ LP installé,

- un capteur voltmètre ou voie directe (Interface Primo)

- un ampèremètre ou multimètre,

- un dipôle résistif R1 = 220 ,  - 1 W , identifié R1,

- un dipôle résistif R2 = 470 , - 1W , identifié R2,

- une diode Zener (5,2 V ; 0,5 W), montée sur support avec les bornes de branchement indiquées ; l’anode A et la cathode K sont clairement identifiées ;

- un interrupteur ;

- des fils conducteurs ;

- une fiche technique simplifiée du logiciel (lecture, pointage, lissage…..).

2. Montage n°1 (Sans Zener)

Réaliser le montage schématisé ci-dessous :

Réglages à effectuer :

- l'interrupteur est ouvert ;

## Appel n° 1 :

Appeler le professeur pour qu’il vérifie le montage.

2. Paramétrage de l'acquisition n°1 (Sans Zener)

On veut tracer la courbe représentant les variations de la tension de sortie Us en fonction de la tension d'entrée Ue.

Voir mémento technique de Généris 5+LP.

Lancer le logiciel en cliquant sur l'icône               située sur le bureau.

Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

On veut tracer la caractéristique Us = f(Ue).

| A l'aide la souris, faire glisser la voie directe 6 sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser la voie directe 5sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

On va maintenant choisir les calibres,  les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation.

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| voie directe 6 | ± 20 V | Min 0 V Max 20 V |  |
| voie directe 5 | ± 20 V | Min 0 V Max 20 V | Validation manuelle |

## Appel n° 2 :

Appeler le professeur pour qu’il vérifie les paramètres de l'acquisition.

Devant le professeur, lancer l’acquisition.

3. Etude des variations de la tension de sortie US en fonction de la tension   d'entrée Ue.

##### 3.1. Relevé de la caractéristique Us = f(Ue)

Le système d’acquisition est paramétré, et l’écran affiche la fenêtre d’acquisition.

##### Fermer l’interrupteur.

| Cliquer sur l'icône pour lancer l'acquisition. |  |
| --- | --- |

- Faire varier la tension Ue aux bornes du générateur de 2 V en 2 V jusqu'à 20 V. 
Observer simultanément la courbe sur l'écran. Enregistrer une dizaine de points.

- Mettre fin à l’acquisition.

##### Ouvrir l’interrupteur.

- Sauvegarder le fichier : diode zener

4. Montage n°2 (Avec Zener)

| Dans le montage suivant, on utiliser une diode Zener dont le symbole est : La cathode K est repérée sur le composant par un anneau noir. |  |
| --- | --- |

4.1. Réaliser le montage expérimental suivant

L'ampèremètre est correctement branché en respectant les polarités indiquées.
Le choix du calibre est adapté.

## Appel n° 3 :

## Appeler le professeur pour qu’il vérifie le montage.

5. Paramétrage de l'acquisition n°2 (Avec Zener)

Dans le même fichier, et sans toucher aux paramètres de l'acquisition n°1,  demander une deuxième acquisition en cochant Nouvelle expérience : Avec Zener.

On veut tracer la courbe représentant les variations de la tension de sortie Us en fonction de

la tension d'entrée Ue mais avec la présence de la diode Zener dans le circuit.

On va maintenant choisir les calibres,  les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation.

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| voie directe 6 | ± 20 V | Min 0 V Max 20 V |  |
| voie directe 5 | ± 20 V | Min 0 V Max 20 V | Validation manuelle |

## Appel n° 4 :

Appeler le professeur pour qu’il vérifie les paramètres de l'acquisition.

Devant le professeur, lancer l’acquisition.

6. Interprétation

- Annoter le graphique avec un titre.

- Dans l'onglet Compte-rendu, insérer le graphique et le copier par un clic droit.

- Lancer le traitement de texte (Word), ouvrir le fichier Compte-renu_TP_diode_zener.doc situé dans l'espace libre, l'enregistrer dans "mes documents".

- Compléter le document en répondant aux questions.

7. Remise en état du poste de travail

Appel n° 5 :

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre le compte-rendu au professeur.

# Text boxes

DZ