REDRESSEMENT - FILTRAGE

1- OBJECTIFS :

- étude d’une tension sinusoïdale.

- étude du redressement d’une tension sinusoïdale.

- lissage de la tension.

2- MATERIEL :

- une interface Primo (Jeulin) ;

- un ordinateur récent (avec prise USB) avec Généris 5+ LP (Jeulin) installé ;

- une imprimante ;

- un adaptateur Voltmètre Primo ou voie directe ;

- une alimentation en courant alternatif 6 V ;

- une diode 1N 4007 ;

- un pont de diodes monté sur un support ; les différentes bornes sont étiquetées ( , + et - ;

- un dipôle résistif 100 ( ; 1/4 W ; il est monté sur support et étiqueté R = 100 ( ;

- deux condensateurs polarisés de capacité 220 (F et 2 200 (F  ; ils sont montés sur supports et étiquetés C1 = 220 (F et C2 = 2 200 (F ;

- un interrupteur (positions “ ouvert ” et “ fermé ” repérées) ;

- des fils conducteurs.

3- ETUDE D’UNE TENSION SINUSOÏDALE

3.1. Montage :

Réaliser le montage schématisé ci-dessous, l’interrupteur K étant ouvert.

Utiliser le dipôle résistif de résistance marquée R = 100 (.

Primo voie directe 6

borne rouge

## borne noire

|  | Appel n° 1 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

3.2. Paramétrage de l’acquisition

Effectuer les réglages suivants :

- lancer l’Atelier Scientifique LP ;

- choisir Atelier Scientifique Généraliste et valider en cliquant sur OK ;

- cliquer sur l’icône   pour afficher la fenêtre de paramétrage ;

à l’aide de la souris, faire glisser la voie 6    	à l’aide de la souris, faire glisser le réveil

sur l’axe des ordonnées 			            sur l’axe des abscisses

On va maintenant choisir les calibres, les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation.

Voie directe 6			                                    Temps

Le paramétrage de l’acquisition est maintenant terminé.

3.3. Acquisition

- Fermer l’interrupteur ;

- cliquer sur   pour mettre Généris 5+ LP en mode d’attente de synchronisation ;

- renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- lancer l’acquisition

3.4. Exploitation

COLLER     ICI

A partir de la courbe, déterminer la valeur de la tension maximale :

Umax = . ………..V

A partir de la courbe, déterminer la période du signal :     T = …………… ms

Déduire la valeur de la fréquence sachant que   (f en Hz ; T en s).

f = …………………… Hz

Ce résultat correspond-il à la fréquence délivrée par le générateur ?

Modélisation :

Cliquer sur l’icône de modélisation

Renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre.

Sachant que a = Umax, noter, d’après la modélisation, les valeurs :

Umax = …………… V et T = …………………… ms

4- REDRESSEMENT DE LA TENSION SINUSOÏDALE

4.1. Rôle d’une diode dans le redressement

4.1.1. Montage

Réaliser le montage ci-dessous, l’interrupteur K étant ouvert.

Primo voie directe 5                                                                                 Primo voie directe 6

borne rouge									borne rouge

## borne noire								    borne noire

|  | Appel n° 2 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

4.1.2. Paramétrage de l’acquisition

4.1.3. Acquisition

- Fermer l’interrupteur ;

- cliquer sur   pour mettre Généris 5+ LP en mode d’attente de synchronisation ;

- renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- lancer l’acquisition

4.1.4. Exploitation

COLLER    ICI

- La tension aux bornes de la résistance est-elle alternative ?

- Les tensions aux bornes du générateur et aux bornes de la résistance ont-elles même période ?

- Quelle est le rôle de la diode ?

4.2. Redressement double alternance

4.2.1. Montage

Dans le montage précédent, l’interrupteur K étant ouvert, insérer un pont de diodes comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Primo voie directe 5

borne rouge

~

-				  +

~

borne noire

borne noire                                                                                               Primo voie directe 6

borne rouge

|  | Appel n° 3 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

4.2.2. Paramétrage de l’acquisition

Reprendre le protocole du paramétrage de l’acquisition décrit au 4.1.2

4.2.3. Acquisition

- Fermer l’interrupteur ;

- cliquer sur   pour mettre Généris 5+ LP en mode d’attente de synchronisation ;

- renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- lancer l’acquisition

4.2.4. Exploitation

COLLER    ICI

- La tension aux bornes de la résistance est-elle alternative ?

- Les tensions aux bornes du générateur et aux bornes de la résistance ont-elles même période ?

5- LISSAGE DE LA TENSION REDRESSEE

5.1. Montage

Dans le montage précédent, l’interrupteur K étant ouvert, insérer un condensateur polarisé de capacité C = 220 (F. (Attention, tenir compte des bornes du condensateur)

Primo voie directe 5

borne rouge

~

-				  +

~

borne noire

Primo voie directe 6

borne rouge

borne noire

|  | Appel n° 4 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

5.2.. Paramétrage de l’acquisition

Reprendre le protocole du paramétrage de l’acquisition décrit au 4.1.2

5.3. Acquisition

- Fermer l’interrupteur ;

- cliquer sur   pour mettre Généris 5+ LP en mode d’attente de synchronisation ;

- renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- lancer l’acquisition

5.4. Exploitation

COLLER    ICI

Quelle est l’influence d’un condensateur sur une tension redressée ?

Calculer l’ondulation (U = Umax – Umin

(U = ............... V

Remplacer le condensateur de capacité C1 = 220(F par le condensateur polarisé de capacité C2 = 2 200 (F.

- Fermer l’interrupteur ;

- cliquer sur   pour mettre Généris 5+ LP en mode d’attente de synchronisation ;

- renseigner la boîte de dialogue comme ci-contre ;

- lancer l’acquisition

COLLER    ICI

Calculer l’ondulation (U = Umax – Umin

(U = ............... V

5.5. Conclusion

Comment varie l’ondulation de cette tension en fonction de la capacité du condensateur ? Répondre en cochant la bonne réponse.

O L’ondulation diminue lorsqu’on augmente la capacité du condensateur ; O L’ondulation augmente lorsqu’on augmente la capacité du condensateur ; O L’ondulation ne varie pas lorsqu’on augmente la capacité du condensateur.

# Text boxes

K

R

6V ~                50 Hz

D4

D2

D

D1

D1

D2

G

K

R

G

D3

G

R

G

D3

D4

R

C1