1ELEEC												2009/2010

Montage RLC Série

# 1. OBJECTIFS DU TP

- Détermination de la fréquence de résonance d'un circuit RLC.

- Conséquence de la résonance.

# 2. MATERIEL

| une interface Primo (Jeulin), un adaptateur Ampèremètre RMS ou TRMS, un voltmètre numérique ou analogique, un générateur basse fréquence, avec ampli. | un résistor 120 , 1 W, Une bobine d'inductance 70 mH, r = 26,5  un condensateur non polarisé 1 µF; 25 V, un interrupteur, des fils conducteurs. |
| --- | --- |

# 3. MONTAGE

|  | Appel n°1 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

# 3. RELEVE DE LA COURBE I = f ( f )

## 3.1. Paramétrage de l'acquisition

- L'interrupteur est ouvert, le voltmètre est en position alternatif sur le calibre 20 V.

- Régler la tension délivrée par le GBF à 6 V.

- Fermer l'interrupteur.

| Lancer l’Atelier Scientifique LP en cliquant sur l'icône dans le répertoire EXAO située sur le bureau. Choisir Atelier Scientifique généraliste et valider en cliquant sur OK. |  |
| --- | --- |

- Cliquer sur l'icône            pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

| A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur A sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

| On va maintenant choisir les calibres, le type de signal mesuré (Continu ou alternatif), les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation. |
| --- |
| Adaptateur Ampèremètre | Acquisition manuelle |
| Choix du calibre : se fait par le choix de l'adaptateur : symbole ~ Limites de la grandeur affichée : | Renseigner la boite de dialogue : grandeur et unité, Valeurs minimale et maximale. |

| Choix de la couleur et de la forme des points | Echantillonnage : de 50 en 50 Hz à partir de 100 Hz. |
| --- | --- |

Le changement de couleur du fond du graphique se fait par un clic droit sur le graphique en appuyant sur la touche           .  Le paramétrage de l'acquisition est maintenant terminé.

|  | Appel n°2 : faire vérifier le paramétrage. |
| --- | --- |

## 3.2. Acquisition

- Cliquer sur                pour démarrer l'acquisition.

- Régler le GBF à la fréquence 100 Hz, vérifier que Ue = 6 V.

- Valider en cliquant sur                                 .

- Vérifier sur l'écran que le point ait été bien enregistré.

- Augmenter la fréquence de 50 Hz et recommencer les opérations précédentes.

- Continuer l'acquisition jusqu'à atteindre une fréquence de 1 000 Hz

- Pour arrêter l'acquisition en cours cliquer sur l'icône              .

- Sans toucher aux réglages du GBF, mettre hors tension le montage.

- Penser à enregistrer le fichier : RLC série, dans le répertoire personnel.

- Ouvrir le fichier Compte-rendu RLC.doc.

- Coller le graphique obtenu à l'emplacement prévu.

- Répondre aux questions.

# 4. DETERMINATION DE LA FREQUENCE DE RESONANCE fo

Voir compte-rendu

# 5. DETERMINATION DE LA BANDE PASSANTE DU CIRCUIT

Voir compte-rendu

# 6. CARACTERISTIQUE DE LA RESONANCE

Il s'agit de relever le déphasage du courant par rapport à la tension : visualisation de I = f(t) et U = f(t)

Relier alors la source d'alimentation sur l'entrée directe 5.

## 6.1. Paramètres de l'acquisition

On va travailler dans un nouveau fichier : Menu Fichier, puis Nouveau.

Dans Généris 5+LP, faire glisser voie directe 5 sur l'axe des ordonnées.
Faire glisser l'adaptateur Ampèremètre sur l'axe des ordonnées. Pour l'adaptateur Ampèremètre, il faut le basculer sur la fonction Instantanée  (symbole  --- ) de manière à ce qu'il mesure des valeurs instantanées. Sur l'axe des abscisses, remplacer  le clavier par le réveil.

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Adaptateur Ampèremètre | 100 mA Fonction : Instantanée |  |  |
| voie directe 5 | ± 10 V |  |  |

|  | Onglet fonction du temps | Onglet Synchronisation |
| --- | --- | --- |
| Temps | Durée d'acquisition : 2 ms Nombre de points : 101 Cocher acquisition continue | Synchronisation par rapport à la voie directe 5 |

|  | Appel n°3 : faire vérifier le paramétrage. |
| --- | --- |

## 6.2. Acquisition

- Régler la fréquence de la tension délivrée par le GBF à  f0 trouvée au paragraphe 4.

- Lancer l'acquisition en cliquant sur                  .

- Ouvrir le fichier Compte-rendu RLC.doc.

- Coller le graphique obtenu à l'emplacement prévu.

- Répondre aux questions.

## 6.3. Courbe Z = f(f)

- Recharger le fichier RLC série.lab

- Dans la partie tableau, cliquer sur une colonne vide, saisir Z en ohms, valider.

- Dans la première cellule de cette colonne, taper = 6/[I1] .

- Demander la recopie des cellules en double cliquant sur                        .

- Afficher le tracé (Onglet Graphique) et demander l'impression de Z = f (f).

- Ouvrir le fichier Compte-rendu RLC.doc.

- Coller le graphique obtenu à l'emplacement prévu.

- Répondre aux questions.

- Imprimer le compte-rendu lorsqu'il est terminé

# 7. Conclusion

Voir compte-rendu

|  | Appel n°4 : faire vérifier le rangement du matériel. |
| --- | --- |