TP EXAO											07/08

1 BP3ELEEC

1 ELEEC

Caractéristique U = f (I ) d'un électrolyseur

Matériel :

- un ordinateur récent (avec prise USB) avec Généris 5+ LP  (Jeulin) installé

- une imprimante

- une interface Primo (Jeulin)

- un adaptateur Ampèremètre 20 -50 mA Primo (ou VTT)

- un alimentation variable 24 V à courant continu.

- un bécher ;

- une spatule

- une fiole jaugée de 100 mL ;

- une pipette 10 mL et son pipeteur

- une pissette d'eau distillée ;

- un électrolyseur en U avec des électrodes en graphite;

- 2 pinces "crocodile" ;

- du chlorure de sodium ( gros sel) ;

- un interrupteur ;

- des fils conducteurs rouges et noirs.

# 1. Préparation d'une solution de chlorure de sodium de 
     concentration 1 mole par litre

On rappelle que :

- la masse molaire atomique du sodium est M(Na) = 23 g/mol ; -

- la masse molaire atomique du chlore est M(Cl) = 35,5 g/mol ;

- la concentration molaire C d'une solution est donnée par la relation C = dans laquelle m (g) représente la masse de soluté, M (g/mol) la masse molaire moléculaire du soluté et V (L) le volume de solution.

Indiquer ci-dessous :

- la masse molaire M du chlorure de sodium (NaCl) ;

- la masse m de chlorure de sodium nécessaire pour préparer 100 mL de solution aqueuse de

concentration C = 1 mol/L.

M(NaCl) = 					m =

Appel n° 1

Faire vérifier les résultats puis réaliser l'étape suivante devant le professeur.

- A l'aide de la balance, préparer dans un bécher la masse m de chlorure de sodium calculée  ci-dessus (tenir compte de la masse du récipient) ;

- Introduire le chlorure de sodium dans une fiole jaugée de 100 mL et compléter avec de l'eau distillée. Agiter jusqu'à dissolution complète du chlorure de sodium.

# 2 . Réaliser le montage

L'électrolyseur contient la solution d'hydroxyde de sodium préparée. Les électrodes sont en Nickel.

L'adaptateur ampèremètre se branche exactement comme un ampèremètre traditionnel.

Appel n° 2

Avant de mettre sous tension, faire vérifier le montage.

# 3 . Paramètres de l'acquisition

Mettre sous tension l'interface, puis lancer le logiciel en cliquant sur l'icône               située sur le bureau.

Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

On veut tracer la caractéristique U = f(I) de l'électrolyseur.

| A l'aide la souris, faire glisser la voie directe 5 sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur A sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

On va maintenant choisir les calibres,  les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation.

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| voie directe | ± 20 V |  |  |
| Adaptateur Ampèremètre 20 -50mA | 20 mA |  | Validation manuelle |

Cliquer sur l'icône               pour lancer l'acquisition

- Le point de couleur sur le repère à droite de l'écran représente le couple (I ; U ).

- La validation d'un point s'effectue en appuyant sur la touche                               ou                       .

- Prendre environ une dizaine de points entre 0 et 20 A en évitant de revenir en arrière dans les mesures. Attention de ne pas dépasser 20 mA.

- Pour arrêter l'acquisition en cours cliquer sur l'icône               .

Mettre hors tension le montage.

- Sauvegarder le fichier dans le répertoire personnel

Appel n° 3

Faire vérifier les mesures.

# 4. Exploitation.

En observant cette caractéristique, on remarque qu'à partir d'une certaine intensité, la  représentation graphique est une droite d'équation U = r I + E'.

E ' représente la f.c.e.m. de l'Electrolyseur et r sa résistance interne.

Dans la relation U = r I + E ', quelle est la valeur prise par U lorsque I = 0 ?

Réponse :  Si I = 0 alors U = ...............

En utilisant cette remarque, expliquer comment on peut déterminer E ' à l'aide de la caractéristique précédente.

Appliquer cette méthode pour déterminer E ' : E ' = ..............................

# 5. Modélisation

Clique sur l'icône          et demander la modélisation par une droite sur un intervalle de I pour lequel l'électrolyseur possède une caractéristique linéaire. Voir Mémento technique de Généris 5+ si besoin est.

Noter les valeurs du modèle proposé et les comparer à celles trouvés ci-dessus.

En activant l'onglet Compte-rendu :

- insérer le graphe représentant la caractéristique U = f(I) de l'électrolyseur,

- insérer le tableau de mesures,

- insérer l'équation de la droite de modélisation,

- donner un titre et demander l'impression de la page.

- sauvegarder le fichier dans le répertoire personnel

# 6. Remise en état du poste de travail

Appel n° 4

Faire vérifier la remise en état du poste de travail.