Sujet du groupement des Académies de l'Est

# MATHEMATIQUES

EXERCICE 1  		(2,5 points)

Une poutre repose sur deux appuis. Elle se déforme sous l'action de son poids. Cette déformation est mesurée par la flèche d (voir figure).

Pour le type de matériau utilisé,

la flèche d, en mètre, est donnée

par la relation :

d = F A 0,23 10-10

où    F est la valeur de la force en newton,

A est un coefficient dépendant des dimensions de la poutre.

1- Sachant que :     A =  ,

calculer A pour une longueur L = 5 m, une largeur l = 0,20 m  et une épaisseur e = 0,12 m.

Arrondir le résultat à l'unité.

2- Calculer d, en mètre, pour F = 2 000 N. Arrondir le résultat à 0,001 m.

EXERCICE 2		(7,5 points)

Un artisan fabrique des tables rondes de salon dont le

plateau est constitué d'un panneau de marqueterie de

forme hexagonale régulière enchassé dans un bandeau

en bois massif. La taille du panneau de marqueterie est

variable.

1- a) Calculer la mesure de l'angle .

b) Montrer que OAB est un triangle équilatéral.

c) Calculer OH si OA = 0,45 m. Arrondir le résultat à 0,01 m.

d) Calculer l'aire du triangle OAB. En déduire l'aire de l'hexagone.

2- On admet que l'aire y de l'hexagone s'exprime par la relation :

y = 2,6 x²,   x désignant la mesure d'un côté de l'hexagone.

a) Retrouver l'aire de l'hexagone en utilisant la formule ci-dessus pour x = 0,45.

b) Soit f  la fonction définie par f (x) = 2,6 x²  pour x compris entre 0 et 0,5.

Compléter le tableau des valeurs :

| x | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y = 2,6 x² |  |  |  |  |  |  |

c) Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormal (on prendra 2 cm pour 0,1 unité).

3- Déterminer graphiquement :

a) l'aire du panneau de marqueterie si on souhaite fabriquer un hexagone de 0,35 m de côté ;

b) le côté de l'hexagone si on dispose de 0,2 m² de marqueterie.

Laisser apparents les traits permettant la lecture.

## SCIENCES PHYSIQUES

EXERCICE 3		(4 points)

Un battant de portail a une masse de 80 kg. Il repose en ( sur une crapaudine

(cuvette métallique scellée dans la maçonnerie) et pivote en ( autour d'un

gond. Ce battant est en équilibre sous l'action de trois forces :

le poids du battant ;

l'action exercée en B par la crapaudine ;

l'action horizontale exercée en A par le gond.

On se propose de rechercher la valeur de la force  afin de choisir le gond

et le fixer convenablement.

1- Calculer la valeur P du poids du battant, en prenant g = 10 N/kg.

2- Tracer :  a) la droite d'action de  et celle de ;

b) la droite d'action de .

3- Construire le dynamique des trois forces , et

s'exerçant sur le battant du portail.

échelle : 1 cm représente 100 N.

4- Déterminer la valeur de .

EXERCICE 4		(2 points)

L'aluminium anodisé est utilisé pour la fabrication des charpentes métalliques.

Anodiser l'aluminium consiste à l'oxyder superficiellement par électrolyse, en vue d'une amélioration de la résistance à la corrosion.

Lors de cette oxydation apparaît de l'oxyde d'aluminium : Al2 O3.

1- Recopier et compléter l'équation de cette réaction :

4 Al + …. O2   ((  …. Al2 O3

2- Calculer la masse d'oxyde d'aluminium obtenu si on fait réagir 108 g d'aluminium.

On donne les masses molaires atomiques :  M(Al) = 27 g/mol ;    M(O) = 16 g/mol.

EXERCICE 5		(4 points)

Un particulier décide de remplacer son chauffe-eau par un modèle vertical sur socle d'une capacité de 300 L, fonctionnant sous une tension monophasée de 230 V.

Les caractéristiques de ce modèle figurent dans le tableau ci-dessous.

1- Calculer :

a) l'intensité, en ampères, du courant électrique absorbé lors du fonctionnement du chauffe-eau ; arrondir le résultat à l'unité;

b) la résistance électrique de l'élément chauffant ; arrondir le résultat à l'unité.

| Verticaux sur socle |
| --- |
| Tension | Capacité (en L) | Résistance | Puissance (en W) | Dimensions (en mm) | Temps de chauffe réel | Masse à vide (en kg) |
|  |  |  |  |  | H | A | B |  |  |
| 230 V Monophasée | 150 | blindée | 1 650 | 570 | 1 165 | 300 | 641 | 5h 10 | 42 |
|  | 200 | blindée | 2 200 |  | 1 480 |  |  | 5h 00 | 52 |
|  | 300 | stéatite | 3 300 |  | 1 755 |  |  | 7h 00 | 73 |
| 400 V Triphasée | 150 | stéatite | 1 800 |  | 1 170 |  |  | 5h 40 | 42 |
|  | 200 | blindée | 2 200 |  | 1 480 |  |  | 5h 00 | 52 |
|  | 200 | stéatite | 2 200 |  |  |  |  | 5h 15 | 52 |
|  | 250 | blindée | 3 000 | 530 | 1 800 |  | 601 | 5h 00 | 63 |
|  | 250 | stéatite | 3 000 |  |  |  |  | 5h 15 | 63 |
|  | 300 | blindée | 3 300 | 570 | 1 755 |  | 641 | 5h 45 | 73 |
|  | 300 | stéatite | 3 300 |  |  |  |  | 6h 00 | 73 |
|  | 500 | blindée | 5 000 | 648 | 2 049 | 277 | 736 | 6h 30 | 167 |

2- Calculer, en utilisant la formule suivante, l'énergie nécessaire pour élever la température de 300 L d'eau de 10°C à 65°C.

Q = m c ((2 ( (1)		on donne : c = 4 186 J/(kg.K)

on admet que 1 L d'eau a une masse de 1 kg.

3- A la mise en service, le temps de chauffage réel pour élever la température de l'eau de 10°C à 65°C est de 7 h.

a) Calculer, en kWh, l'énergie absorbée par le chauffe-eau.

b) Exprimer cette énergie en kilojoules sachant que 1 kWh équivaut à 3 600 kJ.

4- Calculer le rendement du chauffe-eau. Arrondir le résultat au centième.

# Text boxes

B.E.P.  2000

Secteur 2  Bâtiment

(

(

G

B

(

A

H

B

A

O

x

d