Sujet du groupement des Académies de l'Est

# MATHEMATIQUES

EXERCICE 1  		(1,5 points)

Une valeur approchée de ( peut s'obtenir en divisant le périmètre d'un cercle par son diamètre.

On peut aussi la trouver par d'autres méthodes.

1)  ( ( . Donner dans ce cas la valeur approchée de ( arrondie au millième.

2) (²  ( . En déduire la valeur approchée de ( arrondie au millième.

EXERCICE 2		(4,5 points)

Le laboratoire d'optique "LANGENIEUX" doit fabriquer le prisme

droit représenté ci-contre :

1- Calculer pour x = 3  et h = 8 :

a) la mesure de AC, arrondie à 0,01 cm ;

b) l'aire de la face ACFD, arrondie à 0,1 cm²  ;

c) l'aire du triangle ABC ;

d) le volume du prisme.

2- Exprimer le volume V(x) du prisme en fonction de x lorsque h = 5.

3- Soit f la fonction définie sur l'intervalle [0 ; 3] par f (x) = 2,5 x².

Quel est le nom de la courbe représentative de cette fonction ?

4- Compléter le tableau de valeurs ci-dessous, puis tracer la représentation graphique de la fonction f .

| x | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5x² |  |  |  |  |  |  |  |

5- Compléter le tableau suivant en déterminant graphiquement les valeurs manquantes. Laisser apparents les traits nécessaires à la lecture.

| x | 1,25 |  |
| --- | --- | --- |
| 2,5x² |  | 12 |

EXERCICE 3		(1,5 points)

Les trois questions sont indépendantes.

On considère la potence représentée par le schéma ci-contre :

On donne :   CD = 2 m

Calculer au dixième le plus proche :

1- la mesure de AC ;

2- la mesure de BE ;

3- la mesure de AD.

EXERCICE 4		(2,5 points)

Une entreprise de vente de matériels électroménagers a

regroupé ses différentes ventes sous la forme du tableau

suivant.

1- Compléter ce tableau.

2- Calculer le prix de vente moyen de ces appareils.

3- Calculer le nombre d'appareils dont le prix est

supérieur ou égal à 4 200 F.

4- Calculer le pourcentage d'appareils dont le prix est

inférieur à 4 000 F.

## SCIENCES

EXERCICE 5		(4 points)

Un battant de portail a une masse de 80 kg. Il repose en ( sur une crapaudine (cuvette métallique scellée dans la maçonnerie) et pivote en ( autour d'un gond. Ce battant est en équilibre sous l'action de trois forces :

le poids du battant ;

l'action exercée en B par la crapaudine ;

l'action horizontale exercée en A par le gond.

On se propose de rechercher la valeur de la force  afin de choisir le gond

et le fixer convenablement.

1- Calculer la valeur P du poids du battant, en prenant g = 10 N/kg.

2- Tracer :  a) la droite d'action de  et celle de ;

b) la droite d'action de .

3- Construire le dynamique des trois forces , et

s'exerçant sur le battant du portail.

échelle : 1 cm représente 100 N.

4- Déterminer la valeur de .

EXERCICE 6		(2 points)

L'aluminium anodisé est utilisé pour la fabrication des charpentes métalliques.

Anodiser l'aluminium consiste à l'oxyder superficiellement par électrolyse, en vue d'une amélioration de la résistance à la corrosion.

Lors de cette oxydation apparaît de l'oxyde d'aluminium : Al2 O3.

1- Recopier et compléter l'équation de cette réaction :

4 Al + …. O2   ((  …. Al2 O3

2- Calculer la masse d'oxyde d'aluminium obtenu si on fait réagir 108 g d'aluminium.

On donne les masses molaires atomiques :  M(Al) = 27 g/mol ;    M(O) = 16 g/mol.

EXERCICE 7		(4 points)

A l'aide d'un générateur de 9 V, on alimente le circuit

schématisé ci-contre.

1- Représenter sur le schéma l'appareil permettant de

mesurer la tension aux bornes de L1.

2- Compléter le tableau

|  | L1 | L2 | L3 | L4 | Générateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension (en V). | 5 |  |  | 2,5 | 9 |
| Intensité (en A) | 1,5 |  |  | 0,5. |  |

3- Justifier par le calcul le résultat obtenu dans la case grisée.

4- Calculer la résistance de la lampe L1.

5- Le graphique suivant, obtenu à partir d'un oscilloscope,

représente les variations de la tension sinusoïdale du générateur en fonction du temps.

La sensibilité verticale est de 5 V par carreau.

Le balayage horizontal est 0,5 ms par carreau.

a) Déterminer graphiquement la tension maximale et la période T.

b) Calculer la fréquence.

# Text boxes

D

E

58°

A

C

B

A

(

Cotes en cm

L4

L2

L3

L1

G

(

B

(

B.E.P.  2000

Secteur 3

Electricité-Electronique Audiovisuel

Indust. graphiques

| Prix (en F) | Effectif ni nombre de ventes | Centre de classe xi | Produit ni xi |
| --- | --- | --- | --- |
| [3 800 ; 4 000[ | 12 | 3 900 |  |
| [4 000 ; 4 200[ | 18 |  |  |
| [4 200 ; 4 400[ | 20 |  |  |
| [4 400 ; 4 600[ | 10 |  |  |

# C

# F

# A

# E

# D

B

x

x

h

90°