Groupement académique du Grand Est

# MATHEMATIQUES

EXERCICE 1  		(2 points)

On se propose de calculer l'allongement du tablier d'un pont métallique lorsque la température varie de 0 °C à 40 °C.

A la température de 0 °C, le tablier du pont mesure 180 m.

Sa longueur à t °C est donnée par la relation :

1- Calculer, arrondie au cm, la longueur du tablier à 40 °C.

2- En déduire l'allongement du tablier entre 0 °C et 40 °C.

EXERCICE 2  		(4 points)

La formule ci-dessous permet de déterminer la distance de freinage d'un véhicule sur route sèche.

1- Calculer la distance de freinage lorsque le véhicule roule à la vitesse de 90 km/h.

2- Soit  f  la fonction définie sur l'intervalle [0 ; 130]  par :

a- Compléter le tableau de valeurs :

b- Tracer la représentation graphique de la fonction f  dans un repère orthonormal (1 cm pour 10 unités).

3- La distance de freinage d'un véhicule est de 35 m.

a- Déterminer, en utilisant la représentation graphique, la vitesse du véhicule au début du freinage.

Faire apparaître les traits utilisés pour la lecture.

b- Retrouver ce résultat par le calcul.

EXERCICE 3  		(4 points)

Le schéma ci-contre représente une ferme de charpente.

1- Donner la nature du triangle ABC. Justifier la réponse.

2- Calculer :

a- la mesure de

b- la mesure de KM arrondie à 1 cm ;

c- la mesure de  arrondie à 1 degré ;

d- la mesure de BC arrondie à 1 cm.

# SCIENCES PHYSIQUES

EXERCICE 4  		(3 points)

Lors de la rénovation d'un appartement, une entreprise utilise une décolleuse thermique.

Cette décolleuse porte sur sa pâque signalétique les indications suivantes :

1- Préciser les grandeurs définies par ces indications, ainsi que les unités utilisées.

2- Calculer :

a- l'intensité du courant absorbé par la décolleuse arrondie à 0,1 A ;

b- l'énergie, en Wh, absorbée pendant 30 min de fonctionnement.

3- Le circuit d'alimentation de la décolleuse est protégé par un fusible de 20 A.

Pour se chauffer, l'occupant de  l'appartement branche, sur le même circuit, un radiateur de puissance 3 500 W.

Les deux appareils peuvent-ils fonctionner en même temps ?

EXERCICE 5 		(3 points)

Dans un tube à essai, on verse avec précaution, une solution d'acide chlorhydrique sur de la limaille de fer.

La réaction produit un dégagement gazeux et provoque la disparition de la limaille de fer.

1- L'équation-bilan non équilibrée de cette réaction est :

Fe  +  H Cl    (	   Fe Cl2   +   H2

Recopier et équilibrer cette équation-bilan.

2- Nommer le gaz qui se dégage au cours de cette réaction.

3- Calculer :

a- la masse molaire M (Fe Cl2) du chlorure de fer II ;

b- la masse de fer m , arrondie à 0,1 g, qu'il faut utiliser pour obtenir 100 g de chlorure de fer II.

On donne M (H) : 1 g/mol		M (Cl) : 35,5 g/mol	M (Fe) : 56 g/mol.

EXERCICE 6 		(4 points)

Le schéma ci-contre représente un échafaudage sur lequel un ouvrier effectue

une intervention sur la façade d'une maison.

La masse de l'ouvrier est de 85 kg. On néglige la masse de l'échafaudage.

La planche AB est en équilibre sous l'action de trois forces :

: action de l'ouvrier en E ;

(la valeur de cette force est égale à celle du poids de l'ouvrier)

: action du câble CB en B ;

: action du mur en A.

1- Calculer la valeur du poids  de l'ouvrier. Prendre g = 10 N/kg.

2- Sur le schéma,

a- tracer les droites d'action des trois forces s'exerçant sur la planche AB.

b- tracer, à partir du point M et en commençant par , le dynamique des forces s'exerçant sur la planche AB.

(échelle : 1 cm pour 100 N)

c- compléter le tableau des caractéristiques des trois forces :

| FORCE | Point d'application | Droite d'action | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

B.E.P.  2001

Secteur 2  Bâtiment

l = l0 (1 + ( t )		où	l : longueur, en m, du tablier à t °C ;

l0 : longueur, en m, du tablier à la température de 0 °C ;						( : coefficient de dilatation linéaire ; ( = 1,22 10-5 K-1 ;

t : température en °C.

d = 0,007 v²	où         d : distance de freinage en m ;

v : vitesse du véhicule au début du freinage en km/h.

f(v) = 0,007 v²

| v | 0 | 20 | 40 | 50 | 90 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(v) = 0,007 v² | 0 | 2,8 |  | 17,5 |  | 84,7 |  |

40°

B

F

A

E

C

M

I

L

150

260

O

Cotes en cm

1 700 W

230 V