#### La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

#### L’usage de la calculatrice est autorisé.

##### LES EOLIENNES

###### PRINCIPE

Une éolienne est une machine qui transforme l’énergie du vent (déplacement d’une masse d’air) en énergie mécanique ou électrique.

PARTIE MATHEMATIQUES

Exercice 1 : (1,5 point)

Les pales d’une éolienne sont montées sur un rotor. Lors de leur mouvement, les extrémités décrivent un cercle.

On estime que la puissance récupérable P par une éolienne est fonction de l’aire S de la surface balayée et du cube de la vitesse v du vent, comme le montre la formule suivante :

P = 0,2 S v3

P : puissance de l’éolienne (W)

S : aire de la surface balayée (m²)

v : vitesse du vent (m/s)

- Calculer, en m², l’aire S pour un rayon R égal à 15. Arrondir le résultat à l’unité.

- Calculer, en watt, la puissance P d’une éolienne pour S égale à 7000 m² et pour une vitesse du vent v égale à 12 m/s.

Exercice 2 : (3,5 points)

On admet que le calcul de la puissance P de cette éolienne de diamètre D est donné par la relation :

P = 250 D²

- Compléter le tableau de l’annexe 1, page 5/6, à rendre avec la copie.

- Tracer, pour D appartenant à l’intervalle [0 ; 24], la courbe représentative de la fonction f telle que :

f(D) = 250D²

P = 205D²

En utilisant le repère de l’annexe 1, page 5/6.

- Déterminer graphiquement le diamètre d’une éolienne dont la puissance P est de 125 000 W.

Laisser apparaître les traits utiles à la lecture.

Exercice 3 : (3 points)

Certaines éoliennes sont montées sur des pylônes métalliques. Le pylône de l’éolienne en photo ( est représenté par le schéma (. On utilisera la figure ( pour résoudre le problème.

Données du problème : (BE) // (CF) // (DG) ;

AB = 960 mm ; BC = 1440 mm ; CF = 500 mm ;

La droite (AH) est un axe de symétrie.

- Calculer, en mm, la longueur du tube BE.

- Calculer, en mm, la longueur AH. Arrondir le résultat au millième.

Exercice 4 : (2 points)

On considère que les longueurs, exprimées en mètre, des tubes métalliques BE, CF et DG du pylône forment les trois premiers termes d’une suite arithmétique de raison r.

u1 = BE, u1 = 0,2 ; u2 = CF, u2 = 0,5 et  u3 =DG, u3 = 0,8.

- Calculer la raison r de cette suite.

- Calculer le 20e terme (u20) de la suite arithmétique correspondant à l’écartement entre 2 poteaux à la base du pylône.

PARTIE SCIENCES

Exercice 5 : (4 points)

- Toutes les questions sont à rédiger sur l’annexe 2, page 6/6, à rendre avec la copie.

- Pression exercée par le vent :

Le vent exerce une force horizontale sur la surface balayée.

Pour une vitesse de vent égale à 7 m/s, la pression p exercée sur la surface S balayée par les pales est de 250 pascals (Pa).

Calculer dans ce cas, la valeur F de la force exercée par le vent sur l’éolienne.

- Etude de l’équilibre d’un système :

  - Calculer la valeur P du poids de l’ensemble pales-rotor-nacelle : on prendra g = 9,81 N/kg.

  - L’ensemble rotor-pales ( exerce sur la nacelle ( une force horizontale . Le mât ( exerce sur la nacelle ( une force .

A l’aide du tableau des caractéristiques des forces de l’annexe 2, page 6/6, on veut déterminer les caractéristiques de la force .

On demande, sur l’annexe 2, page 6/6 :

- De tracer, sur le schéma 1, les droites d’action des forces ,et ;

- De tracer à partir du point M le dynamique des forces (triangle des forces) ;

- De déduire les caractéristiques inconnues de la force  (compléter le tableau des caractéristiques).

Rappel : à l’équilibre on a : ++=, les forces sont coplanaires et les droites d’actions sont concourantes.

Exercice 6 : (4 points)

Les pylônes métalliques doivent être protégés contre la corrosion pour éviter l’oxydation.

Lors de l’oxydation il apparaît de l’oxyde de fer Fe2O3 suivant l’équation de réaction :

Fe     +     O2     (     Fe2O3

- Donner le nom et le nombre d’atomes de chacun des éléments chimiques constituant l’oxyde de fer Fe2O3.

- Calculer la masse molaire moléculaire de l’oxyde de fer Fe2O3.

On donne : M(Fe) = 56 g/mol	;	M(O) = 16 g/mol.

- Recopier et équilibrer l’équation bilan de la réaction chimique.

- Calculer la masse de fer qui produit 1 kg d’oxyde de fer Fe2O3.

Exercice 7 : (2 points)

Les éoliennes sont équipées d’un système de chauffage à l’intérieur de la nacelle pour éviter de points d’oxydation sur les parties métalliques et de moisissures lorsqu’elles ne fonctionnent pas.

- Les indications du chauffage sont 230 V et 200 W.

Préciser pour chacune des indications le nom de la	 grandeur et le nom de son unité.

- Calculer la valeur de l’intensité I du courant électrique qui circule dans la résistance chauffante.

Arrondir le résultat au centième.

3.	Calculer la valeur de la résistance R du système de chauffage. Arrondir le résultat à l’unité.

ANNEXE 1 (à rendre avec la copie)

2.1. Tableau de valeurs :

| D (m) | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (W) |  | 1 000 |  |  | 36 000 | 64 000 |  |  |

2.2 Courbe: P = f(D)

ANNEXE 1 (à rendre avec la copie)

1. Calculer, en N, la valeur de la force  de la force exercée par le vent :

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Calculer, en N, la valeur du poids  de l’éolienne:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

- Etude de la force qui s’exerce sur l’axe de rotation au point B.

| Force | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | Verticale | ( | 275 000 |
|  | A | Horizontale | ( | 175 000 |
|  | B | ……… | ……… | ……… |

# Text boxes

Surface balayée

R

de la surface balayée

Photo (

A

B

E

C

F

D

G

Schéma (

A

B

E

C

F

D

G

H

Figure (

Les dessins ne sont pas à l’échelle

###### Grande éolienne : 250 kW

Type : 3 pales

Rotor et pales : Aire de la surface balayée : S = 693 m²

Masse de l’ensemble pales-rotor-nacelle : m = 28 tonnes

G +

B +

A +

- Tracer les trois droites d’action des forces

, et .

- Construction à partir du point M du dynamique des forces : échelle : 1 cm pour 25 000 N

M +

Schéma 1