| Groupement des Académies de l'Est | Session 2004 | SUJET |
| --- | --- | --- |
| B.E.P Secteur 3 : Métiers de l’Electricité/Electronique/audio/industries graphiques |
| Epreuve : Mathématiques / Sciences Physiques | Durée : 2 heures | page 1/8 |

#### La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

#### L’usage de la calculatrice est autorisé.

##### Etude de l’installation d’un système de pompage photovoltaïque

MATHEMATIQUES ( 10 points )

EXERCICE 1 ( 2 points )

La longueur du massif de béton nécessaire au maintien des panneaux solaires est donnée par la relation :

L = longueur du massif de béton (en mm)

l : largeur du panneau solaire (en mm)

n : nombre de panneaux

  - Calculer, en mm, la longueur L à prévoir pour installer deux panneaux.

  - Calculer le nombre, n, de panneaux que l’on peut installer pour une longueur L de 5 148 mm.

EXERCICE 2 (4,5 points)

On admet que le volume d’eau V (en m3) pompé par jour est fonction de la hauteur h (en m) de l’eau à remonter. Ce volume est donné par la relation :

V =

2.1	Compléter le tableau de l’annexe 1

(à rendre avec la copie).

  - En utilisant le repère de l’annexe 1, tracer la courbe représentative de la fonction f

telle que f(h) = V et f(h) =

h appartenant à l’intervalle [ 5 ; 75 ].

  - Sur l’annexe 1 déterminer graphiquement la hauteur h correspondant à un volume journalier pompé de 10 m3.

Laisser apparents les traits de lecture.

EXERCICE 3 (3,5 points)

La structure métallique qui maintient les panneaux solaires est fixée sur un pied-support au point A.

  - En utilisant la figure 1 qui n’est pas à l’échelle : calculer, en m, la longueur BC dans le triangle rectangle ABC. Arrondir le résultat au centième.

  - Calculer, en degré, la mesure de l’angle , inclinaison du panneau par rapport au sol horizontal. Arrondir le résultat à l’unité.

  - Calculer, en m, la longueur DE en admettant que BC = 1,43 m. Arrondir le résultat au centième.

Dans la position ci-contre on a :

AC = 1,40 m ; AB = 2 m et AE = 0,90 m

SCIENCES – PHYSIQUES (10 points)

EXERCICE 4 (3,5 points)

L’installation schématisée ci-dessous comprend :		( Panneau solaire

( Pied-support

( Barre de réglage

Etude de l’équilibre du panneau solaire ( :

Lors du réglage de l’inclinaison, on veut déterminer les caractéristiques des forces qui s’exercent sur le panneau solaire (, en équilibre dans la position ci-dessous.

Il est soumis à trois forces :		(  : poids du panneau.

( 2/1 : Force exercée par le pied-support ( en A sur (.

( 3/1 : Force exercée par la barre de réglage ( en D sur (.

Données du problème :

- Masse m du panneau solaire : m = 38 kg

- g = 10 N/kg

Rappel : à l’équilibre

- +  2/1 +  3/1 =

- Les droites d’action des forces sont concourantes.

  - Calculer, en N, la valeur P du poids du panneau solaire.

  - Sur l’annexe 2 page 7/8, en utilisant les caractéristiques des forces données dans le tableau :

    - tracer, sur la figure 1, les droites d’action des forces  et  3/1 ;

    - en déduire et tracer la droite d’action de  2/1.

  - Tracer à partir du point M le dynamique des forces.

  - A partir du dynamique des forces, en déduire les caractéristiques inconnues des forces  2/1 et  3/1 et compléter le tableau des caractéristiques de l’annexe 2 page 7/8.

EXERCICE 5 (1,5 points)

La motopompe est constituée d’un moteur à courant continu (60 V ; 400 W)

  - Préciser pour chacune des indications notées ci-dessus le nom de la grandeur et le nom de son unité.

  - Pour une énergie E de 700 Wh calculer, en heure et minute, la durée t d’utilisation du moteur.

  - Calculer, en ampère, l’intensité I du courant électrique absorbé par le moteur en fonctionnement normal. Arrondir le résultat au dixième.

Formulaire : P = UI ;  E = Pt ;  U = RI ;  P = RI²

EXERCICE 6 (3 points)

Les cellules photovoltaïques qui transforment l’énergie solaire en énergie électrique, utilisent les propriétés physico-chimiques d’un matériau extrait du sable : le silicium (Si).

Module photovoltaïque composé de 36 cellules en silicium.

Le silicium est extrait du dioxyde de silicium SiO2 selon l’équation bilan :

SiO2 + C ( Si + CO2

  - Donner le nom et le nombre de chacun des atomes constituant le dioxyde de silicium.

  - Calculer la masse molaire moléculaire du dioxyde de silicium.

On donne : M(Si) = 28 g/mol ; M(C) = 12 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

  - Calculer, en gramme, la masse m de dioxyde de silicium SiO2 nécessaire pour obtenir 1 kg de silicium.    Arrondir le résultat à l’unité.

ATTENTION : Le candidat traitera au choix l’une des 3 parties A, B ou C

EXERCICE 7

Partie A ( 2 points)

Dans une installation où la hauteur h d’eau à remonter est de 30 m, on veut obtenir un volume de 5 000 litres par jour.

On donne :

- Rendement : ( =

- 1 Wh = 3 600 J

La chaîne énergétique du pompage solaire est schématisée ci-dessous :

7.A.1.   Compléter, en suivant les consignes données, le schéma de l’annexe 3 page 8/8.

7.A.2.   Calculer en joules l’énergie potentielle accumulée par une masse de 5 000 kg élevée d’une hauteur de 30 m.

On donne g = 10 N/kg.

7.A.3.   Le rendement de la motopompe est de 60 %. Calculer l’énergie électrique absorbée Ea par son moteur,   sachant que l’énergie utile Eu est 1,5106 J. Exprimer ce résultat en wattheure. Arrondir le résultat à l’unité.

Partie B

7.B.     Le panneau solaire est recouvert par une plaque d’altuglas translucide, d’indice de réfraction n2 égal à 1,5. Un rayon lumineux frappe la plaque au point A een faisant un angle d’incidence i1 égal à 30°.

7.B.1.  Une partie du rayon lumineux traverse la plaque en faisant un angle  i2  avec la normale. Indiquer en annexe 3 page 8/8, le nom de ce rayon en entourant la bonne réponse.

7.B.2.  Tracer sur le schéma de l’annexe 3 page 8/8, le rayon lumineux traversant la plaque en A. Utiliser si besoin la loi de Descartes : n1sin1 = n2in2.

7.B.3.  Une partie du rayon incident est réfléchie par la surface de la plaque. Déterminer l’angle  i3 du rayon réfléchi avec la normale, puis tracer sur le schéma de l’annexe 3 page 8/8 ce rayon réfléchi au point A.

Partie C

7.C     Le rotor du moteur électrique de la motopompe est composé d’un ensemble de spires. L’une d’entre elles est représentée à un instant donné sur le schéma ci-contre se situe alors dans un plan horizontal.

Cette spire est parcourue par un courant continu I et se trouve dans un champ magnétique uniforme  horizontal et perpendiculaire à [MN].

On donne : I = 100 A, B = 0,8 T et ( = 90°.

7.C.1.  En utilisant la formule de Laplace, calculer la valeur  F de la force électromagnétique agissant sur le conducteurs [MN] de longueur 0,20 m.

7.C.2.  En utilisant la règle des 3 doigts de la main droite, recopier les phrases suivantes en choisissant les termes adaptés.

Au point A, la force électromagnétique  est de direction   au conducteur MN

Cette force est . Le sens de cette force est vers

La spire    dans le sens trigonométrique.

Règle des 3 doigts de la main DROITE :

    - l’Index indique le sens du courant d’intensité I,

    - le Majeur indique le sens de

    - le pouce indique le sens de .

Loi de Laplace :                                          Sens trigonométrique :

F = IBsin(

Annexe 1 (à rendre avec la copie)

### EXERCICE 2

2.1 	Compléter le tableau des valeurs :	V =

| h (m) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (m3) |  | 30 |  | 15 | 12 | 7,5 |  |

  - Tracer la représentation graphique de la fonction : V = f(h)

Annexe 2 (à rendre avec la copie)

### EXERCICE 4

  - Tracé des droites d’action des forces :		4.3	Construction à partir du point M du

,  2/1 et  3/1							dynamique des forces.

Echelle : 1 cm pour 50 N

M +

Tableau des caractéristiques des forces

4.4

| Force | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | ( | ( | 380 |
| 2/1 | A |  |  |  |
| 3/1 | D | ( | ( |  |

Annexe 3 ( à rendre avec la copie)

EXERCICE 7

PARTIE A

7.A.1	La chaîne énergétique du pompage solaire est schématisée ci-dessous :

Compléter le schéma de la chaîne énergétique en écrivant sur les pointillés l’énergie correspondant à chaque transformation. On utilisera les propositions suivantes :

PARTIE B

7.B.1.

7.B.3.

# Text boxes

Massif de béton

Pied

support

L

l = 1062

Panneau solaire

h

Motopompe

### Réservoir

5   4    3    2   1

E

C

D

B

A

Sol

Structure métallique

Face au soleil

Module solaire

Pied support

Barre de réglage

A

A

B

C

D

E

Figure 1

A

Barre de

Réglage (

(

Pied support

Eau stockée

G  +

Sol horizontal

D

E

5   4    3    2   1

A

Panneau solaire

(

Motopompe

Panneaux solaires

Soleil

h

Réservoir

###### Motopompe

h

h (m)

V (m3)

0

5

5

G  +

Panneau solaire

(

A

Barre de

Réglage (

(

Pied support

Sol horizontal

Rayon réfléchi

D

E

5   4    3    2   1

Rayon réfracté

A

### Figure 1

Eau stockée

Motopompe

Panneaux solaires

Soleil

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Energie mécanique

Energie nucléaire

Energie chimique

Energie électrique

Energie solaire

Rayon incident