BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

SESSION 2004

Épreuve  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE

(Unités : U.11, U1.12, U.13)

Durée : 6 heures 45 min. 									Coefficient 5
E1

Cette épreuve comprend 3 sous-épreuves.

Saus-épreuve Al : étude d'un système à dominante électrotechnique (durée 4 heures, coefficient 2) Sous-épreuve B1 : mathématiques et sciences physiques (durée 2 heures, coefficient 2) 
Sous-épreuve C 1 : travaux pratiques de sciences physiques (durée 45 min., coefficient 1).

SOUS-ÉPREUVE B 1 (Unité U.12)

Mathématiques et sciences physiques

Durée : 2 heures                                                                                                                               Coefficient : 2

L'épreuve comprend deux parties obligatoires, indépendantes.

Une partie Sciences Physiques

Une partie Mathématiques Matériel autorisé : CALCULATRICE

Circulaire 99.186 du 16 novembre 1999 : "Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

Chaque candidat ne peut utiliser qu'une seule machine sur table. En cas de défaillance, elle pourra cependant être remplacée.

Les échanges de machines entre candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices sont interdits."

Ce sujet comporte :	6 pages (dont celle-ci)

SCIENCES PHYSIQUES

Exercice n°1 ( /3 points)

La représentation graphique ci-dessous traduit la variation de la fréquences de rotation n en tr/s ( tr.s-1) du rotor d'un alternateur de centrale en fonction du temps :

1. Donner la nature du mouvement.

1.1. Pour la phase 1 représentée par [OA] (justifier)

1.2. Pour la phase 2 représentée par [AB] (justifier)

2. Calculer

2.1. la vitesse angulaire A acquise à la fin de la phase 1.

2.2. Le nombre de tours N2 effectués par le rotor pendant la phase 2.

3. Calculer le moment d'inertie J du rotor sachant que son diamètre est D = 1,20 m et sa masse m = 4,5 tonnes = 4 500 kg.

On donne J = mR2 où R désigne le rayon du rotor.

4. En déduire la valeur de l'énergie cinétique Ek acquise par le rotor à la fin de la phase 1.

(On donne Ek = J2). Exprimer la résultat en mégajoules.

Exercice n°2 ( /2 points)

1. Dabs une cuve à ultrasons, remplie d'eau, un son se propage avec une célérité C = 1 500 m/s.

Sa fréquence est f = 20 kHz.

1.1. Calculer sa période T.

1.2. Calculer sa longueur d'onde .

2. Les ondes traversant la cuve se dispersent ensuite dans l'air. On place un sonomètre à environ 3 m de la     
    cuve. A cet endroit, l'intensité sonore est I = 10-5 W/m2  ( W.m-2).

2.1. Dire quelle grandeur est mesurée par le sonomètre.

2.2. Donner l'indication prévisible à lire sur le cadran.

On donne L 10log  et I0 = 10-12 W/m2  ( W.m-2).

MATHEMATIQUES

Exercice n°1 (10 points)

L'objectif de cet exercice est d'étudier la réponse d’un circuit RC à un échelon de tension, et de calculer l'énergie emmagasinée dans le résistor.

| On considère le circuit électrique suivant : E = 20 V R = 100  C = 10-3 F |  |
| --- | --- |

A l’instant t = 0, on ferme l'interrupteur k , l’intensité du courant qui traverse le circuit pendant le régime transitoire (charge du condensateur) se calcule par la relation :                    (t en s)

1. Calcul numérique

En utilisant les valeurs de E, R, et C, écrire l’expression de i  en fonction de t.

2. Etude d’une fonction

Dans l’intervalle [0 ; 0,5], on considère la fonction f définie par i(t) = 0,2 e- 10t

1. Calculer i’(t) où  i’ la dérivée de la fonction i.

2.  a. Quel est le signe de e-10x sur l’intervalle [0 ; 0,5]

b. En déduire le signe de i’(t) sur cet intervalle.

c. Donner le sens de variation de la fonction i sur cet intervalle.

3. Compléter le tableau de valeurs de la fonction sur l'annexe 1.

Arrondir les valeurs approchées  à 10-3.

4.   a. Calculer i'(0).

b. Tracer la droite D d'équation y  = -2t + 0,2 sur l'annexe 1.

c. Tracer la représentation graphique C de la fonction i sur l’annexe 1.

3. Exploitation

1. Calculer la valeur de l'abscisse t du point d'intersection de la droite D et de l'axe des abscisses

2. L'énergie thermique WR en joules emmagasinée par le résistor pendant la charge du condensateur est donnée par WR  , c'est-à-dire ici : 4

a. Monter que la fonction F définie sur [0 ; 0,5] par F(t) = –0,05 e-20t est une primitive de la fonction f définie sur  [0 ; 0,5] par f(t) = e-20t.

b. Monter que la valeur de WR arrondie au dixième est égale à 0,2 J.

Exercice n°2 (5 points)

1. Soit le vecteur  représenté sur l'annexe 2.

a. Déterminer graphiquement ses coordonnées sachant qu'elles sont entières. Laisser apparents les 
               traits permettant la lecture graphique.

b. Calculer sa norme.

2. On considère la vecteur AC de norme AC = 4 tel que .  = 26 où  .  est le produit  
               scalaire des deux vecteurs.

On note  la mesure en degré de l'angle.

Calculer cos . En déduire la valeur en degré de l'angle.

3. Placer le point C et tracer  dans le repère de l'annexe 2.

4. Déterminer graphiquement les coordonnées de  . Laisser apparents les traits permettant la lecture 
               graphique.

Annexe 1 à rendre avec la copie

Exercice n°1

2.2. Tableau de variation

Tableau de valeurs

| t | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i(t) |  |  |  | 0,045 |  | 0,016 |  | 0,006 |  | 0,002 | 0,001 |

Représentation graphique

Annexe 2 à rendre avec la copie

| FORMULAIRE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Métiers de l'électricité |
| --- |
| Fonction f : Dérivée f ' : f (x) f '(x) ax + b a 2x - ln x ex ex sin x cos x cos x -sin x sin (ax +b) cos (ax +b) a cos (ax +b) -a sin (ax +b) u(x) + v(x) u'(x) + v'(x) a u(x) a u'(x) u(x)v(x) u'(x)v(x) + u(x)v'(x) Équation du second degré : - Si ( < 0, aucune solution réelle Si ( ( 0, Suites arithmétiques : Terme de rang 1 : u1 et raison r Terme de rang n : un = u1 + (n–1)r Somme des k premiers termes : u1 + u2 + ... + uk = Suites géométriques : Terme de rang 1 : u1 et raison q Terme de rang n : un = u1qn–1 Somme des k premiers termes : u1 + u2 + ... + uk = | Logarithme népérien : ln ln (ab) = ln a + ln b ln () = ln a – ln b ln (an) = n ln a Équations différentielles : y' - ay = 0 y" + 2y = 0 y = k eax y = a cos x + b sin x Trigonométrie : sin (a +b ) = sina cosb + sinb cosa cos (a +b ) = cosa cosb – sina sinb cos 2a = 2 cos2 a – 1 = 1 – 2 sin2a sin 2a = 2 sina cosa Nombres complexes : (j2 = -1) forme algébrique forme trigonométrique z = x + j y z =  (cos + j sin ) = x - j y =  (cos - j sin ) (z(=  = (z(  = arg(z) Calcul vectoriel dans le plan : Aires dans le plan : Triangle : Trapèze : Disque : (R2 Aires et volumes dans l'espace : Cylindre de révolution ou prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume Bh Sphère de rayon R : Aire : 4(R2 Volume : (R3 Cône de révolution ou pyramide de base B et de hauteur h : Volume Bh Calcul intégral : * Relation de Chasles : * * |