Bac EIE 2005

Sciences physiques

Exercice 1 ( 2 points)

| Les thermomètres à résistance de platine sont des capteurs de mesure de température à haute stabilité pour une large plage d’utilisation. On se propose d’étudier un capteur de température : la sonde Pt 100. Pour déterminer expérimentalement la fonction thermomètre RT = f((), on réalise le montage schématisé ci-contre. |  |
| --- | --- |

Pour chaque valeur de la température, on note la valeur de la résistance et on trace la courbe d’étalonnage du capteur ; on obtient la courbe ci-dessous :

1. Le schéma ci-dessous définit le rôle de la sonde. Le reproduire en y indiquant sur les  
     pointillés les grandeurs d’entrée, de sortie et le type de capteur.

| Grandeur d’entrée E | Transducteur | grandeur de sortie : S |
| --- | --- | --- |
| …………………………… | …………………………… | …………………………… |

2. La courbe obtenue montre que la résistance R( est une fonction affine de la température de 
    la forme R( = ( ( +  R0.

Déterminer graphiquement les valeurs du coefficient de température ( et de R0.

Préciser les unités correspondantes.

Exercice 2 (3 points)

Les méfaits du bruit et les valeurs limites d’exposition

En dessous de  70 dB, on suppose qu’il n’y a pas de fatigue pour l’ouïe.

Entre 80 et 85 dB, l’effet de fatigue fait son apparition.

La réglementation fixe donc les limites d’exposition journalière au bruit qui sont les suivantes :

| Niveau d’exposition sonore L mesuré en dB(A) | Temps d’exposition maximum |
| --- | --- |
| 84 dB | 9 h |
| 85 dB | 8 h |
| 86 dB | 6 h |
| 87 dB | 5 h |
| 88 dB | 4 h |
| 89 dB | 3 h |
| 91 dB | 2 h |
| 94 dB | 1 h |
| 97 dB | 30 min |
| 100 dB | 15 min |
| 104 dB | 5 min |
| 111 dB | 1 min |

- Au poste de travail d ‘une unité de production, un opérateur est soumis à un niveau d’intensité acoustique Li pendant une durée t.

Dans les deux cas suivants, les normes sont-elles respectée ? Justifier à l’aide du tableau.

  - Li  = 90 dB pendant 3 h

  - Li  = = 105 dB pendant 1 min

- On se propose de calculer l’énergie acoustique reçue par l’oreille lorsque celle-ci est soumise à un bruit d’intensité acoustique Li  = 85 dB pendant 8h.

  - Calculer l’intensité acoustique I correspondante.
On donne L = 10 log I/I0  ; I0 = 10–12 W/m2.

  - En prenant I = 3 x 10–4 W/m2, calculer la puissance acoustique P perçue par l’oreille, équivalente à une surface S = 8 x 10–5 m2. On donne I = P/S.

  - Calculer l’énergie W reçue par l’oreille pendant cette durée.

Mathématiques

Exercice 1 (11 points)

Dans un circuit, un générateur de f.é.m. E = 15 v et de résistance interne r = 10 ohms, est branché en série avec une résistance variable R en ohm.

I. Calcul numérique

La puissance, en watt, dissipée dans la résistance R est donnée par la relation 
P =

Calculer P pour R = 40 ohms

II. Etude de fonctions.

On considère la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 80] par f(x) =

- On désigne par u et v les fonctions définies pour tout x de l’intervalle [0 ; 80] respectivement par u(x) = 225 x et v(x) = (10 + x) 2.
On note f ’ ; u’ ; v’ les fonctions dérivées des fonctions f, u et v.
Calculer u’(x)

- En utilisant le formulaire et en admettant que v’(x) = 2 x + 20, montrer par un calcul détaillé que f’(x) =

- a. Factoriser 100 – x2.
b. Résoudre sur l’intervalle [0 ; 80], l’équation 100 – x2 = 0

- Compléter le tableau de signe de l’annexe 1.

- En s’aidant du tableau de signes précédent, compléter le tableau de variation de l’annexe 1.

- Compléter le tableau de valeurs de l’annexe 1. arrondir les valeurs approchées à 10–2.

- tracer la représentation graphique de f sur l’intervalle [0 ; 80] dans le repère de l’annexe 2.

III. Exploitation.

- Déterminer graphiquement pour quelles valeurs de R la puissance dissipée
est de 4 W.
Laisser apparents les traits permettant la lecture graphique

- Pour quelle valeur de R la puissance dissipée est-elle maximale ?

Donner la valeur de cette puissance maximale.

Exercice 2 ( 4 points)

Un condensateur de capacité C en Farad, préalablement chargé, est placé dans un circuit inductif, d’inductance L en Henry.

|  | Les composants sont supposés parfaits( Résistance négligeable) |
| --- | --- |

A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur. Au cours de la décharge du condensateur, sa charge q(t) en coulomb, vérifie à chaque instant t , l’équation différentielle :

Lq''(t) +  q(t) = 0

- On donne L = 100 mH et C = 10 µF

Montrer que l’équation différentielle précédente peut s’écrire  q''(t) + 106 q(t) = 0

- On se propose de résoudre l’équation différentielle (E) 
y'' + 106 y = 0 
où y est une fonction de la variable x, définie sur R et y''  sa fonction dérivée seconde.

  - En utilisant le formulaire, donner la solution générale de l’équation différentielle (E)

  - Déterminer la solution particulière de l’équation différentielle (E) vérifiant les conditions initiales y(0) = 0 et y '(0) = 0,01.

Document réponse à rendre avec la copie

ANNEXE 1

Tableau de signes :

| x | 0 |  | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - x |  | 0 |  |
| 10 + x |  |  |  |
| 100 – x2 |  |  |  |

Tableau de variation :

| x | 0 |  | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Signe de f '(x) |  | 0 |  |
| Variation de f |  |  |  |

Tableau de valeurs :

| x | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  | 5 |  | 5 |  |  | 2,22 |

Document réponse à rendre avec la copie

ANNEXE 2