Ce sujet comporte 9 pages numérotées de 1/9 à 9/9. Le formulaire est en dernière page.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

Les candidats répondent sur une copie à part et joignent les annexes.

L’usage de la calculatrice est autorisé.

MATHEMATIQUES (10 points)

| Dans un complexe nautique, le bassin réservé aux enfants a les dimensions indiquées sur les schémas suivants. Les proportions ne sont pas respectées. |  |
| --- | --- |

Exercice 1  (2,5 points)

Le carrelage est vendu par paquet de 25 plaques carrées de 30 cm de côté.

1.1. Calculer, en m2, l’aire de la surface d’un carreau de 30 cm de côté. Arrondir la valeur au centième.

1.2. Calculer, en m2, l’aire de la surface d’un paquet de 25 plaques. Arrondir la valeur au centième.

1.3. Le carreleur a utilisé 33 paquets de carrelage. Calculer, en m2, l’aire de la surface qu’il est possible de                
       carreler. Arrondir la valeur au centième.

1.4. L’aire théorique de la surface à  carreler, sans tenir compte des joints nécessaires, est donnée par la formule 
       suivante :

S = 2 h   + h’

En prenant h = 1,2 m ; L = 8 m ;  = 4 m ; h' = 0,4 m et ( = 11°, calculer, en m2, l’aire théorique de la 
       surface à carreler. Arrondir la valeur à l'unité.

1.5. La différence des aires calculées aux questions 1.3. et 1.4. représente la marge de sécurité prise par le 
       carreleur. Calculer cette marge et exprimer ce résultat en pourcentage par rapport à l’aire théorique.

Exercice 2  (5 points)

2.1. On se propose d'étudier la variation du volume d’eau V en fonction de la profondeur maximale de   
        remplissage p de la piscine. Voir schéma ci-dessous.

2.1.1. Calculer, en degré, la valeur de l'angle . Arrondir la valeur à l'unité.

2.1.2. Exprimer la distance AB en fonction de p en utilisant la propriété de Thalès dans 
          le triangle OCD.

2.1.3. En prenant AB = 5p, montrer que l’aire S du triangle OBB' en fonction de p est égale à 5p2.

2.2. On donne L = 8 m. Pour une profondeur  p appartenant à l’intervalle [0 ; 0,40], exprimer le volume 
       d'eau V en fonction de p.

La fonction f est définie pour x appartenant à l’intervalle [0 ; 0,4] par f(x) = 40x2.

2.3. Compléter le tableau de valeurs de l'annexe 1 page 6/9.

2.4. En utilisant le repère de l'annexe 1, tracer la courbe c représentative de la fonction  f  sur [0 ; 0,4].

La courbe c représente les variations de f  en fonction de x pour x  0,4

Le segment de droite tracé représente les variations de f en fonction de x pour x > 0,4.

2.5. En laissant apparents les traits utiles à la lecture, déterminer graphiquement la valeur de x pour 
       que f(x) soit égale à 4.

2.6. En utilisant la réponse de la question précédente, en déduire la profondeur d’eau correspondant à un 
       volume de 4 m3.

Exercice 3 (2,5 points)

Un employé est chargé de comptabiliser le nombre d'entrées payantes par tranche horaire de la journée.

3.1. Compléter le tableau situé sur l'annexe 2  page 7/9.

3.2. Compléter l'histogramme de cette série statistique sur l'annexe 2.

3.3.  À l’aide du tableau de l’annexe 2,  calculer le pourcentage des entrées correspondant aux heures de repas 
        (de 12 h à 14 h), par rapport au total nombre d’entrées. Arrondir la valeur au dixième.

###### SCIENCES PHYSIQUES (10 points)

Les candidats traiteront obligatoirement les exercices  4  et 5, et choisiront UN SEUL exercice

supplémentaire parmi les exercices  6, 7 et 8.

Exercice 4 obligatoire (3 points)

Un enfant joue dans l’eau avec une balle de volume 34 cm3 et de masse 20 g.

4.1. Calculer, en N, la valeur P du poids  de la balle. Prendre g = 10 N/kg.

4.2. Représenter le poids par un vecteur  sur le schéma situé sur l’annexe 2 page 7/9.

4.3. L’enfant immerge entièrement la balle. Elle est donc soumise à une poussée, représentée par , qui est 
        une force verticale dirigée vers le haut et ayant son point d’application au centre de gravité de la balle.

La valeur de cette force est donnée  par la relation F = (gV

V : volume en m3.

g : 10 N/kg

( : Masse volumique de l’eau : 1 000 kg /m3 ; 1 m3  = 106 cm3

4.3.1. Calculer, en newton, la valeur F de la force. Tracer  sur le schéma de l’annexe 2.

4.3.2. L’enfant lâche la balle, elle est alors uniquement soumise à ces deux forces.  
          Indiquer ce que fait la balle. Justifier la réponse.

| Exercice 5 obligatoire (4 points) En début de saison, pour augmenter la température de l’eau de la piscine, on utilise un réchauffeur d’eau, constitué d’une résistance noyée dans un corps en aluminium afin d’optimiser l’échange thermique. 5.1. La puissance absorbée est de 9 kW. Le rendement de réchauffeur est de 0,95. Calculer, en kW, la puissance utile Pu. 5.2. L'eau de la piscine est à 18 °C. Le volume d’eau est de 38,4 m3. La piscine étant bâchée, les échanges thermiques avec le milieu ambiant sont négligés. |  |
| --- | --- |

5.2.1. Calculer la quantité de chaleur W nécessaire pour augmenter la température de 3°C.

Données : masse volumique de l’eau : 1 000 kg/m3 
                               	 capacité thermique massique de l’eau : ceau = 4 180 J/(kg.°C).
                    	 W = m c 

5.2.2. Calculer, en heure, la durée nécessaire pour y parvenir.

Arrondir la valeur à l’unité.

Exercice 6 au choix (3 points)

| La décomposition du plongeon est schématisée par la figure ci-contre. Les points A1 jusqu'à A6 représentent l’altitude du centre de gravité du plongeur et l'enregistrement a été réalisé à intervalle de temps régulier. 6.1. Le plongeur de masse 80 kg est immobile sur la planche d'élan. Son centre de gravité est situé à 11 m de la surface de l'eau Calculer, en J, son énergie potentielle initiale Epi et son énergie cinétique initiale Eci. 6.2. Le plongeur effectue son saut. Calculer, en J, son énergie potentielle Epf au moment où son centre de gravité rentre dans l’eau. 6.3. Calculer, en J, son énergie cinétique finale Ecf si la vitesse atteinte est de 14,83 m/s au moment où le plongeur touche l’eau. Arrondir la valeur à l’unité. 6.4. A l'aide de l'enregistrement des points A1 à A6 de la figure ci- contre. Répondre par Vrai ou Faux aux questions de l'annexe 3, page 8/9. Justifier la réponse. Données : g = 10 m/s2 ; Ep = mgh ; Ec = mv2 |  |
| --- | --- |

| Exercice 7 au choix (3 points) Le maitre-nageur aperçoit un objet brillant au fond de la piscine. Le rayon lumineux issu de l'objet arrive à son œil en faisant un angle de 42° avec l'eau. |  |
| --- | --- |

7.1. Indiquer sur le schéma  de l’annexe 3 page 8/9, le sens de la marche de ce rayon lumineux.

7.2. Représenter sur le schéma l'angle de réfraction i  et calculer sa valeur.

7.3. Représenter sur le schéma  de l’annexe 3 l'angle d'incidence i.

7.4. A l'aide de la formule n1 sin i1 = n2 sin i2 ; calculer, en degré,  la valeur de l'angle d'incidence i. 
       Arrondir à l’unité.

Exercice 8 au choix  (3 points)

8.1. Sur la boite de chlore utilisé pour traiter l'eau de piscine, on trouve les pictogrammes de sécurité

suivants :

| O Comburant | Xn Nocif | N: Dangereux pour l'environnement |
| --- | --- | --- |

Sur l'annexe 3, page 8/9, expliquer, pour un des pictogrammes au choix, ce qu’il faut éviter de faire 
avec ce produit.

8.2. Le pH de l’eau de la piscine doit être compris entre 7,2 et 7,6.

On dispose de trois indicateurs colorés dont les zones de virages sont représentées ci dessous :

| Indicateur | 1 4 7 9 14 |
| --- | --- |
| Hélianthine | rouge | jaune |
| BBT | jaune | bleu |
| Phénolphtaléïne | incolore | violet |

Indiquer l’indicateur coloré le plus approprié pour tester le pH de l'eau de la piscine.

Justifier la réponse.

8.3. Pour effectuer le traitement de l’eau, on introduit des pastilles chlorées de masse 20 g contenant chacune 
       55 % de chlore. La concentration de chlore recommandée pour une piscine  est en moyenne 
        de 1,15  10–3 g/L.

8.3.1. Pour la concentration en chlore requise, calculer en g la masse de chlore contenue dans 
          un volume d’eau de 38 400 L.

8.3.2  Calculer la masse de chlore contenue dans une pastille de 20 g.

8.3.3. En déduire le nombre de pastilles nécessaires pour le traitement de l’eau de la piscine.
                       Arrondir la valeur à l’unité.

ANNEXE 1 A RENDRE AVEC LA COPIE

### Exercice 2 : question 2.3.

Tableau de valeurs arrondies au dixième.

| Profondeur p (en m) | x | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume V (en m3) | f(x) = 40 x2 | 0 |  | 0,4 |  | 1,6 |  | 3,6 |  | 6,4 |

### Exercice 2 : question 2.4.

Représentation graphique de la fonction

ANNEXE 2 A RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 3  : question 3.1.

| Tranches horaires | Effectif ni | Fréquence fi (%) |
| --- | --- | --- |
| [10 ; 12[ | 83 |  |
| [12 ; 14[ | 292 |  |
| [14 ; 16[ | 550 |  |
| [16 ; 18[ | 400 | 27,0 |
| [18 ; 20[ | 155 |  |
|  | N = …. |  |

### Exercice  3  : question  3.2.

### Exercice 4 :

La balle est totalement immergée dans l'eau. Unité graphique : 1 cm représente 0,1 N.

ANNEXE 3 A RENDRE AVEC LA COPIE

### Exercice 6 : question 6.4.

Cocher la ou les bonnes cases :

| Le mouvement du centre de gravité du plongeur est : |  |
| --- | --- |
| un mouvement uniforme |  |
| un mouvement accéléré |  |
| un mouvement amorti |  |
| un mouvement retardé |  |

Justification : ……………………………………………………………………………………………….

### ……………………………………………………………………………………………………………….

Exercice 7 :

Exercice 8 : question 8.1.  (Un pictogramme au choix)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O Comburant

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xn Nocif

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N: Dangereux pour

l'environnement

| FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES BEP DES SECTEURS INDUSTRIELS |
| --- |
| Identités remarquables (a + b)² = a² + 2ab + b²; (a ( b)² = a² ( 2ab + b²; (a + b)(a ( b) = a² ( b². Puissances d'un nombre (ab)m = ambm ; am+n = am ( an ; (am)n = amn Racines carrées = ; = Suites arithmétiques Terme de rang 1 : u1 et raison r Terme de rang n : un = u1 + (n–1) r Suites géométriques Terme de rang 1 : u1 et raison q Terme de rang n : un = u1.qn (1 Statistiques Effectif total N = n1 + n2 + … + n( Moyenne = Écart type  ( ( ( 2 Relations métriques dans le triangle rectangle AB 2 + AC 2 = BC 2 AH . BC = AB . AC sin = ; cos = ; tan = Énoncé de Thalès (relatif au triangle) Si (BC) // (B'C') Alors = | Aires dans le plan Triangle : Bh. Parallélogramme : Bh. Trapèze : (B + b)h. Disque : (R 2. Secteur circulaire angle ( en degré : (R 2 Aires et volumes dans l'espace Cylindre de révolution ou Prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume : Bh. Sphère de rayon R : Aire : 4(R 2 Volume : (R 3. Cône de révolution ou Pyramide d'aire de base B et de hauteur h Volume : Bh. Position relative de deux droites Les droites d’équations y = ax + b et y = a’x + b’ sont : - parallèles si et seulement si a = a’ - orthogonales si et seulement si aa’ = (1 Calcul vectoriel dans le plan ; ;+ ; ( (((( = Trigonométrie cos 2 x + sin 2 x = 1 tan x = Résolution de triangle quelconque = = = 2R R : rayon du cercle circonscrit a 2 = b 2 + c 2 ( 2bc cos |

# Text boxes

B’

B

vert

B

A

C

H

ATTENTION

C’

C

A

Fréquentation du parc nautique