Bac Pro ELEEC 2006

Sciences physiques

Exercice n°1 (3,5 points)

1. J =   7,5  2 = 0,03 kg.m2.

2.  = 2(n = 2(   = 419 rad/s

3. ( =  =   = 83,8 rad/s2.

4.  M = J ( = 0,03  83,8  = 2,5 N.m

Exercice n°2 (1,5 points)

1. Graphiquement,  = 550 nm

2.  = cT =    f =   =  = 5,40  1014 Hz

Mathématiques

Exercice n°1 (8,5 points)

I. Calculs numériques

 = 55°  R = 0,008  552 – 0,6  55 + 40 = 31,2 Ohms

II. Etude de fonction

1. f '(x) = 0,016x – 0,6

2. a. f '(x) = 0 si  0,016x – 0,6 = 0 x

b. f(37,5) =  0,008  37,52 – 0,6  37,5 + 40 = 28,75

3.a.

| x | 0 37,5 150 |
| --- | --- |
| Signe de f '(x) | – 0 + |
| Variation de f |  |

b.

| x | 0 | 20 | 50 | 70 | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) | 40 | 31,2 | 30 | 37,2 | 46,8 | 60 | 83,2 | 104,8 | 130 |

4. Représentation graphique

III Exploitation.

1. Graphiquement, on obtient  pour R = 2  28,5 = 57,5 ohms, une température de 97 °C

2. 0,008  2 – 0,6  – 17,5 = 0

 = 0,92

ne convient pas)

97,4  cela confirme le résultat précédent.

Exercice n°2 (3,5 points)

1. RC = 100  63.10-6  100( = 1,98

2. T =  =   =    0,20 – 0,40 j

3.a.  =  = 0,447

b. G = 20 log T = 20 log 0,447 = –7 dB

Exercice n°3 (3 points)

a. = 500  =   = –10  = 10

b. = 10 = 6,3 V

# Text boxes

40

28,75

130