BEP secteur 2 Bâtiment Session 2007 Métropole

Mathématiques Sciences physiques

| Le 6ième pont de Rouen sera le plus haut pont levant d’Europe avec une hauteur de 86 mètres. Les tabliers métalliques s’élèveront de 55 m en restant à l’horizontale pour laisser passer les paquebots de croisières et les navires. MATHÉMATIQUES (10 points) |  |
| --- | --- |

Exercice 1 (3 points)

Un tablier schématisé ci-dessus fait 17 m de large et a une hauteur de 3,5 m. La figure est constituée d’un triangle rectangle ABC et d’un trapèze BCFE. Le point B est le milieu de [AE].

On donne : AE = 17 m, BC = 3,5 m et CF = 3 m.

  - Calculer, en m, la longueur AB.

  - Calculer, en m, la longueur AC. Arrondir la valeur au centième.

  - Calculer, en m2, l’aire du triangle ABC.

  - Calculer l’aire du trapèze BCFE.

  - Calculer, en m2, l’aire totale du bord du tablier (voir photo).

  - Lors de l’étude du projet, il a été décidé d’utiliser des tabliers profilés vers l’extérieur afin d’éviter au maximum les effets du vent lors de la montée. Calculer, en degrés, la mesure de l’angle . Arrondir la valeur à l’unité.

Exercice 2 (3 points)

Le coût de l’ouvrage est de 60 millions d’euros.

La totalité du projet est financé par :

- l’Etat…………………………………………….	(……),

- la région Haute-Normandie……………………..	(27,5%),

- le département de Seine-Maritime………………	(35%),

- la communauté d’agglomération rouennaise……	(10%).

2.1. Calculer, exprimée sous la forme d’un pourcentage, la part du financement de l’Etat.

2.2. Pour présenter la répartition du financement des travaux sur un panneau géant, on réalise un 
       diagramme à secteurs circulaires.

2.2.1. Compléter la quatrième colonne du tableau de l’annexe 1.

2.2.2. Compléter le diagramme circulaire et la légende de l’annexe 1.

2.3. Compléter la colonne « montant du financement en millions d’euros » du tableau de l’annexe 1.

Exercice 3 (4 points)

La longueur du tablier varie avec la température ambiante. La formule qui donne la longueur  du tablier en fonction de la température est :  = 0 (1 +  )

 est la longueur, en m, à la température  ; 0 est la longueur, en m, à 0°C ;  est le coefficient de dilatation linéique en °C-1 ;  est la température en °C.

L’allongement A du tablier est tel que A =  – 0. Pour l’acier  = 12 x 10-6 °C-1.

Le tablier est en acier et sa longueur 0 est de 120 m (à une température de 0°C).

3.1. En utilisant les formules précédentes :

3.1.1. Calculer, en m, la longueur du tablier à une température de 40°C. Arrondir la valeur au 
                 millième puis en déduire l’allongement A du tablier à cette température.

3.1.2. Calculer la température  correspondant à une longueur du tablier de 120,050 m. Arrondir 
                la valeur au dixième.

3.2. Exprimé en mm, l’allongement A peut s’écrire A = 1 000  0 . Montrer que A = 1,44 .

3.3. La fonction f est définie pour tout nombre x appartenant à l’intervalle [-10 ; 40] par l’expression :

f(x) = 1,44 x.

3.3.1. Cocher la bonne réponse sur l’annexe 2.

3.3.2. Compléter le tableau situé sur l’annexe 2.

3.3.3. En utilisant le repère de l’annexe 2, tracer la représentation graphique de la fonction f.

3.4. Déterminer graphiquement la température qui correspond à un allongement de 50 mm.

Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

SCIENCES PHYSIQUES (10 points)

Exercice 4 (1,5 point)

Les tabliers sont soulevés par l’intermédiaire de 4 treuils. Chaque treuil est entraîné par 4 moteurs électriques dont la puissance nominale est 37 kW.

4.1. En indiquant sur les pointillés les modes de transferts, compléter la chaîne énergétique de

l’annexe 3 en choisissant les termes dans la liste suivante : travail électrique, énergie thermique,

travail mécanique, chaleur, énergie mécanique, énergie nucléaire.

4.2. Chaque moteur reçoit une puissance électrique de 50 000 W et fournit une puissance au treuil de

37 000 W. Calculer le rendement  d’un moteur électrique.

Exercice 5 (2,5 points)

| Sur ce diagramme, sont représentées les trois phases de la montée du tablier : 1ère phase de 5 secondes, 2ième phase de 11 minutes 20 secondes, 3ième phase de 5 secondes. |  |
| --- | --- |

5.1. A l’aide du diagramme des vitesses ci-dessus, préciser la nature des 3 phases du mouvement de 
       montée des tabliers.

5.2. A l’aide de la figure1, montrer que la distance d effectuée par le tablier lors de sa montée entre la 
       position basse et la position haute est égale à 44,90 m.

5.3. Calculer, en m/s, la vitesse moyenne v du tablier pendant la durée totale de levage. Arrondir la 
       valeur à 10-4.

5.4. Un câble s’enroule à la vitesse de 0,065 m/s sur le tambour d’un treuil de diamètre D = 1,6 m.

5.4.1. A l’aide de la formule v =  D n, calculer, en tr/s, la fréquence de rotation n du tambour.

Arrondir la valeur au millième.

5.4.2. Convertir la fréquence de rotation en tr/min.

Exercice 6 (3,5 points)

| Avant d’être posé sur deux pylônes, le papillon est en équilibre. Il est soumis à trois actions mécaniques : Son poids représenté par la force , L’action exercée par le câble (1) représentée par la force , L’action exercée par le câble (2) représentée par la force . Les deux câbles (1) et (2) attachés respectivement aux points A et B sont de même longueur. La masse m du papillon est égale à 450 tonnes. 6.1. Convertir la masse m du papillon en kilogramme. 6.2. Calculer, en newton, la valeur du poids de ce papillon. Prendre g = 10 N/kg. 6.3. Représenter, au point O sur l’annexe 3, le poids du papillon. Prendre comme unité graphique : 1 cm pour 500 000 N. 6.4. Compléter les 6 cases du tableau (*) des caractéristiques sur l’annexe 3. 6.5. Compléter le dynamique des forces sur l’annexe 3. Prendre comme unité graphique : 1 cm pour 500 000 N. 6.6. Déterminer les caractéristiques manquantes des forces et . Exercice 7 (2,5 points) |  |
| --- | --- |

Les tabliers sont protégés par une penture anti-corrosion. La corrosion du fer est due à une réaction d’oxydation. On propose d’étudier l’oxydation du fer en oxyde de fer II.

7.1. Calculer la masse molaire moléculaire de l’oxyde de fer Fe2O3.

On donne : M (Fe) = 56 g/mol ;  M (O) = 16 g/mol.

7.2. Reporter sur la copie l’affirmation exacte :

- au cours d’une oxydation, un atome de fer gagne un ou plusieurs électrons,

- au cours d’une oxydation, un atome de fer perd un ou plusieurs électrons,

- au cours d’une oxydation, un atome de fer conserve son nombre d’électrons.

7.3. Parmi les demi équations équilibrées suivantes, recopier celle qui correspond à une oxydation du 
       fer.

Fe    Fe2+  +  2 e-

Fe    Fe2+  +  e-

Fe2+  +  2 e-    Fe

Fe2+  +  e-    Fe

7.4. L’autre demi équation qui intervient dans le phénomène de corrosion est la suivante :

O2  +  2 H2O  +  4 e-      …… OH-      Recopier et équilibrer cette demi équation.

7.5. Citer un paramètre qui favorise la corrosion du fer.

Annexe 1 (à rendre avec la copie)

Exercice 2

Tableau :

|  | Montant du financement (M€) | Part du financement (%) | Mesure de l’angle au centre (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etat |  |  | 99 |
| Région |  | 27,5 | 99 |
| Département | 21 | 35 |  |
| Communauté d’agglomération |  | 10 |  |
| Total | 60 | 100 | 360 |

Diagramme à secteurs circulaires :

Annexe 2 (à rendre avec la copie)

Exercice 3 : question 3.3.1.

La fonction f est :             (  croissante                (  décroissante            (  constante

Exercice 3 : question 3.3.2.

| Température  en °C | x | -10 | 0 | 15 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allongement A en mm | f(x) | -14,4 |  |  |  |  |

Représentation graphique de la fonction f :

Annexe 3 (à rendre avec la copie)

Exercice 4 :