| CODE EPREUVE : 0706-MIR ST 12 / 0706-SEN S 12 | EXAMEN : BAC PRO | SPECIALITE : MRIM / SEN |
| --- | --- | --- |
| SESSION : 2007 | Corrigé | EPREUVE : Mathématiques | Calculatrice autorisée : oui |
| Duree : 2 heures | Coefficient : 2,5 (MR1M) 2 (SEN) | N° sujet : _07MRIMSEN_806 | Page : 1 / 6 |

Exercice 1 (14 points)

Partie A

RC u'(t) + u(t)= U0

R = 106   C = 40  10-6 F  U0 = 9 V

1. 106  50  10-6 u'(t) + u(t) =9

50 u'(t) + u(t) =9

u'(t) +  u(t) =

u'(t) + 0,02 u(t) = 0,18

2. u'(t) + 0,02 u(t) = 0

u'(t) –(– 0,02 u(t) = 0

Solution générale : u1(t) = ke–0.,02t

3.  Solution particulière

u2(t) = 9     donc  u'2(t) =0

En remplaçant, on obtient : 0  –(– 0,02)  9 = 0,18

0,18 = 0,18  CQFD

donc u2(t) = 9  est bien une solution particulière de l'équation différentielle

u'(t) + 0,02 u(t) = 0,18

4.a    u(t) = u1(t) + u2(t)

u(t) = ke–0.,02t + 9

b    u(0) = 0  0 = ke0 + 9  donc k = –9   (rappel : e0 =1)

Solution particulière

u(t) = –9 e–0.,02t + 9

u(t) = 9

Partie B

u(t) =

1. u'(t) = – =

2. a).

et >0  et e–t >0 (voir courbes ci-dessus)

donc u'(t)  est toujours positive

2 b) Comme u'(t)  est toujours positive,  u'(t) est une fonction strictement décroissante

3. Tableau de valeurs

| t | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(t) | 0 | 3,5 | 6,7 | 7,8 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |

4. Représentation graphique

5.a)  u(t) = 7,5   t  90 environ  (Voir ci-dessus)

5.b)  u(t) = 7,5   = 7,5

9 – 9= 7,5

9= 1,5

=

ln   = ln

t = ln   (–50) = 90 environ

5.c) Le temps dont dispose une personne pour quitter la maison avant le déclenchement de la sirène est de 90 secondes.

Partie C

1. L = 10 log

L = 90 dB et I0 = 10-12 W/m2.

90 = 10 log

log   =  9   = 109

I = 10-12  109= 10-3 W/m2.

2. P = I  4(d 2.

d =  =  =  = 8,9m  environ

Exercice 2 (6 points)

u(t) = 220 sin (t)

Z = R +

Z = 103 +  = 103 +

Z =  =  = 103

2. Z = 103   =   = 103

Z = 500 ( 3 – j) = 1 500 – 500j

3.a) =  = 1581,14

b) Calcul d'un argument de Z.

cos = = 1 500 /1581,14 = 0,948

sin = = 500 /1581,14 = 0,316

d'où = 0,32 rad

c)  Sous forme trigonométrique : Z =1581,14 (cos 0,32 + j sin 0,32)

4. I =  =  = 0,145

arg(I) = arg(U) – arg(Z)

arg(I) = 0 – 0,32 = – 0,32 rad

Conclusion:

i(t) = 0,145 sin(t –0,32)