BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'USINAGE

SESSION DE JUIN 2007

E1 / EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

SOUS EPREUVE E12
MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES

MATHEMATIQUES ( 15 POINTS)

EXERCICE N°1: ( 8,5 points)

On souhaite usiner à l'aide d'un tour  à commande numérique, une pièce cylindrique de hauteur 90 mm et de diamètre 70 m, suivant le profil ci-dessous :

Avant usinage				Après usinage

La figure ci contre donne une représentation générale de la section verticale de la pièce dans un repère orthonormal d'origine O et d'axes (Ox) et (Oy).

L'axe (Oy) est un axe de symétrie de la figure.

L'arc  est un arc de parabole . La partie de la figure limitée par les points BB et C est un segment de droite.

PARTIE A : ( 2 points) Equation de l'arc .

1.  Donner les coordonnées des points A, B et C placées dans le repère de la figure ci-dessus.

2.  L'équation de l'arc de parabole  est du type  y = ax2 + b.
a)  Déterminer la valeur de b  sachant que cet arc de parabole passe par le point A.
b) Calculer a sachant que cet arc de parabole passe par le point B.
c)  En déduire l'équation de l'arc .

PARTIE B : ( 6,5 points) Etude de fonction

L'arc  est la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle  [ 0 ; 25 ] par :

f(x) = –0,08 x2  + 90

La courbe représentative de la fonction f sera notée c dans le repère situé en annexe 1 ( à remettre avec la copie )

1.  Déterminer f '(x)  où f ' désigne la dérivée de la fonction f.

2.  Calculer le nombre dérivé f '(25).

3. a)  Montrer qu'une équation de la tangente (T) à la  c au point B est :

y = – 4 x + 140

b) Vérifier que cette tangente passe par le point C dont les coordonnées ont été déterminées à la question Partie A 1.

5.  a)  Placer dans le repère de l'annexe 1 les points A, B et C.

b) Tracer la droite (T) et la courbe  c dans ce même repère.

c) Tracer la représentation graphique complète de la section verticale sachant que l'axe des ordonnées est axe de symétrie.

EXERCICE N°2: ( 6,5 points)

Avant de lancer la fabrication d'une série de pièces, on contrôle le diamètre de 150 cylindres. Les résultats sont donnés dans le tableau de l'annexe 2 ( à remettre avec la copie ). L'objectif de cet exercice est de juger de la qualité de la matière première  ( diamètre des cylindres).

1.  a)  compléter les colonnes A et B du tableau de l'annexe 2, puis la colonne C des fréquences cumulées croissantes (F.C.C.).

b)  Construire le polygone des F.C.C dans le repère de l'annexe 2.

2.  Calculer la moyenne  et l'écart type (( de cette série statistique. Les résultats seront arrondis au dixième.

Dans la suite de l'exercice, on prendra ( = 0,3

3.  En utilisant le polygone des F.C.C, déterminer graphiquement le pourcentage des cylindres dont le diamètre appartient à l'intervalle [  – 2( ;  + 2( ]. Les traits nécessaires à la lecture devront figurer sur le schéma.

4.  La qualité de la matière première est jugée satisfaisante si au moins 80 % des cylindres ont un diamètre appartenant à l'intervalle [  – 2( ;  + 2( ]. Déterminer si la matière première fournie satisfait au critère de qualité . Justifier.

SCIENCES PHYSIQUES  ( 5 POINTS)

EXERCICE N°1: ( 3 points) Etude d'un moteur

On relève la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé les indications suivantes :

Ce moteur est constitué de trois enroulements identiques.

1.  On alimente ce moteur par un réseau triphasé ( 230 V / 400 V – 50 Hz)

a)  Sachant que la tension aux bornes de chaque enroulement doit être de 230 V, de quel type sera me montage ( triangle ou étoile ?)

b)  Faire le schéma de montage.

2.  Calculer, en watt, la puissance absorbée Pa arrondie à l'unité.

3.  Calculer le rendement ( arrondi au centième.

Rappel  : Pa  = UI cos (

EXERCICE N°2: ( 2 points) Etude d'un lubrifiant.

Les lubrifiants ont pour rôle de réduire les frottements entre pièces en mouvement ou de diminuer la résistance passive de pièces fixes. Ils sont fabriquer à l'aide d'hydrocarbures.

Le pentène est un hydrocarbure linéaire qui possède 5 atomes de carbone.

La formule générale d'un alcène est CnH2n.

1.  Donner la formule brute du pentène.

2.  Ecrire la formule semi-développée du petn-2-ène.

3.  Calculer la masse moléculaire de cet alcène.

4.  On effectue la polyaddition du pentène .

Le polymère obtenu, de formule   ( CnH2n )x  a pour masse molaire moléculaire 106,5 kg.

Calculer son indice de polymérisation.

Données  : 		M© = 12 g/mol   et   M(H) = 1 g/mol

ANNEXE 1

( A remettre avec la copie )

EXERCICE N°1: PARTIE B	Tableau de valeurs

| x | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  |  |  |  |  | 40 |

REPERE :

ANNEXE 2

( A remettre avec la copie )

|  | Colonne A | Colonne B | Colonne C |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre en (mm) | Effectifs ni | Fréquence Fi en (%) | F.C.C (en %) |
| [ 69,0 ; 69,4[ | 6 |  |  |
| [ 69,4 ; 69,8[ |  | 14 |  |
| [ 69,8 ; 70,2[ | 87 |  |  |
| [ 70,2 ; 70,6[ |  | 22 |  |
| [ 70,6 ; 71,0[ | 3 |  |  |
| Total | N = |  |  |

# Text boxes

O

B

C

A

y

x

25

40

900

35

7, 5 kW		cos ( = 0,85

230 V / 400 V		I = 26 A

2940 tr/min		50 Hz

10

F.C.C
(en %)

10

69,0

69,4

Diamètre
(en mm)