Examen : BEP						Session 2008

### Épreuve : Mathématiques-Sciences Physiques					durée : 2 heures

Secteur 3 : Métiers de l'Électricité - Électronique - Audiovisuel - Industries graphiques

Sont concernées les spécialités suivantes :

- Installateur conseil en équipement électroménager

- Maintenance des équipements de commande des systèmes industriels

- Métiers de l’électronique

- Métiers de l’électrotechnique

- Métiers de la communication et des industries graphiques

- Optique lunetterie

Ce document comporte 9 pages numérotées de 1/9 à 9/9. Le formulaire est en dernière page.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

Les candidats répondent sur une copie à part et joignent toutes les annexes.

L’usage de la calculatrice est autorisé.

MATHEMATIQUES  (10 points)

La ville de Chamonix en Haute-Savoie possède un site touristique parmi l’un des plus visités d’Europe : le téléphérique de l’Aiguille du Midi qui permet d’atteindre l’altitude de 3 842 m.

Exercice 1 (3,5 points)

| La Compagnie du Mont Blanc possède un site internet. Les touristes souhaitant faire l’ascension de l’Aiguille du Midi, peuvent trouver sur ce site différentes informations dont les tableaux ci-dessous. |  |
| --- | --- |

Informations pratiques :

| Remontée | Altitude (en m) | Température (en °C) | Vent (en km/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chamonix | 1 042 | 20 | 0 |
| Aiguille du Midi | 3 842 | -3 | 10 |

Tarifs aller-retour du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 :

|  | Adulte (18 ans et plus) | Enfant (moins de 12 ans) | Junior (plus de 12 ans) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chamonix – Plan de l’Aiguille | 16,00 € | 11,20 € | 13,60 € |
| Chamonix – Aiguille du Midi | 36,00 € | 25,20 € | 30,60 € |
| Chamonix - Helbronner | 54,00 € | 37,80 € | 45,90 € |

1.1. Calculer, en mètre, la dénivellation h,  différence d’altitude entre Chamonix et l’Aiguille du Midi.

| 1.2. Pour simplifier, on considère que la longueur du câble est égale à la longueur AC représentée par le segment [AC]. Calculer, en degré, la mesure de l’angle sachant que AC = 5 467 m. Justifier la réponse. Arrondir la valeur à l’unité. |  |
| --- | --- |

  - Une famille, composée de deux adultes et de leurs deux enfants âgés de 15 ans et 7 ans, souhaite  
 effectuer un aller retour Chamonix-Aiguille du Midi. Calculer, en euro, le prix P correspondant à cette 
 excursion.

  - La Compagnie du Mont-Blanc propose un tarif particulier à 105 € pour deux adultes accompagnés de  
 deux enfants ou juniors de la même famille. Calculer l’économie réalisée si la famille opte pour ce tarif.   
  Exprimer cette économie en pourcentage. Justifier la réponse. Arrondir la valeur à l’unité.

Exercice 2 (3,5 points)

Les différents sites touristiques du massif du Mont-Blanc sont parmi les plus visités de Haute-Savoie.

Le nombre de visiteurs en 2006 et 2007 sur ces différents sites est indiqué dans le tableau ci-dessous :

| SITES | Nombre de visiteurs en 2006 | Nombre de visiteurs en 2007 | Evolution en pourcentage par rapport à 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramway du Mont-Blanc | 97 857 | 129 672 | +32,5 |
| Téléphérique de Brévent | 342 920 | 446 037 | +30,7 |
| Téléphérique Aiguille du Midi | 445 624 | ………. | +11,7 |
| Chemin de Fer du Montenvers | 823 600 | 874 913 | +6,2 |
| Musée Château d’Annecy | 111 065 | 101 680 | – 8,5 |
| TOTAL | ………. | ………. | +12,6 |

2.1.  Expliquer la signification de l'indication : – 8,5 % dans la colonne évolution.

2.2. Calculer le nombre total de touristes qui ont visité en 2006 les différents sites mentionnés dans le 
       tableau ci-dessus.

2.3. Calculer le nombre de touristes qui ont emprunté en 2007 le téléphérique de l’Aiguille du Midi.  
       Justifier la réponse. Arrondir le résultat à l’unité.

2.4. Compléter le tableau sur l’annexe 1 page 7/9.

2.5. Compléter, sur l’annexe 1, le diagramme circulaire représentant la fréquentation des cinq sites choisis 
       pour l’année 2007.

2.6. Indiquer l’avantage de la représentation circulaire par rapport à la lecture du tableau de données.

Exercice 3 (3 points)

Pour faire le choix du câble de traction du téléphérique, les matériaux sont testés en laboratoire.

La courbe de traction obtenue est tracée à l’annexe 2 page 8/9.

La première partie de la courbe située entre les points O et A correspond à un allongement  qualifié d’élastique (le matériau reprend sa longueur initiale).

Dans la deuxième partie de la courbe non tracée, les essais ont montré que l’allongement  est fonction de la valeur de la force de traction F, selon l’expression:   = 0,01  F 2,  dans laquelle   est exprimé en mm et F en kN.

3.1. Compléter le tableau de valeurs sur l’annexe 2.

3.2. En utilisant le repère de l’annexe 2, placer les points dont les coordonnées sont données en colonne 
       dans le tableau, et tracer la courbe représentative de la fonction  f  définie par f (x) = 0,01x2 
       pour x appartenant à l’intervalle [200 ; 400].

3.3. La cabine étant chargée à son maximum, la tension du câble est de 125 kN.

3.3 1. Déterminer graphiquement l’allongement  du câble. Laisser apparents les traits utiles à la 
          lecture.

3.3.2. Indiquer, dans ce cas, si le câble est utilisé dans le domaine de déformation élastique. 
          Justifier la réponse.

###### SCIENCES PHYSIQUES  (10 points)

Les candidats traiteront obligatoirement les exercices 4 et 5, et choisiront UN SEUL exercice

supplémentaire parmi les exercices 6, 7 ou 8.

Exercice 4 obligatoire (4 points)

L’ancien téléphérique sur la ligne des Pèlerins reliait Chamonix aux glaciers en 1930. Les cabines étaient composées de bois et d’une structure métallique en fer. Ces cabines sont actuellement entreposées dans la ville, mais elles sont corrodées (Voir photo ci-contre).

Lors des intempéries atmosphériques, les pluies acides sont responsables en partie de cette oxydation du fer et de la formation d’oxydes de fer.

4.1. Indiquer le nom usuel donné à ces oxydes de fer.

4.2. Sur l’axe des pH de l’annexe 1 page 7/9, placer sur l’une des trois  
       positions proposées l’expression : « les pluies acides ». Justifier le choix.

4.3. A l’aide de la classification électrochimique ci-dessous,

4.3.1. Ecrire la demi-équation électronique de l’oxydation du fer.

4.3.2. Ecrire la demi-équation électronique de réduction des ions H+.

4.4. Ecrire la réaction d’oxydoréduction faisant intervenir les deux couples ci-dessus.

4.5. Au laboratoire de sciences, nommer le réactif permettant de caractériser une solution contenant

des ions Fe2+.

Exercice 5 obligatoire (3 points)

L’actuel téléphérique permet d’atteindre le sommet en 8 minutes.

5.1. La longueur du câble est de 5 467 m. Calculer, en m/s, la vitesse moyenne v de la cabine. 
       Justifier la  réponse. Arrondir la valeur au dixième. 
       Convertir cette vitesse en km/h en arrondissant la valeur à l'unité.

5.2. En gare de départ, le câble de traction s’enroule sur un cylindre de diamètre 3,60 m. 
       Calculer, en rad/s, la vitesse angulaire  de la roue lorsque la vitesse linéaire de la cabine 
       est égale à 9 m/s. Justifier la réponse.

  - Le diagramme précédent donne la vitesse v de la cabine en fonction du temps t.

5.3.1. Indiquer la nature du mouvement pour chaque phase. Justifier la réponse.

5.3.2. Calculer, en m/s², l’accélération a de la cabine durant la première phase.

Exercice 6 au choix (3 points)

6.1. Un skieur porte des lunettes de soleil spéciales composées d’un filtre jaune et d’un filtre 
       magenta. Indiquer la couleur du jour transmise à travers ces deux filtres. Justifier la réponse.

6.2. Les cabines du téléphérique possèdent un logo de couleur blanc, bleu et rouge.

La nuit, l’aire de l’arrivée est éclairée par des projecteurs à vapeur de sodium dont les radiations 
       ont une longueur d’onde de 580 nm.

6.2.1. A l'aide du tableau de l'annexe 1 page 7/9, indiquer la couleur émise par le projecteur.

6.2.2. Préciser la couleur apparente de la partie blanche du logo.

6.2.3. Placer sur la figure de l’annexe 1 les domaines suivants : 
                      Visible – Infrarouge – Ultra Violet

Exercice 7 au choix (3 points)

| L’ascension de l’Aiguille du Midi s’effectue en deux tronçons. La cabine du deuxième tronçon dont la masse à vide est de 2,5 t a une capacité de 65 passagers et se déplace à une vitesse constante de 12,5 m/s. 7.1. Sachant que la masse moyenne d’un passager est de 75 kg, calculer en kg, la masse totale M de la cabine au maximum de sa charge. |  |
| --- | --- |
| 7.2. Calculer, en J, l’énergie cinétique Ec de la cabine lors de l’ascension du deuxième tronçon. Justifier la réponse. Arrondir la valeur à l’unité. |

7.3.  Calculer, en J, l’énergie potentielle Ep de la cabine à son arrivée à la Gare Sommet.

Justifier la réponse. Arrondir la valeur à 106.

Données : g = 9,8 N/kg ; Ep = 0 à l’altitude de la gare de départ du Plan de l’Aiguille.

7.4. Calculer, en J, l’énergie mécanique totale Em de cette cabine à son arrêt à la Gare Sommet.
       Justifier la réponse.

Exercice 8 au choix (3 points)

Un câble "moyenne tension" provenant de la vallée, alimente sous 20 kV le transformateur de la Gare Sommet.

La tension au secondaire de ce transformateur est visualisée sur l’oscillogramme suivant en utilisant une sonde atténuatrice.

Balayage : 2 ms/div

Sensibilité verticale (avec la sonde) : 100 V/div

8.1. Indiquer le rôle d’un tel  transformateur.

8.2. A l’aide de l’oscillogramme, calculer, en V,  la  tension maximale Umax, au secondaire.
       En déduire la valeur efficace U2 de cette tension. Justifier la réponse.  Arrondir la valeur à l’unité.

8.3. Sachant que la tension au primaire notée U1 est égale  à 20 kV, calculer le rapport de transformation m 
       de  ce transformateur. Justifier la réponse.  Arrondir la valeur au millième.

Annexe 1 à rendre avec la copie

Exercice 2 : question 2.4.

Tableau statistique : les valeurs des angles sont arrondies à l’unité.

| SITES | Nombre de visiteurs en 2007 | Fréquence (%) Arrondie à 10-1 | Angle ( °) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramway du Mont-Blanc | 129 672 | 6,3 | 23 |
| Téléphérique de Brévent | 446 037 | …. | …. |
| Téléphérique Aiguille du Midi | 497 762 | …. | 87 |
| Chemin de Fer du Montenvers | 874 913 | …. | …. |
| Musée Château d’Annecy | 101 680 | 5,0 | …. |
| TOTAL : | …… | 100 | 360 |

Diagramme circulaire : question 2.5.

### Exercice 4, question 4.2.

Exercice 6, question  6.2.3

Annexe 2 à rendre avec la copie

Exercice 3, question 3.1.

| Force F (kN) | x | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allongement  (mm) | f (x) = 0,01x2 |  |  |  | 1 225 |  |

Questions  3.2. et 3.3.1

| FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES- BEP DES SECTEURS INDUSTRIELS |
| --- |
| Identités remarquables (a + b)² = a² + 2ab + b²; (a ( b)² = a² ( 2ab + b²; (a + b)(a ( b) = a² ( b². Puissances d'un nombre (ab)m = ambm ; am+n = am ( an ; (am)n = amn Racines carrées = ; = Suites arithmétiques Terme de rang 1 : u1 et raison r Terme de rang n : un = u1 + (n–1) r Suites géométriques Terme de rang 1 : u1 et raison q Terme de rang n : un = u1.qn (1 Statistiques Effectif total N = n1 + n2 + … + n( Moyenne = Écart type  ( ( ( 2 Relations métriques dans le triangle rectangle AB 2 + AC 2 = BC 2 AH . BC = AB . AC sin = ; cos = ; tan = Énoncé de Thalès (relatif au triangle) Si (BC) // (B'C') alors = | Aires dans le plan Triangle : B h. Parallélogramme : B h. Trapèze : (B + b) h. Disque : ( R 2. Secteur circulaire angle ( en degré : ( R 2 Aires et volumes dans l'espace Cylindre de révolution ou Prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume : B h. Sphère de rayon R : Aire : 4 ( R 2 Volume : ( R 3. Cône de révolution ou Pyramide d'aire de base B et de hauteur h Volume : B h. Position relative de deux droites Les droites d’équations y = a x + b et y = a’x + b’ sont : - parallèles si et seulement si a = a’ - orthogonales si et seulement si a a’ = (1 Calcul vectoriel dans le plan ; ;+ ; ( (((( = Trigonométrie cos 2 x + sin 2 x = 1 tan x = Résolution de triangle quelconque = = = 2R R : rayon du cercle circonscrit a 2 = b 2 + c 2 ( 2bc cos |

# Text boxes

ATTENTION

A

C

C’

B’

B

C

H

B

A

7

##### ……………………………

##### ………………………….

pH

##### …………………