BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Spécialité : Construction Bâtiment Gros Oeuvre

Session 2008

## MATHEMATIQUES (15 points)

On souhaite réaliser une extension à un bâtiment existant.

Le schéma ci-dessous représente une vue en coupe du bâtiment.

Les toitures de l'extension et du bâtiment existant se raccordent de façon harmonieuse.

L'extension doit satisfaire les exigences suivantes :

- Les poteaux soutenant la toiture de l'extension se situent à 2,50 m du mur existant.

- La hauteur h des poteaux doit être supérieure à 2,10 m.

PARTIE 1 :		Étude du profil du bâtiment existant

En annexe 1, à rendre avec la copie, le plan est rapporté au repère d'unité graphique 1 cm.

La courbe (P) représentée dans ce repère est une portion de la parabole d'équation  y= - 0,1x² + x + 5

1 - 	Placer le point A de (P) d'abscisse 0.

2 - 	Placer le point C de (P) d'abscisse 10.

L'arc de parabole AC représente le profil de la toiture du bâtiment existant, à l'échelle 1/100e.

3 - 	Avec la précision permise par le graphique, déterminer graphiquement les coordonnées du

sommet B de la parabole.

4 - 	En déduire la hauteur maximale du bâtiment existant.

PARTIE 2 :		Étude de deux profils possibles de la toiture de l'extension

On considère la fonction f de variable réelle x définie sur [0 ; 13,7] par : f(x) = -0,1x² + x + 5

1 – Premier cas : Prolongement selon le même profil parabolique

La droite (D) représentée, dans le plan rapporté au repère défini en annexe 1, a pour équation x = 12,5

1.1 - 	Avec la précision permise par le graphique, déterminer graphiquement les coordonnées de F,

point d'intersection de (P) et (D).

1.2 - 	Calculer f(12,5).

1.3 - 	Dans ce cas, en déduire la hauteur d'un poteau.

2 – Deuxième cas : Prolongement selon un profil linéaire

2.1 - 	f ' est la fonction dérivée de la fonction f. Déterminer f '(x).

2.2 - 	Calculer f ' (10).

2.3 - 	Justifier que la droite (T) d'équation y = - x + 15 est tangente à la courbe (P) au point C

d'abscisse 10.

2.4 - 	Tracer la tangente (T) au point C dans le plan rapporté au repère de l'annexe 1 (à rendre avec la

copie).

2.5 - 	Placer le point E, intersection des droites (T) et (D).

2.6 - 	Déterminer, en faisant apparaître un calcul, l'ordonnée du point E.

2.7 - 	Dans ce cas, en déduire la hauteur d'un poteau.

3 – Exploitation des résultats

Quel profil doit-on choisir pour satisfaire les exigences données dans l'énoncé ? Justifier la réponse

PARTIE 3 :		Calcul de la longueur du profil du toit de l'extension

Dans le plan rapporté au repère de l'annexe 1 (à rendre avec la copie), on donne C(10 ; 5) et                 E (12.5 ; 2.5)

1 - 	Déterminer les coordonnées du vecteur

2 - 	Calculer

3 - 	En déduire la longueur du toit représentée par [CE] sur le graphique. Exprimer le résultat en

mètre, arrondi au centième.

## SCIENCES PHYSIQUES (3,5 points)

EXERCICE N°1 :  (3,5 points)

Le schéma ci-dessous représente la coupe d'un des murs du bâtiment précédent.

1 - 	Comment appelle-t-on le mode de transfert de la chaleur à travers une paroi ?

2 - 	A l'aide des informations données en annexe 2 (à rendre avec la copie), justifier que la somme des résistances superficielles de cette paroi est de 0,39m² °C/W.

3 - 	Sur l'annexe 2, à rendre avec la copie,

3.1 – compléter la ligne correspondant au béton plein.

3.2 – calculer la résistance thermique totale RT du mur en m² °C/W.

4 - 	En déduire le coefficient de transmission thermique U en W/m² °C.

Arrondir le résultat au dixième.

5 - 	On estime que l'isolation est correcte si U est inférieur à 0,6 W/m² °C.

Cette paroi respecte-t-elle cette condition ?

Données : La résistance totale est égale à la somme de toutes les résistances.

en m² °C/W          en W/m² °C

EXERCICE N°2 :  (1,5 points)

L'éclairage du bâtiment est asuré par des lampes à halogène de type 12 V / 1,8 A.

Le fonctionnement de ces lampes nécessite des transformateurs, alimentés sous une tension de 230 V.

1 - 	Calculer le rapport m de transformation. Arrondir le résultat u centième.

2 - 	Recopier sur la copie les bonnes affirmations :

- ces transformateurs sont des élévateurs de tension.

- ces transformateurs sont des abaisseurs de tension.

3. – Parmi les propositions suivantes, recopier sur la copie le nom du dispositif qui protège le matériel électrique en cas de surintensité.

- le disjoncteur différentiel associé à la prise de terre.

- le fusible.

- le compteur.

Données :

ANNEXE 1 (à rendre avec la copie)

MATHÉMATIQUES

SCIENCES - PHYSIQUES

ANNEXE 2 (à rendre avec la copie)

Résistances superficielles d'échange :

| Désignation | Paroi en contact avec : un autre local chauffé un comble un vide sanitaire | Paroi en contact avec : l'extérieur un passage ouvert un local ouvert |
| --- | --- | --- |
| MUR | 0,22 m² °C/W | 0,17 m² °C/W |
| TOIT | 0,18 m² °C/W | 0,14 m² °C/W |

Résistances thermiques de quelques matériaux :

| Matériaux | Conductivité thermique ( (W/m °C) |
| --- | --- |
| Polystyrène | 0,037 |
| Mortier pour enduit | 1,15 |
| Parpaing | 0,80 |
| Plâtre | 0,35 |
| Briques | 1,15 |
| Béton cellulaire | 0,33 |
| Béton plein | 1,75 |
| Béton caverneux | 0,70 |
| Béton cellulaire | 0,33 |

Tableau à compléter (les résultats seront arrondis au millième)

| Matériaux | Epaisseur e en m | Conductibilité thermique ( en w/m °C | Résistance thermique R en m² °C/W |
| --- | --- | --- | --- |
| Rsi + Rse |  |  | 0,39 |
| Plâtre | 0,04 | 0,35 | 0,114 |
| Polystyrène | 0,05 | 0,037 | 1,351 |
| Béton plein |  |  |  |
| Mortier pour enduit | 0,02 | 1,15 | 0,017 |
|  | RT = |

# Text boxes

Extension

à réaliser

Poteau

Bâtiment existant

h

10 m

2,50 m

5 m

4 cm

5 cm

20 cm

2 cm

Plâtre

Polystyrène

Béton plein

Enduit

mortier