L’astérisque  « * » associé aux points du barème signifie que le correcteur attribue tous les points si le résultat est exact même si la démarche n’est pas explicitée.

Mathématiques (10 points)

EXERCICE 1      (3 points)

  - Quantité de CO2 émis correspondant des déplacements des personnes

15,4 – (3,4 + 3,7 + 2,6 + 1,4) = 4,3 tonnes par an

  - Pourcentage correspondant au transport des marchandises

17%

  - Diagramme circulaire qui représente correctement les données du tableau

  - Affirmations correctes.

(  Le transport des marchandises et le déplacement des personnes sont la cause de la moitié des émissions de CO2.

(  La part due au chauffage et à l’électricité au travail est représentée par un angle de 32,4° sur le diagramme.

EXERCICE 2 (1,5 point)

2.1.  Longueur AB de la cale :                             AB = BC × sin 15°     AB = 12,9 cm

2.2.1  Mesure, en degré, de l’angle α                   α = 10°

2.2.2. Rendement de position                               r = cos (10)                 r =   0,985

EXERCICE 3    (2 points)

3.1. Longueur de AB.      Théorème de Pythagore :               4,4 m

3.2. Longueur de MN.     Propriété de Thalès :                        MN = 1,6 m

EXERCICE 4  (3,5 points)

4.1.  Charge encore supportée :                                  -37,5 × 20 + 1 500 = 750    C   =  20 daN

4.2.1.

| x | 0 | 12 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) | 1 500 | 1 050 | 750 | 375 |

4.2.2.

y

4.2.3.   Détermination graphique :            x = 28

4.3.     Déduction du temps                     La poutre résistera 28 minutes

4.4.     Intérêt du bois : D’après le graphique pour une même durée d’exposition au feu, le bois supporte une charge plus élevée.

Sciences Physiques (10 points)

EXERCICE 5   (3,5 points)

  - Intensité :          I = 2,5 A

  - Nombre de cellules :  25 cellules

  - Chaine énergétique :

| Eléments du système | Soleil Rayons Panneaux Fils batterie solaires photovoltaïques |
| --- | --- |
| Chaîne énergétique |  |
| Milieu extérieur |  |

    - Puissance absorbée :    0,27 × 1 000 = 270 W

5.4.2.    Rendement :                  ƞ =          ƞ = 0,1111    soit   ƞ = 11,11%

EXERCICE 6   (3,5 points)

  - Valeur du poids de la poutre :          1 000 N

  - Unité graphique : 1 cm représente 100 N

  - Tableau des caractéristiques :

| Force | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | verticale | ( | 000 N |

6.4.1.   Section en m² :        225 cm² = 0,022 5 m²

6.4.2.   Pression :                            p = 222 222 Pa  < 107  donc cette poutre convient

Exercice 7   (3 points)

  - masse molaire :                            M(C8H18) = 8×12+18×1 = 114 g/mol

  - Équation bilan :

2 C8H18  +  25 O2  18   H2O  +  16  CO2

  - Quantité de matière d’octane :  316 mol

  - Moles de CO2 :                              2 528 mol

  - Masse de CO2 :                              111 kg

# Text boxes

x

30

Énergie chimique

28

Énergie thermique        (énergie dégradée)

100

200

300

400

500

600

700

800

Énergie nucléaire

900

26

24

1000

1100

1200

1300

1400

1500

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Chaleur

(pertes)

O

Travail électrique

Rayonnement