Les erreurs d'arrondis et les oublis d'unité seront au maximum pénalisés d'un point pour l'ensemble de la copie.

Mathématiques (10 points)

Exercice 1 (3 points)

1.1. P = 3 750 = 2250 kW

La totalité des points est accordée au candidat même sans le détail des calculs

1.2.	n =   = 30 pelamis

La totalité des points est accordée au candidat même sans le détail des calculs

1.3.	n = 0,2  3 000 000 = 600 000 foyers

La totalité des points est accordée au candidat même sans le détail des calculs

Exercice 2 (3 points)

2.1. à 2.5.

2.6.	 B’B = 8 cm

2.7. L’échelle est de 8/400 soit 1/50éme

Exercice 3  (4 points)

3.1. 2 700  240 = 648 000 euros.

La totalité des points est accordée au candidat même sans le détail des calculs

3.2.	 y1 = 648 x

3.3. CT = 270t + 2 900  CT = 270  10 + 2 900 = 5 600.

3.4.1. Tableau de valeurs

| x | 0 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| f(x) | 2 900 | 4 250 | 5 600 |

3.4.2. Représentation graphique

3.5.1. A (7,8 ; 5000)

Pour x, accepter 7,6 à 7,9 comme valeur et pour y  accepter 4 900 à 5 100.

Les traits nécessaires à la lecture doivent être apparents.

3.5.2. L’installation sera amortie au bout de 7,8 ans, soit environ 8 ans.

3.5.3. 648x (270x + 2 900  x ( ,  soit x ( 7,67  soit  à partir de la 8ème  année.

Sciences Physiques (10 points)

Exercice 4 (3,5 points)

4.1. Chlorure de sodium.

4.2. M(NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 g/mol.

La totalité des points est accordée au candidat même sans le détail des calculs

4.3. n =  = 581 mol.

4.4. La concentration est de 0,58 mol/L.

4.5.1. Le fer a perdu des électrons.

4.5.2. Fe  Fe2+ + 2e-

Exercice 5 (3,5 points)

5.1. Chaine énergétique

5.2. Eu = 0,75  12 000 = 9 000 kWh

5.3. Sous forme d’énergie thermique.

Exercice 6 (3 points)

6.1. Un courant apparaît dans la bobine. C’est le courant induit.

ou l'aiguille de l'ampèremètre dévie

6.2.1. Umax = 3  200 = 600 V

La totalité des points est accordée au candidat même sans le détail des calculs

6.2.2.  T = 4  5 = 20 ms soit T = 0,02 s

6.2.3. f =        f  =  =   50 Hz

6.3. C'est la valeur efficace. (Le terme efficace est exigé.)

6.4.  Un voltmètre mesurerait U =  = 424,3  424 V

Exercice 7 (3 points)

7.1.  Le milieu le plus réfringent est le cœur de la fibre optique car neau >  ngaine. > nair

7.2. sin i2 =   = 1   = 0,225    i2 = 13°

Le rayon 1 est le bon

On accepte une réponse du type : Le rayon lumineux passe d'un milieu moins réfringent 
à un milieu plus réfringent donc le rayon lumineux se rapproche de la normale de séparation

7.3. Propositions 1 et 3.

7.4. Schéma

Exercice 8 (3 points)

8.1. F = 3  100 = 300 000 N

La totalité des points est accordée au candidat même sans le détail des calculs

8.2. p =     p =  =  20 000 000 Pa  soit  p = 200 bar

8.3. C'est la pression qui est transmise intégralement par l'huile dans le vérin.