| Exercice 1. 2 points |
| --- |
| 1.1. Voir annexe 1 ci-après ( par réponse juste y compris l’arrondi) |  |
| 1.2. Voir annexe 1 ci-après ( par réponse juste y compris l’arrondi) |  |

| Exercice 2. 3,5 points |
| --- |
| 2.1. π × 25 = 78,54 à 10-2 * Abase = 78,54 m² (dont 0,25 pour l’arrondi) |  |
| 2.2.1. Triangle isocèle. () Deux angles égaux et différents du troisième () |  |
| 2.2.2. 5 × tan (30) = 2,89 à 10-2 * EH = 2,89 m (dont 0,25 pour l’arrondi) |  |
| 2.2.3. × 78,54 × 2,89 = 75,66 à 10-2 * Vcône = 75,66 m3 (dont 0,25 pour l’arrondi) |  |
| 2.3. 78,54 ×7,11 = 558,42 à 10-2 * Vcylindre = 558,42 m3 (dont 0,25 pour l’arrondi) |  |
| 2.4. 558,42 + 75,66 = 634,08 V = 634,08 m3 |  |

| Exercice 3. 4,5 points |
| --- |
| 3.1. Voir annexe 2 ci-après ( par réponse juste et bien arrondi, sinon 0) |  |
| 3.2. Voir annexe 2 ci-après ( par point bien placé) |  |
| 3.3.1. Voir annexe 2 ci-après ( pour les traits apparents) 6,8 (toute valeur comprise entre 6,7 et 6,9 est acceptée) (0,25 pour la lecture) R1600 = 6,8 m () |  |
| 3.3.2. Voir annexe 2 ci-après ( pour les traits apparents) 640(toute valeur comprise entre 600 et 680 est acceptée) (0,25 pour la lecture) V5 = 640 m () |  |
| 3.4.1. Non |  |
| 3.4.2. = 634,248 à 10-3 * V = 634,248 (dont 0,25 pour l’arrondi) |  |

*Le détail des calculs qui ont conduit à la réponse n’est pas demandé. Néanmoins si la réponse du candidat est fausse mais l'opération posée est juste alors le candidat reçoit la moitié des points correspondant à la valeur numérique.

# Sciences Physiques (10 points)

| Exercice 4. 4 points |
| --- |
| 4.1. Voir annexe 3 ci-après (4 ou 5 réponses justes : 2 points, 3réponses justes :1,5 point, 2 réponses justes : , 1 réponse juste : , sinon 0 point) |  |
| 4.2. 1 000 × 4 180 × 25 = 104 500 000 * Q = 104 500 000 J |  |

| Exercice 5. 4 points |
| --- |
| 5.1.1. Dioxyde de carbone. Dihydrogène |  |
| 5.1.2. CO2 + 4 H2 ( CH4 + 2 H2O |  |
| 5.2.1. C2H4O2 |  |
| 5.2.2. par excès à l’unité n = 197 mol (dont 0,25 pour la valeur approchée) |  |
| 5.3.3. 2 × 12 + 4 × 1 + 2 × 16 = 60 M = 60 g/mol |  |
| 5.2.4. 197 × 60 = 11 820 g |  |

| Exercice 6. 3 points |
| --- |
| 6.1. Voir annexe 3 ci après ( pour chaque réponse juste) |  |
| 6.2. à 10-1 * I = 2,6 A |  |

*le détail des calculs qui ont conduit à la réponse n’est pas demandé. Néanmoins si la réponse du candidat est fausse mais l'opération posée est juste alors le candidat reçoit la moitié des points correspondant à la valeur numérique.

ANNEXE 1 à rendre avec la copie

Tableau de l’exercice 1

| Pays | Production en ktep | Fréquence | Mesure de l’angle en degré |
| --- | --- | --- | --- |
| Allemagne | 1 923 | 40,3% | 145 |
| Espagne | 334 | 7,0% | 25 |
| Italie | 354 | 7,4% | 27 |
| Royaume-Uni | 1 696 | 35,5% | 128 |
| France | 227 | 4,8% | 17 |
| Autriche | 118 | 2,5% | 9 |
| Pays Bas | 119 | 2,5% | 9 |
| Total | 4 771 | 100% | 360 |

Diagramme à secteurs circulaires de l’exercice 1

ANNEXE 2 à rendre avec la copie

Tableau de l’exercice 3 :

| R | 0 | 1,8 | 2,4 | 5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0 | 30 | 70 | 890 |
| point | O | A | B | C |

Repère de l’exercice 3 :

ANNEXE 3 à rendre avec la copie

Chaîne énergétique et l’élément du système de l’exercice 4.

Questionnaire « vrai, faux » de l’exercice 6

|  | Vrai | Faux |
| --- | --- | --- |
| L1 est éteinte et les autres lampes sont allumées | ( |  |
| La tension aux bornes de L1 est égale à 230 V | ( |  |
| La tension aux bornes de L1 est égale à 0 V |  | ( |
| L’intensité du courant traversant L1 est égale à 0 A. | ( |  |
| L’intensité du courant traversant L1 est approximativement égale à 0,4 A. |  | ( |
| K1 est monté en série avec le groupement des lampes L1, L2, L3. | ( |  |
| Les lampes L1, L2, L3 sont montées en série. |  | ( |
| En ouvrant K2 les lampes L4, L5, L6 s’éteignent. | ( |  |
| L’ensemble formé par K1 et le groupement L1, L2, L3 est monté en série avec l’ensemble formé par K2 et le groupement L4, L5, L6. | ( |  |
| Le générateur délivre du courant continu |  | ( |

# Text boxes

Pertes d’énergie

Pertes d’énergie

Pertes d’énergie

Pertes d’énergie

Travail électrique

Travail mécanique

200

7

H

C

OH

6,5

O

400

600

800

1000

1800

1200

1400

1600

C

2000

2200

H

2

Chaleur

Energie chimique

Energie dégradée

Milieu

extérieur

O

f(x)

x

7,5

6

1,5

5,5

5

4,5

4

3,5

H

3

1

2,5

0,5

Chaîne énergétique

Réseau électrique

Alternateur

Turbine

Chaudière

Eléments du système