- Bois et matériaux associés

- Finition

- Techniques des installations sanitaires et thermiques

- Techniques du froid et du conditionnement d’air

- Techniques du gros œuvre du bâtiment

- Techniques du toit

- Techniques de l’architecture et de l’habitat

- Techniques des métaux, verres, matériaux de synthèse

- Techniques du géomètre et de la topographie

- Travaux publics

Le sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8. Le formulaire est en dernière page.

L’usage de la calculatrice est autorisé.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

###### MATHÉMATIQUES (10 points)

EXERCICE 1	(3 points)

Une traverse de ligne de chemin de fer est composée de 2 blocs de bétons reliés par une pièce métallique.

Sur la voie, la distance entre deux traverses est de 60 cm.

  - Calculer le nombre de traverses nécessaires pour une voie de 300 km.

  - La masse m d’une traverse vaut 220 kg. Calculer la masse M totale, en tonne, de traverses nécessaires à l’équipement de la voie.

  - Calculer en mm, la longueur BE.

  - Calculer, en mm², l’aire A du trapèze ABCD.

  - Calculer en mm, la longueur AB. Arrondir au mm.

EXERCICE 2	(2 points)

Le coût final de la construction des 300 km de la ligne LGV Est européenne est de l’ordre de trois milliards cent vingt cinq millions (3 125 millions) d’euros.

Pour réunir cette somme, différents acteurs financiers ont participé à l’effort d’investissement.

2.1. Compléter le tableau de l’annexe 1 page 5 / 8.

2.2. Compléter le diagramme en bâtons de l’annexe 1 page 5 / 8.

EXERCICE 3	(2 points)

3.1. Calculer en degré, la valeur, de l’angle . Arrondir au dixième de degré.

3.2. Calculer en mètre, la longueur ED. Arrondir le résultat au centième de mettre.

EXERCICE 4	(3 points)

Un Train à Grande Vitesse démarre avec une accélération constante. On veut déterminer la distance d en mètre parcourue par le train en fonction du temps t en seconde.

La relation entre la distance d et le temps t est modélisée par la fonction f définie pour x appartenant à l’intervalle [0 ; 300] par :

f (x) =

4.1. Compléter le tableau de valeurs de l’annexe 2 page 6 / 8.

4.2. Tracer sur le repère de l’annexe 2 page 6 / 8, la courbe représentative de la fonction f.

4.3. Déterminer graphiquement la distance parcourue pour une durée de 175 s. Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

SCIENCES PHYSIQUES (10 points)

EXERCICE 5	(3 points)

Le diamètre D d’une roue est de 1,09 m.

5.1. Calculer en mètre, le périmètre p d’une roue. Arrondir le résultat au mm.

5.2. La vitesse v du train est de 302,4 km/h. Convertir cette vitesse en m/s.

5.3. Calculer en tours par seconde, la fréquence de rotation nroue de la roue. Arrondir le résultat à l’unité.

5.4. Calculer la fréquence de rotation nmoteur du moteur si le rapport r de réduction vaut 2.

Formulaire : v = ( n D r =

EXERCICE 6	(2,5 points)

Le train à grande vitesse est alimenté en courant électrique par l’intermédiaire de caténaires représentées sur la photo ci-contre.

Le support de la caténaire est schématisé ci-contre :

Le bras métallique (b) est en équilibre. Il est soumis à l’action de 3 forces :

- son poids,

- la force exercée par le câble en A,

- la force exercée par le support vertical en C.

La masse m du bras métallique vaut 1,5 kg.

6.1. Calculer la valeur du poids  de ce bras métallique sachant que g = 10 N/kg.

Cette force est représentée sur la figure 2 de l’annexe 3 page 7 / 8.

6.2. Représenter sur la figure 1 de l’annexe 3 page 7 / 8, la droite d’action de la force .

Pour cet équilibre les trois droites d’action sont concourantes. La droite d’action de la force est la droite (IC).

6.3. Terminer la construction du dynamique des forces sur la figure 2 de l’annexe 3 page 7 / 8.

6.4. Déterminer les valeurs des forces et .

EXERCICE 7	(2 points)

Lors d’une opération de maintenance, un employé utilise une source de lumière fournie par le montage ci-contre.

Le circuit est composé d’un générateur et de trois lampes à filament identiques de puissance 100 W et de tension nominale 240 V.

7.1. Calculer en watt, la puissance totale P dissipée par les lampes.

7.2. Calculer en ampère, l’intensité I du courant délivré par le générateur. Arrondir la valeur au centième d’ampère.

7.3. Déterminer en ampère, l’intensité IL du courant traversant chaque lampe. Arrondir la valeur au centième.

Formulaire : P = UI E = Pt U = RI

EXERCICE 8	(2,5 points)

L’entretoise séparant les deux blocs de béton est composée d’acier (alliage constitué de fer et de carbone).

Le fer s’oxyde sous l’action du dioxygène et de l’eau. L’un des oxydes formés a pour formule Fe2O3.

  - Recopier et compléter l’équation-bilan ci-dessous :

… Fe + ... O2 ( 2 Fe2O3.

  - Calculer la masse molaire moléculaire M de l’oxyde de fer Fe2O3.

  - Calculer le nombre n de moles contenues dans 320 g d’oxyde de fer.

  - Calculer la masse m de fer oxydée au cours de cette réaction.

On donne : 	M(Fe) = 56 g/mol 	et 	M(O) = 16 g/mol.

ANNEXE 1 À RENDRE AVEC LA COPIE

EXERCICE 2 : question 2.1. et question 2.2.

| Financé par … | Montant en millions d’euros arrondi à la dizaine de millions | Pourcentage arrondi à 0,1 % |
| --- | --- | --- |
| Réseau Ferré de France | 680 | 21,8 % |
| SNCF | 50 | 1,6 % |
| Collectivité d’Alsace | 280 | 9,0 % |
| Collectivité de Lorraine | 250 | 8,0 % |
| Collectivité de Champagne-Ardenne | 120 | 3,8 % |
| Union Européenne | 320 | 10,3 % |
| Luxembourg | 120 | 3,8 % |
| Région Ile de France | 80 | … % |
| Etat | … | 39,1 % |
| Total | … | 100 % |

ANNEXE 2 À RENDRE AVEC LA COPIE

EXERCICE 4 : question 4.1.						 f(x) =

| temps t (en s) | x | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| distance d (en m) | valeur de f (x) | 0 |  | 5 000 |  |  |  |  |

EXERCICE 4 : question 4.2.

ANNEXE 3 À RENDRE AVEC LA COPIE

EXERCICE 6 : question 6.2. et question 6.3.

| FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES BEP DES SECTEURS INDUSTRIELS |
| --- |
| Identités remarquables (a + b)² = a² + 2ab + b²; (a ( b)² = a² ( 2ab + b²; (a + b)(a ( b) = a² ( b². Puissances d'un nombre (ab)m = ambm ; am+n = am ( an ; (am)n = amn Racines carrées = ; ( Suites arithmétiques Terme de rang 1 : u1 et raison r Terme de rang n : un = u1 + (n–1) r Suites géométriques Terme de rang 1 : u1 et raison q Terme de rang n : un = u1.qn (1 Statistiques Effectif total N = n1 + n2 + … + np Moyenne = Écart type  ( ( ( 2 Relations métriques dans le triangle rectangle AB 2 + AC 2 = BC 2 AH . BC = AB . AC sin ( ; cos ( ; tan ( Énoncé de Thalès (relatif au triangle) Si (BC) // (B'C') alors ( | Aires dans le plan Triangle : Bh. Parallélogramme : Bh. Trapèze : (B + b)h. Disque : (R 2. Secteur circulaire angle ( en degré : (R 2 Aires et volumes dans l'espace Cylindre de révolution ou Prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume : Bh. Sphère de rayon R : Aire : 4(R 2 Volume : (R 3. Cône de révolution ou Pyramide d'aire de base B et de hauteur h Volume : Bh. Position relative de deux droites Les droites d’équations y = ax + b et y = a’x + b’ sont : - parallèles si et seulement si a = a’ - orthogonales si et seulement si aa’ = (1 Calcul vectoriel dans le plan ; ;+ ; ( (((( = Trigonométrie cos 2 x + sin 2 x = 1 tan x ( Résolution de triangle quelconque ( ( ( 2R R : rayon du cercle circonscrit a 2 = b 2 + c 2 ( 2bc cos |

# Text boxes

support vertical (s)

A

C

1 cm représente 2 N

A

B

H

C

B

B’

C’

C

A

A

C

B

Entretoise

Figure 1

câble (c)

B

bras métallique (b)

Réducteur

Roue

Moteur

E

Le bloc de béton est un solide dont une coupe transversale est représentée ci-contre.

Les cotes sont en millimètres.

La figure ne respecte pas les proportions.

500

840

200

A

G

240 V

40 000

30 000

20 000

300

250

200

150

100

0

Montant en millions d’euros

10 000

50

0

f (x)

x

500

100

0

C

B

A

G

I

1 000

Le dénivelé de la voie ferrée ne peut pas dépasser 3,5 %.

Les cotes sont en mètre.

La figure ne respecte pas les proportions.

3,5

100

20

B

F

Ile de France

Luxembourg

C

D

Union Europ.

Champagne-Ard.

Lorraine

Alsace

S.N.C.F.

Réseau Ferré …

Etat

Figure 2

E

D

Bloc de béton

Pièce métallique