MATHÉMATIQUES  (10 points)

Exercice 1	(3,5 points)

1.1.

| Prix d’une lampe en euros | Nombre de lampes ni | Centre de classe xi | Produit ni ( xi |
| --- | --- | --- | --- |
| (0 ; 5( | 20 | 2,5 | 50 |
| (5 ; 10( | 90 | 7,5 | 675 |
| (10 ; 15( | 60 | 12,5 | 750 |
| (15 ; 20( | 0 | 17,5 | 0 |
| (20 ; 25( | 10 | 22,5 | 225 |
| (25 ; 30( | 20 | 27,5 | 550 |
|  | N = 200 |  | 2250 |

1.2.   110 lampes ont un prix < 10 €

1.3.  90 lampes soit  soit 45 %

1.4.  ; 11,25 €  soit 11 €

    - La classe [5 ; 10[ a l’effectif le plus grand

    - Le prix moyen  est en dehors de l’intervalle [5 ; 10[

Exercice 2 (3,5 points)

2.1.  = 14,08 €

2.2.1. Tableau de valeurs arrondies au dixième

| x | 1 000 | 5 000 | 7 000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 18,7 | 21,8 |

2.2.2.   Représentation graphique Cf

2.3.1.   Lampe fluocompacte  : 20 €		Lampe à incandescence  : 45 €

2.3.2.   Economie = 45 – 20 = 25 €

Exercice 3 (3 points)

3.1.1.  BS1H = = 35°

3.1.2.  BH = 75tan 35° = 52,5 cm

3.1.3.  BC = 252,5 = 105 cm

3.1.4.  Il faudra remonter le spot car BC < 120 cm

(Toute justification correcte est acceptée)

3.2.        soit	SH = 85 cm

SCIENCES  (10 points)

Exercice 4   (3 points)

4.1.1.  Pu =  Pa = 0,1 60 = 6 W

4.1.2.  Pth = Pa - Pu = 60 – 6 = 54 W

4.1.3.  Risque de détérioration ou incendie du support par échauffement.

4.2.1.  Pa =  =  = 7,5 W

4.2.2.  Pour la même efficacité lumineuse, la lampe fluocompacte consomme une puissance inférieure à une lampe à incandescence. Elle dissipe donc une puissance thermique nettement inférieure. Il n’y a donc aucun risque à utiliser le support de la lampe à incandescence.

Exercice 5 (3,5 points)

|  | 20 W | 230 V |
| --- | --- | --- |
| Nom de la grandeur | Puissance | Tension |
| Nom de l’unité | watt | volt |

5.1.

5.2.1.

5.2.2.	( série	      ( dérivation		( étoile 	      ( triangle

5.3.1.  Pt = 4 ( 20 = 80 W

5.3.2.  E = Pt( t = 80 ( 5 = 400 Wh = 0,4 kWh

Exercice 6 (3,5 points)

6.1.   Pictogrammes   ( et (

6.2.   Sous forme de gaz

6.3.1.   2 C2H6O   +   O2   (   2 C2H4O   +   2 H2O

6.3.2.  M(C2H4O) = 2(12 + 4(1 + 1(16 = 44 g/mol

6.3.3.   = 0,09 mole

6.3.4. V = 0,09 ( 24 = 2,16 L

# Text boxes

Energie rayonnante

B

1 pt

Cg

1 pt

(-0,5 pt par erreur)

(-0,25 pts par erreur)

1 pt

1 pt

(-0,25 pt par erreur)

(-0,25 pts par erreur)

Energie électrique

A

C

5

1000

O

50

45

40

x

35

30

25

A

G

A

B

1 pt

20

15

10

6000

5000

4000

20

25

45

3000

2000

f

C

y

Energie thermique

lampe

g

C