BAC PRO ORGANISATION REALISATION GROS ŒUVRE 	session 2010

Durée 2 heures	coef 2

MATHEMATIQUES : (15 points)

On désire aménager un espace urbain rectangulaire constitué d'une jardinière et d'une terrasse. La terrasse se compose de deux parties : une partie pavée et une partie bétonnée. Le dessin ci-dessous représente une ébauche du projet.

Sur le dessin, les proportions ne sont pas respectées.

Les cotes sont exprimées en mètre.

2,50		1,00		2,50

Le maître d'oeuvre s'inspire de la photographie ci-dessous :

On souhaite déterminer, à l'aide d'un logiciel, une équation de la courbe constituant le bord de la jardinière. Pour cela, un opérateur réalise les tâches suivantes

- l'image est scannée, puis placée dans un repère

- trois points (notés A, B et C) sont positionnés sur le contour de la jardinière, puis repérés par leurs coordonnées ;

- les coordonnées des points sont entrées dans un tableur informatique, puis traitées.

Une copie d'écran est reproduite à la page suivante.

PARTIE 1 : Représentation du contour de la jardinière dans un repère orthonormal (7 points)

1.   Quel type de tracé l'opérateur a-t-il choisi ?

- tracé linéaire,

- tracé circulaire,

- tracé parabolique, puisque l'équation de la courbe est polynomiale de degré 2

- tracé hyperbolique,

- autre type de tracé.

Reporter sur la copie la bonne proposition, et justifier cette réponse.

2.   Pour visualiser le contour de la jardinière, on la dessine à l'échelle 1/100.

2.1.   Dans le plan rapporté au repère orthonormal (Ox; Oy) de la feuille annexe (à rendre avec la

copie), placer les points A(2 ; 1), B(3 ; 1,5) et C(8 ; 1)

2.2.   Vérifier, en détaillant les calculs, que le point C appartient à la courbe d'équation

y =  – 0,1 x2 + x – 0, 6  déterminée par le logiciel.

(On admet que les points A et B appartiennent également à cette courbe)

on a bien 1 = – 0,1  82 + 8 – 0,6

3.   Soit la fonction f définie sur l'intervalle [0 ; 10] par : y = –0,1 x2 + x – 0,6

3.1.   f ' est la fonction dérivée de la fonction f.  Calculer f'(x). f'(x) = –0,2 x + 1

3.2.   Résoudre l'équation f'(x) = 0.

–0,2 x + 1 = 0

x =  = 5

3.3.   Compléter le tableau de variation de la fonction f donné sur la feuille annexe (à rendre avec la copie).

3.4.   Calculer f(5). f(5) = 1,9

3.5.   Tracer la représentation graphique de la fonction f dans le repère de la feuille annexe (à rendre

avec la copie). (On pourra si nécessaire déterminer d'autres points)

PARTIE 2 : Étude de la partie pavée de la terrasse (5 points)

Des pavés carrés de 10 cm de côtés sont placés en éventail le long du bord de la jardinière, comme schématisé ci-dessous :

Pour réaliser le premier rang, on utilise 12 pavés.

Pour réaliser le deuxième rang, on utilise 14 pavés.

Puis, la réalisation de chaque rang nécessite deux pavés de plus que le rang précédent.

On note ul le nombre de pavés nécessaires à la réalisation du premier rang (ul = 12), et un le nombre de pavés nécessaire à la réalisation du n-ième rang. (n est un nombre entier supérieur à 1).

1.   Montrer, en utilisant le formulaire, que un = 10 + 2n.

un = u1 + (n – 1) r

un = 12 + (n – 1) 2

un = 10 + 2n

2.   On note Sk le nombre total de pavés nécessaires à la réalisation des k premiers rangs.

Montrer que Sk = 11 k + k2.

Sk =(u1 + uk)

Sk = (12 + 10 + 2k)

Sk =11 k + k2

3.   On dispose de 500 pavés.

On souhaite déterminer le nombre de rangs réalisables avec ces 500 pavés.

La résolution de l'équation k2 + 11k – 500 = 0 permet de déterminer ce nombre.

3.1.   Résoudre cette équation. Arrondir le résultat au dixième.

k1 = –28,5

k2 = 17,5

3.2.   En déduire le nombre de rangs entiers que l'on peut réaliser avec 500 pavés.

on peut réaliser 17 rangées.

PARTIE 3 : Étude de la partie bétonnée (3 points)

On assimile l'espace urbain à un rectangle de longueur 6 m et de largeur 2,70 m. La partie bétonnée le sera avec un béton décoratif (voir schéma page 1).

1.   Calculer, en m2, l'aire totale de l'espace urbain. A =16,2 m2

2.   L'aire de la surface bétonnée représente approximativement 45 % de l'aire totale de cet espace urbain.

Calculer, en m2, l'aire de la surface bétonnée. A = 7,29 m2

3.   On utilise un béton de masse volumique  = 2 400 kg/m3.

L'épaisseur du béton est de 6 cm.

Déterminer, en kg, une valeur approchée à l'unité de la masse de béton nécessaire.

le volume est 0,4374 m3

ce qui donne une masse de 1050 kg

SCIENCES-PHYSIQUES: (5 points) 1

EXERCICE 1

On envisage de nettoyer la terrasse avec de l'acide chlorhydrique. L'étiquette reproduite ci-dessous est celle d'un bidon d'acide chlorhydrique concentré de formule chimique (H+, Cl–).

ACIDE CHLORHYDRIQUE

HCI

Teneur minimum : 34 %

D : 1,17

M : 36,47

Environ 11 M

R : 34-37 – S : 2-26

1.   Le pictogramme présent sur l'étiquette signifie « Corrosif » .

Citer trois éléments de protection individuelle nécessaires à la manipulation de ce produit.

blouse, gants, lunettes

2.   Pour mesurer le pH de cette solution, on dispose des matériels suivants :

Choisir, parmi ces deux instruments de mesure, celui qui permet de déterminer le pH de l'acide chlorhydrique. Justifier la réponse.

le pH-mètre doit être choisit. Le papier ph n'est pas adapté pour l'acide (pH < 7)

3.   L'action de l'acide chlorhydrique sur le calcaire s'écrit :

CaC03 + 2 (H+, Cl–) ( (Ca2+, 2Cl–) + H20 + C02

3.1.   Citer le nom de l'un des produits de cette réaction.

chlorure de calcium, eau et dioxyde de carbone

3.2.   Les pavés utilisés pour recouvrir la terrasse sont essentiellement constitués de ciment.

Quelle conséquence peut avoir une utilisation régulière de l'acide chlorhydrique pour nettoyer la

terrasse ? l'acide réagira avec le carbonate de calcium contenu dans le béton.

EXERCICE 2

On étudie les conditions d'implantation de spots d'ornement encastrés dans la terrasse. Chaque spot possède une lampe.

L'ensemble est alimenté par l'intermédiaire d'un transformateur.

1.   Compléter le schéma électrique donné sur la feuille annexe (à rendre avec la copie) correspondant au

branchement des 3 spots en dérivation.

2.   La tension nominale de chaque lampe est de 12 V.

On utilise un transformateur considéré comme parfait de puissance apparente 30 VA.

2.1.   Calculer l'intensité nominale disponible au secondaire.

I =

I =  = 2,5 A

2.2.   L'intensité nominale de chaque ampoule est de 150 mA.

Combien peut-on en brancher au maximum sur le circuit en respectant les caractéristiques

nominales ?

= 16

Il peut y avoir 16 spots

On rappelle

La puissance apparente du transformateur: S = U x I

ANNEXE 1 (à rendre avec la copie)

MATHEMATIQUES

Tableau de variations

| x | 0 5 10 |
| --- | --- |
| signe de f’(x) | + | – |
| variations de f | 1,9 –0,2 | –2,6 |

SCIENCES PHYSIQUES

(

# Text boxes

Partie bétonnée

Partie pavée

Jardinière

2,50

Papier pH 9,5 – 14

Sonde pH-mètre

L

L

L

f(x)

x

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1