BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

CARROSSERIE Option : CONSTRUCTION

REPARATION DES CARROSSERIES

Mathématiques et sciences physiques

Mathématiques

Exercice 1 : (5 points)

1.la classe du véhicule étudié est la classe E.

2. Voir tableau de l'annexe 1.

3. La classe modale est : [140 ; 160[.

4.

a) médiane = 145.

b) La moitié des véhicules a un indice de pollution en CO2 inférieur à 145 g/km.

Exercice 2 : (7 points)

Partie A : (5.5 points) Etude de fonction

1.

2.

3. tableau de variation de la fonction  sur l'annexe 2.

4. tableau de valeurs de la fonction  sur l'annexe 2.

5. courbe représentative de la fonction  sur l'annexe 2.

Partie B : (1.5 points) Exploitation de l'étude précédente

1. Pour v = 40 km/h et la consommation minimale est de 4L.

2. La vitesse  correspondant à une consommation de 6,5 L est de 117 km/h.

Exercice 3 : (3 points)

1. P2 = 4640 et P3= 5382,4.

2.  : Suite géométrique de raison 1,16 et de premier terme 4000.

3. Pn = 4000 × 1,16n-1.

4. a) n = 9.

b) P9 = 13 114.

Sciences Physiques

Les exercices 1 et 2 sont indépendants.

Exercice 1 : (3 points)

1. L'isooctane (C8H18) est un alcane.

2. 2 C8H18 + 25 O2 → 16 CO2 + 18 H2O

3. M (C8H18) = 114 g/mol et M(CO2) = 44 g/mol

4. Le véhicule étudié consomme en moyenne 6,4 L de carburant aux 100 kilomètres.

a) m = 44.8 g.

b) n = 0.393 mol.

c) n = 8 × 0.393 = 3.144 mol.

d) m = 138 g. La classe correspondante dans l'extrait de la fiche technique est la classe C.

Exercice 2 : (2 points)

Dans l'atelier de carrosserie, on utilise un poste à souder dont nous allons étudier le transformateur monophasé alimenté au primaire par le réseau EDF sous une tension de 230 V.

1. I = S/U = 2 500/230 = 10.9 A.

2. U2 = 11,9 V

ANNEXE 1

(A remettre avec la copie)

Exercice 1 : question 2.

| Indices de pollution CO2 (g/km) | Nombre de voitures | Fréquences (%) | Fréquences cumulées croissantes |
| --- | --- | --- | --- |
| [60 ; 100[ | 206 454 | 10 | 10 |
| [100 ; 120[ | 247 745 | 12 | 22 |
| [120 ; 140[ | 412 908 | 20 | 42 |
| [140 ; 160[ | 701 944 | 34 | 76 |
| [160 ; 200[ | 268 390 | 13 | 89 |
| [200 ; 250[ | 165 163 | 8 | 97 |
| [250 ; 300[ | 61 936 | 3 | 100 |
|  | 2 064 540 | 100 |  |

Exercice 1 : question 4.

ANNEXE 2

(A remettre avec la copie)

Exercice 2 : partie A question 3. Tableau de variation de la fonction .

|  | 20 40 150 |
| --- | --- |
| signe de | - 0 + |
| variation de | 5 8 4 |

Exercice 2 : partie A question 4. Tableau de valeurs de la fonction .

|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4,2 | 4 | 4,1 | 4.3 | 4,6 | 5 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8 |

Exercice 2 : partie A question 5. Tracé de la courbe représentative de la fonction .

# Text boxes

/  /

20

30

50

100

150

x

0

1

5

y