Mathématiques (10 points)

Exercice 1 (3 points)

  - 159 300 visiteurs

  - 96 t

Exercice 2 (3 points)

2.1. 	29,5 m²

2.2.1.	0,8x

2.2.2. 	x = 36,875

2.2.3.	 36 personnes

Exercice 3 (4 points)

3.1.

| Produit | Prix unitaire H.T. (en €) | Nombre | Prix total H.T. (en €) |
| --- | --- | --- | --- |
| Toast chaud | 0,85 | 400 | 340 |
| Verrine | 2,25 | 150 | 337,50 |
| Mini pâtisserie | 0,55 | 300 | 165 |
|  |  | Total H.T. | 842,50 |

3.2.1.	46,34 €

3.2.2. 	888,84 €

Sciences (10 points)

Exercice 4 (2,5 points)

4.1.	pH = 2,8

4.2.	(  Acide

4.3.	1 atome de carbone  	2 atomes d'oxygène

4.4. 	 (

Exercice 5 (5,5 points)

| Notation | Grandeur Physique | Unité en toutes lettres | Appareil de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 W | Puissance | Watt | wattmètre |
| 230 V | Tension | Volt | Voltmètre |
| 50 Hz | Fréquence | Hertz |  |

5.1.

5.2. 	I = 10,9 A

5.3.	Protéger l'appareil en cas de surintensité

5.4.	Non, car 3200 W > 2500 W

5.5.	6 radiateurs

Exercice 6 (2 points)

6.1.	Sonomètre

6.2.	Décibel    dB

6.3.1. 	Sans danger pour l'audition

6.3.2. 	Restaurant bruyant (accepter grands magasins/sonnerie de téléphone ou les deux en même temps)

# Text boxes

120 000

240 000

280 000

160 000

80 000

200 000