# BMA Horlogerie     E2-Mathématiques Sciences Physiques   Session 2011

## Corrigé

MATHEMATIQUES

Exercice 1  (3 points)

1.  V  =  = 3,524  10-4 m3  soit 352,4 cm3        	V  =  352 cm3

2.  V = (R2h h =  =   =  17,927 cm soit  h  =  179 mm

3.    		AB  =  48,4 mm

Exercice 2  (4 points)

1.  N200  =  –0,00006 × 2002 + 0,0456 × 200		N200  =  6,7 tours

2.  Voir annexe 1.

3.  Voir annexe 1.

4.  (  =  0  donc une seule solution :  x  =  380   donc    Loptimal  =  380  mm

Exercice 3  (3 points)

1.  12 000  =  a ( 		a  =  3 267,01 €

2.

| Année | Annuités | Capital en début d'année | Intérêt | Amortissement | Capital en fin d'année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 267,01 | 12000 | 420 | 2847,01 | 9 152,99 |
| 2 | 3 267,01 | 9152,99 | 320,35 | 2946,66 | 6206,33 |
| 3 | 3 267,01 | 6206,33 | 217,22 | 3049,79 | 3156,53 |
| 4 | 3 267,01 | 3156,53 | 110,48 | 3156,53 | 0 |

3.  Intérêt total :  420 + 320,35 + 217,22 + 110,48  =  1 068,05 €

PHYSIQUE - CHIMIE

Exercice 4  (6 points)

1.  f  =   			f  =  0,06 tr/h

2.  0,06 ( (2(24 + 5) 		Nbre de tours  =  3,18 tr

L  =  2(((0,02(3,18  =  0,399		L  =  0,4 m

3.1  mg  =  ma		a  =  g

3.2  v  =  9,8(t  =  9,8 ( 0,3			v  =  2,94 m/s

3.3  d  =   g t2  =   ( 9,8 ( 0,32  		d  =  0,44 m

3.4  vmoy =   			vmoy =  2,92 m/s

vinstantanée = 2,92 m/s à t = 0,3 s

3.5  Erelative  =   ( 100  = 0,68 	Erelative  =  0,7%

3.6  Oui   car 0,7%  <  2%

4.

| Type d'énergie | Numéro de courbe |
| --- | --- |
| Energie potentielle | 2 |
| Energie cinétique | 3 |
| Energie mécanique | 1 |

Exercice 5  (4 points)

1.  Mettre des lunettes et des gants. Travailler sous la hotte.

2.1  Le cuivre ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique (règle du gamma)

2.2  Le zinc réagit avec l'acide chlorhydrique (règle du gamma)

3.  Zn  (  Zn2+  +  2e-

4.  2H+  +  2e-  (  H2

Dégagement de H2  qui est du dihydrogène.

5.  Non, car l'acide chlorhydrique attaquerait le zinc présent dans le laiton.

Correction de l'annexe 1

Exercice 2 :

Questions 2  et 3 :

| Question 2 : | Question 3 : |
| --- | --- |
| Intervalle dans lequel la longueur du ressort doit être situé pour que N soit compris entre 8 et 10 tours : 275 mm ( L ( 487 mm | Valeur maximale du nombre N : Nmax = 8,7 tours Longueur maximale du ressort : Lmax = 375 mm |

# Text boxes

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

L

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

O

Nmax

375

### Barème

### Barème

487

275