#### Exercice n°1

La période d’un pendule simple est donné par :

l : longueur en m 	; 	g =10 m/s²  accélération de pesanteur

- Calculer la période d’un pendule de 1 mètre de longueur.

- Calculer la longueur du pendule pour obtenir une période de 4 s ; puis de 1 s.

- Calculer dans chaque cas la fréquence de l’oscillateur.

#### Exercice n°2

- Les résultats expérimentaux sont donnés dans le tableau suivant :

| ( l – l0 ) en cm | 7,5 | 10 | 12,6 | 14,9 | 17,5 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m en g | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |

  - Représenter dans le repère ci-dessus m = f ( l – l0 ).

  - Déterminer le coefficient de raideur k du ressort.

- On suspend une masse de 200 g à l’extrémité inférieure du ressort. On étire le ressort en faisant descendre la masse verticalement, et on mesure la durée de plusieurs oscillations complètes.

  - A l’aide de la relation , calculer alors la période des oscillations observées. Arrondir à 10-2.

  - On veut doubler la période observée ; donner alors la valeur de la masse que l’on doit accrocher à l’extrémité du ressort. Arrondir le résultat au gramme.

#### Exercice n°3

La résonance d’un circuit RLC série se produit à la fréquence propre du circuit .

Une résistance  = 150 , une inductance  et un condensateur de capacité  sont montés en série.

Quelle valeur  faut-il donner à la capacité pour qu’il y ait résonance à la fréquence de 50 Hz ? à la fréquence de 100 Hz ?

#### Exercice n°4

#### Exercice n°5

#### Exercice n°6

Un pendule de torsion est constitué d’une tige homogène fixée en son centre à un fil de torsion tendu verticalement.

Le moment d’inertie de la tige est noté J . La constante de torsion du fil est C. La période des oscillations du pendule de torsion est : .

- Exprimer J en fonction de C et de T² .

- On mesure la durée de 10 oscillations et on trouve secondes.

En déduire la période T1 de ce pendule.

# Text boxes

On souhaite déterminer le coefficient de raideur k d’un ressort. Ce coefficient de raideur k est donné par la formule suivante :

m = k . ( l – l0 )	m : masse

l : longueur du ressort

l0 : longueur à vide

On suspend différentes masse et on note alors l’allongement correspond du ressort  l – l0 .

Longueur   à vide

l0 = 10 cm

m

Longueur en charge l

- Désigner la courbe qui correspond à une résonance aiguë et à une résonance floue.

- Indiquer la fréquence de résonance pour chaque circuit étudié.

- Déterminer graphiquement pour chaque circuit :

- l’amplitude maximale ;

- la bande passante ;

- le facteur de qualité.

On a enregistré les oscillations d’un pendule simple.

- Caractériser l’oscillation mécanique observée.

- Déterminer la période du pendule et calculer sa fréquence.

- Calculer la longueur du pendule simple.

On donne :