UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE et determiniation d’un déphasage

Matériel :

- Un générateur basse fréquence (G.B.F.)

- Un résistor de résistance R = 330 

- Un condensateur de capacité C= 2,2 F

- Un multimètre numérique

- Un oscilloscope bicourbe

- Visualisation d’une tension sinusoïdale

- Réglages de l’oscilloscope :

- sensibilité horizontale : 5 ms/cm

- entrée YA : sélectionner la position 0 ou gnd et placer la trace lumineuse au centre de l’écran à l’aide du bouton     . Régler la sensibilité verticale : 5 V/cm.

Appel n°1

Faire vérifier les réglages.

- Réaliser le montage suivant :

Appel n°2

Faire vérifier le montage.

Régler le GBF afin qu’il délivre une tension de 6V et une fréquence de 50 Hz

- Observation et mesures :

- Représenter l’oscillogramme observé à l’écran.

- Déterminer la période T de cette tension. T= …………………ms.= …………………… s

- Calculer la fréquence f de la tension.

f = ………….      Vérifier le résultat avec les réglages du départ.

On rappelle : f =  ; f en Hz et T en s.*

- Déterminer la valeur maximale Um de la tension.

Um = …………………….

- Calculer la valeur efficace U de cette tension.

U = ………….  Vérifier le résultat avec le voltmètre.

- Mesure d’un déphasage entre deux tensions sinusoïdales

- Réaliser le montage suivant :

Conseil réaliser le circuit série et brancher l’oscilloscope en dernier

Appel n°2

Faire vérifier le montage.

- Observation et mesures :

  - Régler le  G.B.F.pour qu’il délivre une intensité de 10mA et une fréquence de 100Hz.

  - Déterminer les périodes T1 et T2 des deux tensions observées. Comparer les résultats.

T1 = ……………………………			T2 = ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - Mesurer le décalage de temps entre lestensions u1 et u2 avec la meilleure précision possible (en modifiant, si nécessaire, le réglage de la sensibilité horizontale de l’oscilloscope).



  - Déterminer le déphasageentre les tensions u1 et u2 en utilisant la relation :

		(et T en ms ;  en rad)



# Text boxes

V

G

YA

G

A

R

C

YA

YB