TENSION ALTERNATIVE SINUSOIDALE

Objectifs : 	( Déterminer la valeur maximale d’une tension alternative sinusoïdale

( Déterminer la période d’une tension alternative sinusoïdale

( Calculer la valeur efficace d’une tension alternative sinusoïdale

( Calculer la fréquence d’une tension alternative sinusoïdale

( Calculer une pulsation d’une tension alternative sinusoïdale

( Connaître la tension monophasée  du secteur

I OBSERVATION D’UNE TENSION SINUSOIDALE

1) Visualisation d’une tension sinusoïdale à l’oscilloscope :

On visualise à l’oscilloscope la tension délivrée par un G.B.F..

|  | Tension maximale : Umax = Tension efficace : U = = Période : T = Fréquence : ( T doit être en seconde ) f = = Pulsation : f = = |
| --- | --- |

2) Quelques précisions :

La tension alternative sinusoïdale exprimée en volts voit son amplitude varier entre deux valeurs minimales et maximales de – Umax à Umax.

La tension efficace U exprimée en volt est la tension lue à l’aide d’un voltmètre.

La période exprimée en seconde est la durée la plus courte au bout duquel un phénomène se répète identiquement à lui-même. Pratiquement, pour la mesurer, on utilise deux sommets.

La fréquence exprimée en hertz ( Hz ) est le nombre de périodes par seconde.

La pulsation s’exprime en radian par seconde ( rad/s).

II TENSION MONOPHASEE DU SECTEUR

1) Prise de courant :

Une prise de courant monophasée est composée de 3 bornes :

La tension efficace mesurée entre la phase et le neutre est 230V.
La terre sert à protéger les utilisateurs.

2) Tension monophasée du secteur :

On utilise une sonde réductrice de tension ( facteur 100 ) pour visualiser le signal à l’oscilloscope :

|  | Tension maximale : dans ce cas, multiplier par 100, la tension lue à l’oscilloscope Umax = Tension efficace : U = = Période : T = Fréquence : ( T doit être en seconde ) f = = Pulsation : f = = |
| --- | --- |

3) Expression mathématique de la tension :

La tension peut s’exprimer de la manière suivante :

ut  Umax sin   ou ut  U sin t 

Pour le secteur, la tension (non déphasée) s’exprime : ut   sint

III EXERCICES

EXERCICE 1

- Compléter :

|  | Tension maximale : Umax = Tension efficace : U = = Période : T = Fréquence : ( T doit être en seconde ) f = = Pulsation :  =f = |
| --- | --- |

EXERCICE 2

- Compléter :

|  | Tension maximale : Umax = Tension efficace : U = = Période : T = Fréquence : ( T doit être en seconde ) f = = Pulsation :  =f = |
| --- | --- |

EXERCICE 3

- Compléter :

|  | Tension maximale : Umax = Tension efficace : U = = Période : T = Fréquence : ( T doit être en seconde ) f = = Pulsation :  =f = |
| --- | --- |

EXERCICE 4

- Compléter :

|  | Tension maximale : Umax = Tension efficace : U = = Période : T = Fréquence : ( T doit être en seconde ) f = = Pulsation :  =f = |
| --- | --- |

# Text boxes

2

µsV

0,5

0,2

0,1

50

20

10

2

1

ms

Synchro

A

A

Dual

-B

B

XY

A

mV

V

5

5

µsV

0,5

0,2

Balayage

Niveau

500

200

100

50

20

10

5

2

1

Voie A

AC

GND

DC

0,1

50

20

10

5

5

2

1

ms

Synchro

A

A

Dual

ms

Niveau

10

µsV

2

0,1

Balayage

5

0,5

0,2

1

5

2

50

20

Synchro

A

A

Dual

-B

B

XY

A

mV

V

500

200

100

50

Niveau

Balayage

2

-B

B

XY

A

mV

V

500

200

100

50

20

10

5

2

1

Voie A

AC

GND

DC

neutre

phase

terre

20

10

5

2

1

Voie A

AC

GND

DC

Niveau

Balayage

2

µsV

0,5

0,2

0,1

50

20

10

5

5

2

1

ms

Synchro

A

A

Dual

-B

B

XY

A

AC

GND

DC

Voie A

1

2

5

10

20

50

100

200

500

V

mV

A

XY

B

-B

Dual

A

A

Synchro

ms

1

2

5

5

10

20

50

0,1

0,2

0,5

µsV

2

Balayage

Niveau

AC

GND

DC

Voie A

1

2

5

10

20

50

100

200

500

V

mV

AC

GND

DC

Voie A

1

2

5

10

20

50

100

200

500

V

mV

A

XY

B

-B

Dual

A

A

Synchro

ms

1

2

5

5

10

20

50

0,1

0,2

0,5

µsV

2

Balayage

Niveau