RECEPTEURS ELEMENTAIRES

SOUS TENSION ALTERNATIVE SINUSOIDALE

1-	Introduction

Lorsque l’on applique une d.d.p. alternative sinusoïdale  aux bornes d’un récepteur, le circuit est parcouru par un courant alternatif sinusoïdal. Les 3 récepteurs élémentaires que nous allons étudier, sont les condensateurs, les résistors, et les bobines parfaites, car les plus rencontrés.

On a relevé les oscillogrammes correspondants en annexe, montrant u et i pour chacun d'entre eux.

2-	Propriétés

2-1-	Période et fréquence

Lorsqu’on applique une d.d.p. alternative sinusoïdale de fréquence N et de période T aux bornes d’un dipôle, le circuit est traversé par un courant alternatif de même fréquence et de même période

2-2	Déphasage et décalage horaire

Pour chacun des récepteurs élémentaires, représenter les vecteurs de Fresnel  max et max et associés à u et i. (se servir des oscillogrammes en ligne)

Utiliser ces résultats pour en tirer les conclusions suivantes :

Pour un résistor, u et i sont en phase.

Pour un condensateur, u et i sont déphasés, u est en retard sur i de un quart de période.

Pour une bobine parfaite, u et i sont déphasés, u est en avance sur i de un quart de période.

3-	Impédance

Quand on branche un récepteur élémentaire sous t.a.s., on remarque que quelle que soit la fréquence, U et I sont des grandeurs proportionnelles.

On a 					U=ZI

où Z est appelé l'impédance du récepteur et s'exprime en Ohm ()

Attention : En régime alternatif, on parle d’impédance plutôt que de résistance.

4-	Tableau récapitulatif

| RECEPTEURS ELEMENTAIRES | IMPEDANCE Z = | DECALAGE HORAIRE | DEPHASAGE, VECTEURS DE FRESNEL |
| --- | --- | --- | --- |
| RESISTANCE | Z = R | u et i sont en phase |  |
| BOBINE PARFAITE | Z = 2NL = L avec L en Henry (H) | uL est en avance d'un quart de période sur i. |  |
| CONDENSATEUR | Z = = avec C en Farad (F) | uC est en retard d'un quart de période sur i. |  |

5-	Visualisation des déphasages u / i pour un condensateur et une bobine

Matériel nécessaire :

- 1 G.B.F.			 1 condensateur 1 à 4(F

- 1 interrupteur		 1 résistance environ 100(

- 7 fils				 1 bobine 0,2H environ

- 1 oscilloscope

Soit le montage suivant,

Réaliser les opérations suivantes,

1-	Ne pas brancher le GBF, mais le régler sur 50hz et signal sinusoïdal.

2-	Brancher et régler l'oscilloscope, en pensant à enfoncer le bouton –YB.

3-	Faire le montage avec la bobine, et brancher l'oscilloscope.

4-	Appeler le professeur pour vérification.

5-	Visualiser le déphasage entre u et i pour la bobine puis le condensateur. Noter la valeur du décalage horaire, et retrouver les déphasages vus en cours.

6-	Exercices

A. Calculer, pour une fréquence de 50 Hz, les impédances de condensateurs de capacité 0,2 (F et 5 nF, et de bobines d’inductance 0,32 H et 1 mH.

B. On applique une tension (240V ;50Hz) a chacun des récepteurs élémentaires précédents. Calculer les valeurs efficaces des courants qui en résultent.

C. Calculer l’impédance d’une bobine dont l’inductance est 0,3 H pour les fréquences suivantes :	50Hz		400Hz		1000Hz	20 000Hz	300 000Hz

D. Une tension u = 120sin200t est appliquée à un condensateur de capacité

C = 4,7(F.	&. Calculer la valeur efficace du courant.

&. Ecrire l’expression de la valeur instantanée du courant.

&. Représenter sur un même graphique u et i.

E. Une tension u = 110sin50t est appliquée à une bobine parfaite d’inductance L=0,4H.

1. 	Calculer la valeur efficace du courant.

2. 	Ecrire l’expression de la valeur instantanée du courant.

3.	Représenter sur un même graphique u et i.

F. Un résistor et une bobine sont montés en série ; la mesure des tensions donne les résultats :	UR = 120V	UB = 100V	U = 200V (aux bornes du groupement).

1.	Construisez le diagramme de Fresnel des tensions

2.	Déduisez les facteurs de puissance du groupement et de la bobine.

G. Une bobine (R = 10(, L = 36mH) est soumise à une tension de 220 V, 50 Hz.

1.	Calculez :

a) son impédance.

b) l’intensité I du courant qui traverse la bobine.

c) le déphasage entre le courant et la tension.

2.	On branche un condensateur de capacité 88(F en dérivation avec la bobine.

a) calculez l’intensité Ic du courant dans le condensateur.

b) déterminez graphiquement la nouvelle intensité en ligne I’, ainsi que le facteur de puissance cos( du groupement.

H. Un circuit électrique est alimenté sous une tension alternative de fréquence f égale à 50 Hz et de valeur efficace U = 220V

1.	calculez la pulsation (.

2.	Ce circuit comprend en série un condensateur de capacité C variable, une bobine d’inductance L égale à 0,7 H et une résistance R égale à 50 (.

Faites un schéma du montage.

On notera UR, UC, UL les tensions efficaces aux bornes de la résistance, du condensateur et de la bobine.

Calculez l’impédance Z du circuit pour C = 20 (F.

Calculez l’intensité efficace I du courant et le déphasage de l’intensité par rapport à la tension pour C = 20 (F

3.	Dans le cas où C = 20 (F, tracez le diagramme de Fresnel des tensions.

4.	Calculez la valeur de C pour laquelle .